工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  | 10号公寓 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体拆除，渣土运输 | m3 | 4.84 |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门联窗拆除，垃圾外运 | m2 | 58.32 |  |  |  |
| 3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门联窗拆除，垃圾外运 | m2 | 31.5 |  |  |  |
| 4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地砖、防水、找平层拆除，渣土外运 | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:卫生间墙面，渣土外运 | m2 | 1962.7 |  |  |  |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚拆除，垃圾外运 | m2 | 572.6 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺防水剂），表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*600 | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 8 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 9 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBC120防水 2.防水层数:一遍 3.反边高度:500mm | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 10 | 010501001001 | 垫层 | 1.炉渣混凝土垫层，最薄处30mm | m3 | 20.04 |  |  |  |
| 11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆甩毛 2.位置:卫生间 | m2 | 1437.1 |  |  |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.位置:卫生间 | m2 | 1437.1 |  |  |  |
| 13 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:防水砂浆 2.位置:卫生间 | m2 | 1437.1 |  |  |  |
| 14 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.1:1彩色水泥细石砂浆勾缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:内墙面砖 4.位置:卫生间 | m2 | 1599.16 |  |  |  |
| 15 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆甩毛 2.位置:阳台 | m2 | 525.6 |  |  |  |
| 16 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:阳台 2.50厚玻璃棉复合板 | m2 | 525.6 |  |  |  |
| 17 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.做法见11J930-H16-内墙50 | m2 | 525.6 |  |  |  |
| 18 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:铝扣板集成吊顶300*300*0.5mm | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 19 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | m2 | 31.5 |  |  |  |
| 20 | 011210005001 | 成品隔断 |  | m2 | 471.24 |  |  |  |
| 21 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | m3 | 15.08 |  |  |  |
| 22 | 011209001001 | 门斗 | 1.详见图纸 | m2 | 27.3 |  |  |  |
| 23 | 010507007001 | 其他构件 |  | m3 | 4.44 |  |  |  |
| 24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 圆钢筋 钢筋HPB300 φ6.5 | t | 0.235 |  |  |  |
| 25 | 010507007002 | 其他构件 | 1.构件的类型:加固砼构件 2.混凝土种类:微膨胀细石混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 26 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:加固铁件 2.规格:角钢125*80*8、钢筋、缀板 | t | 0.86 |  |  |  |
| 27 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢包角20*20mm | m | 88 |  |  |  |
| 28 | 01B001 | 不锈钢压盖 | 1.不锈钢盖板2mm | m2 | 6.08 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011702025001 | 其他现浇构件 |  | m2 | 95.8 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031005001001 | 铸铁散热器拆除安装 | 详见图纸 | 组 | 24 |  |  |  |
| 2 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管防火阀 周长(mm) ≤2200 | 个 | 14 |  |  |  |
| 3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤1000 | m2 | 47.04 |  |  |  |
| 4 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:卫生间通风器200 | 台 | 28 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006007 | 塑料管拆除 | 1.安装部位:给水管拆除 | m | 232.75 |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 洁具、排水、隔断等拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN20 | m | 62.3 |  |  |  |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN32 | m | 71.05 |  |  |  |
| 9 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN40 | m | 43.4 |  |  |  |
| 10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN50 | m | 18.9 |  |  |  |
| 11 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN63 | m | 37.1 |  |  |  |
| 12 | 031004014001 | 水龙头 | 1.材质:延时水龙头 DN15 | 个 | 126 |  |  |  |
| 13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 112 |  |  |  |
| 14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN32 | 个 | 7 |  |  |  |
| 15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN40 | 个 | 28 |  |  |  |
| 16 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN70 | 个 | 21 |  |  |  |
| 17 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN 50 | m | 161.6 |  |  |  |
| 18 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN70 | m | 87.4 |  |  |  |
| 19 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN32 | m | 32 |  |  |  |
| 20 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN40 | m | 19.2 |  |  |  |
| 21 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN50 | m | 165.38 |  |  |  |
| 22 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN100 | m | 447.01 |  |  |  |
| 23 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN150 | m | 19.2 |  |  |  |
| 24 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN200 | m | 4.4 |  |  |  |
| 25 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 DN50 | 个 | 55 |  |  |  |
| 26 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:铜清扫口 DN100 | 个 | 72 |  |  |  |
| 27 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻水圈 DN100 | 个 | 24 |  |  |  |
| 28 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻水圈 DN150 | 个 | 4 |  |  |  |
| 29 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻水圈 DN200 | 个 | 4 |  |  |  |
| 30 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 110 |  |  |  |
| 31 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:成品拖布池 | 组 | 14 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001002 | 普通灯具拆除 | 1.名称:防潮吸顶灯2.规格:详见图纸 | 套 | 52 |  |  |  |
| 2 | 030404034002 | 照明开关拆除 | 1.名称:单联单控开关2.详见图纸 | 个 | 14 |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防潮吸顶LED灯（220V 1*18W） | 套 | 52 |  |  |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关2.详见图纸 | 个 | 14 |  |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJF2.5 | m | 280 |  |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管敷设2详见图纸 | m | 140 |  |  |  |
| 7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1HX | 台 | 14 |  |  |  |
| 8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1APXY | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:WDZ-YJFE4*25+1*16 | m | 160 |  |  |  |
| 10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:热（冷）缩式电缆终端头（WDZ-YJFE4*25+1*16） | 个 | 28 |  |  |  |
| 11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架2.详见图纸 | m | 125 |  |  |  |
| 12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架，详见图纸 | kg | 150 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B02 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 11号公寓 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体拆除，渣土运输 | m3 | 4.84 |  |  |  |
| 2 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1.门联窗拆除，垃圾外运 | m2 | 58.32 |  |  |  |
| 3 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1.门联窗拆除，垃圾外运 | m2 | 31.5 |  |  |  |
| 4 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地砖、防水、找平层拆除，渣土外运 | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 5 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:卫生间墙面，渣土外运 | m2 | 1962.7 |  |  |  |
| 6 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚拆除，垃圾外运 | m2 | 572.6 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺防水剂），表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*600 | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 8 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 9 | 010904001003 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBC120防水 2.防水层数:一遍 3.反边高度:500mm | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 10 | 010501001002 | 垫层 | 1.炉渣混凝土垫层，最薄处30mm | m3 | 20.04 |  |  |  |
| 11 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆甩毛 2.位置:卫生间 | m2 | 1437.1 |  |  |  |
| 12 | 011201001005 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.位置:卫生间 | m2 | 1437.1 |  |  |  |
| 13 | 010904003002 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:防水砂浆 2.位置:卫生间 | m2 | 1437.1 |  |  |  |
| 14 | 011204003003 | 块料墙面 | 1.1:1彩色水泥细石砂浆勾缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:内墙面砖 4.位置:卫生间 | m2 | 1599.16 |  |  |  |
| 15 | 011201001006 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆甩毛 2.位置:阳台 | m2 | 525.6 |  |  |  |
| 16 | 011001003002 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:阳台 2.50厚玻璃棉复合板 | m2 | 525.6 |  |  |  |
| 17 | 011204003004 | 块料墙面 | 1.做法见11J930-H16-内墙50 | m2 | 525.6 |  |  |  |
| 18 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:铝扣板集成吊顶300*300*0.5mm | m2 | 572.6 |  |  |  |
| 19 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | m2 | 31.5 |  |  |  |
| 20 | 011210005002 | 成品隔断 |  | m2 | 471.24 |  |  |  |
| 21 | 010401003002 | 实心砖墙 |  | m3 | 15.08 |  |  |  |
| 22 | 011209001002 | 门斗 | 1.详见图纸 | m2 | 27.3 |  |  |  |
| 23 | 010507007002 | 其他构件 |  | m3 | 4.44 |  |  |  |
| 24 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 圆钢筋 钢筋HPB300 φ6.5 | t | 0.235 |  |  |  |
| 25 | 010507007003 | 其他构件 | 1.构件的类型:加固砼构件 2.混凝土种类:微膨胀细石混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 26 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:加固铁件 2.规格:角钢125*80*8、钢筋、缀板 | t | 0.86 |  |  |  |
| 27 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢包角20*20mm | m | 88 |  |  |  |
| 28 | 01B001 | 不锈钢压盖 | 1.不锈钢盖板2mm | m2 | 6.08 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011702025001 | 其他现浇构件 |  | m2 | 95.8 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031005001001 | 铸铁散热器拆除安装 | 详见图纸 | 组 | 24 |  |  |  |
| 2 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管防火阀 周长(mm) ≤2200 | 个 | 14 |  |  |  |
| 3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤1000 | m2 | 47.04 |  |  |  |
| 4 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:卫生间通风器200 | 台 | 28 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031001006007 | 塑料管拆除 | 1.安装部位:给水管拆除 | m | 232.75 |  |  |  |
| 6 | 03B001 | 洁具、排水、隔断等拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN20 | m | 62.3 |  |  |  |
| 8 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN32 | m | 71.05 |  |  |  |
| 9 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN40 | m | 43.4 |  |  |  |
| 10 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN50 | m | 18.9 |  |  |  |
| 11 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN63 | m | 37.1 |  |  |  |
| 12 | 031004014001 | 水龙头 | 1.材质:延时水龙头 DN15 | 个 | 126 |  |  |  |
| 13 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 112 |  |  |  |
| 14 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN32 | 个 | 7 |  |  |  |
| 15 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN40 | 个 | 28 |  |  |  |
| 16 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN70 | 个 | 21 |  |  |  |
| 17 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN 50 | m | 161.6 |  |  |  |
| 18 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN70 | m | 87.4 |  |  |  |
| 19 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN32 | m | 32 |  |  |  |
| 20 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN40 | m | 19.2 |  |  |  |
| 21 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN50 | m | 165.38 |  |  |  |
| 22 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN100 | m | 447.01 |  |  |  |
| 23 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN150 | m | 19.2 |  |  |  |
| 24 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN200 | m | 4.4 |  |  |  |
| 25 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 DN50 | 个 | 55 |  |  |  |
| 26 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:铜清扫口 DN100 | 个 | 72 |  |  |  |
| 27 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻水圈 DN100 | 个 | 24 |  |  |  |
| 28 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻水圈 DN150 | 个 | 4 |  |  |  |
| 29 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻水圈 DN200 | 个 | 4 |  |  |  |
| 30 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 110 |  |  |  |
| 31 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:成品拖布池 | 组 | 14 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001002 | 普通灯具拆除 | 1.名称:防潮吸顶灯2.规格:详见图纸 | 套 | 52 |  |  |  |
| 2 | 030404034002 | 照明开关拆除 | 1.名称:单联单控开关2.详见图纸 | 个 | 14 |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防潮吸顶LED灯（220V 1*18W） | 套 | 52 |  |  |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关2.详见图纸 | 个 | 14 |  |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJF2.5 | m | 280 |  |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管敷设2详见图纸 | m | 140 |  |  |  |
| 7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1HX | 台 | 14 |  |  |  |
| 8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1APXY | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:WDZ-YJFE4*25+1*16 | m | 160 |  |  |  |
| 10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:热（冷）缩式电缆终端头（WDZ-YJFE4*25+1*16） | 个 | 28 |  |  |  |
| 11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架2.详见图纸 | m | 125 |  |  |  |
| 12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架，详见图纸 | kg | 150 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B02 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17号公寓 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:砌体拆除，渣土运输 | m3 | 7.26 |  |  |  |
| 2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.门联窗拆除，垃圾外运 | m2 | 87.48 |  |  |  |
| 3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.门联窗拆除，垃圾外运 | m2 | 63 |  |  |  |
| 4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地砖、防水、找平层拆除，渣土外运 | m2 | 1041.42 |  |  |  |
| 5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:卫生间墙面，渣土外运 | m2 | 3293.22 |  |  |  |
| 6 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除的基层类型:天棚拆除，垃圾外运 | m2 | 1041.42 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 新建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层（内掺防水剂），表面撒水泥粉 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖300*600 | m2 | 1041.42 |  |  |  |
| 8 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.水泥浆一道（内掺建筑胶） | m2 | 1041.42 |  |  |  |
| 9 | 010904001001 | 楼(地)面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度:SBC120防水 2.防水层数:一遍 3.反边高度:500mm | m2 | 1041.42 |  |  |  |
| 10 | 010501001001 | 垫层 | 1.炉渣混凝土垫层，最薄处30mm | m3 | 36.45 |  |  |  |
| 11 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆甩毛 2.位置:卫生间 | m2 | 2563.8 |  |  |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆 2.位置:卫生间 | m2 | 2563.8 |  |  |  |
| 13 | 010904003001 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 1.防水层做法:防水砂浆 2.位置:卫生间 | m2 | 2563.8 |  |  |  |
| 14 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.1:1彩色水泥细石砂浆勾缝 2.4厚强力胶粉泥粘结层 3.面层材料品种、规格、颜色:内墙面砖 4.位置:卫生间 | m2 | 2835.97 |  |  |  |
| 15 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 | 1.底层厚度、砂浆配合比:素水泥浆甩毛 2.位置:阳台 | m2 | 729.42 |  |  |  |
| 16 | 011001003001 | 保温隔热墙面 | 1.保温隔热部位:阳台 2.50厚玻璃棉复合板 | m2 | 729.42 |  |  |  |
| 17 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.做法见11J930-H16-内墙50 | m2 | 729.42 |  |  |  |
| 18 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.面层材料品种、规格:铝扣板集成吊顶300*300*0.5mm | m2 | 1041.42 |  |  |  |
| 19 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 |  | m2 | 63 |  |  |  |
| 20 | 011210005001 | 成品隔断 |  | m2 | 908.7 |  |  |  |
| 21 | 010401003001 | 实心砖墙 |  | m3 | 27.85 |  |  |  |
| 22 | 011209001001 | 门斗 | 1.详见图纸 | m2 | 27.3 |  |  |  |
| 23 | 010507007001 | 其他构件 |  | m3 | 7.79 |  |  |  |
| 24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 圆钢筋 钢筋HPB300 φ6.5 | t | 0.412 |  |  |  |
| 25 | 010507007002 | 其他构件 | 1.构件的类型:加固砼构件 2.混凝土种类:微膨胀细石混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 26 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:加固铁件 2.规格:角钢125*80*8、钢筋、缀板 | t | 0.86 |  |  |  |
| 27 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:不锈钢包角20*20mm | m | 88 |  |  |  |
| 28 | 01B001 | 不锈钢压盖 | 1.不锈钢盖板2mm | m2 | 6.08 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 011702025001 | 其他现浇构件 |  | m2 | 167.03 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采暖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031005001001 | 铸铁散热器拆除安装 | 详见图纸 | 组 | 24 |  |  |  |
| 2 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称:风管防火阀 周长(mm) ≤2200 | 个 | 27 |  |  |  |
| 3 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.名称:镀锌薄钢板共板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm) ≤1000 | m2 | 86.04 |  |  |  |
| 4 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称:卫生间通风器200 | 台 | 54 |  |  |  |
| 5 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 | 详见图纸 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 6 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 031001006007 | 塑料管拆除 | 1.安装部位:给水管拆除 | m | 410.2 |  |  |  |
| 8 | 03B001 | 洁具、排水、隔断等拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN20 | m | 100.8 |  |  |  |
| 10 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN32 | m | 130.2 |  |  |  |
| 11 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN40 | m | 92.4 |  |  |  |
| 12 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN50 | m | 25.2 |  |  |  |
| 13 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:PP-R热熔管 DN63 | m | 61.6 |  |  |  |
| 14 | 031004014001 | 水龙头 | 1.材质:延时水龙头 DN15 | 个 | 280 |  |  |  |
| 15 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN20 | 个 | 252 |  |  |  |
| 16 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN40 | 个 | 28 |  |  |  |
| 17 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN50 | 个 | 56 |  |  |  |
| 18 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 DN70、80 | 个 | 28 |  |  |  |
| 19 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN70 | m | 293.2 |  |  |  |
| 20 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN80 | m | 64.8 |  |  |  |
| 21 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN40 | m | 76.8 |  |  |  |
| 22 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内钢塑复合管(螺纹连接) DN50 | m | 38.4 |  |  |  |
| 23 | 031001005001 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN50 | m | 140 |  |  |  |
| 24 | 031001005002 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN100 | m | 617.6 |  |  |  |
| 25 | 031001005003 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN150 | m | 76.8 |  |  |  |
| 26 | 031001005004 | 铸铁管 | 1.安装部位:铸铁排水管 DN200 | m | 8.8 |  |  |  |
| 27 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:地漏 DN50 | 个 | 112 |  |  |  |
| 28 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:铜清扫口 DN100 | 个 | 168 |  |  |  |
| 29 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻水圈 DN100 | 个 | 32 |  |  |  |
| 30 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻水圈 DN150 | 个 | 4 |  |  |  |
| 31 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.材质:阻水圈 DN200 | 个 | 8 |  |  |  |
| 32 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:蹲式大便器安装 瓷低水箱 | 组 | 195 |  |  |  |
| 33 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:成品拖布池 | 组 | 21 |  |  |  |
| 34 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:壁挂式小便器安装 手动延时开关 | 组 | 12 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412001002 | 普通灯具拆除 | 1.名称:防潮吸顶灯2.规格:详见图纸 | 套 | 97 |  |  |  |
| 2 | 030404034002 | 照明开关拆除 | 1.名称:单联单控开关2.详见图纸 | 个 | 27 |  |  |  |
| 3 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:防潮吸顶LED灯（220V 1*18W） | 套 | 97 |  |  |  |
| 4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关2.详见图纸 | 个 | 27 |  |  |  |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZ-BYJF2.5 | m | 539 |  |  |  |
| 6 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:穿线管敷设2详见图纸 | m | 269.5 |  |  |  |
| 7 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1HX | 台 | 21 |  |  |  |
| 8 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱1APXY | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:WDZ-YJFE4*25+1*16 | m | 210 |  |  |  |
| 10 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:热（冷）缩式电缆终端头（WDZ-YJFE4*25+1*16） | 个 | 42 |  |  |  |
| 11 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架2.详见图纸 | m | 165 |  |  |  |
| 12 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架，详见图纸 | kg | 200 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | B02 | 垂直运输 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |