黑龙江八一农垦大学燃气设备维护要求

通过供应商的服务，将保障天然气系统安全并确保系统通过相关检验、检测及安全、质量检查。保证在天然气系统出现故障、事故时能够及时、有效处理。

一、燃气系统设备清单及保养频率

| 项目名称及工作内容 | 规模 | 数量 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、巡检 |  |  |  |
| 楼内燃气管道测漏； | 检查管道、各类天然气的表计、过滤器、管道阀门的外观，发现破损及时修复。 | 体育馆、金工训练中心的进户阀及以下 | 每周一次 |
| 热辐射设备运行状况 |  |  |  |
| 燃气表检查； |  |  |  |
| 过滤器检查； |  |  |  |
| 管道及阀门等燃气设施外观检查； |  |  |  |
| 二、热辐射设备 |  |  |  |
| 检查热辐射管道接口 | 校园热辐射采暖设备 | 52 | 每月一次 |
| 辐射管除尘 | 校园热辐射采暖设备 | 52 | 每月一次 |
| 反射板归位、除尘 | 校园热辐射采暖设备 | 52 | 每月一次 |
| 燃烧器空气进气孔吹扫 | 校园热辐射采暖设备 | 52 | 每月一次 |
| 检查燃烧器电气总成线束 | 校园热辐射采暖设备 | 52 | 每月一次 |
| 燃烧器气密性检查 | 校园热辐射采暖设备 | 52 | 每月一次 |
| 调试各参数，使工作状况达到要求 | 校园热辐射采暖设备 | 52 | 每月一次 |
| 检查清除阀口的污物 | 校园热辐射采暖设备 | 52 | 每月一次 |
| 检查校准各压力参数 | 校园热辐射采暖设备 | 52 | 每月一次 |
| 漏气切断阀调试 | 校园热辐射采暖设备 | 5 | 每月一次 |
| 过滤器拆洗 | 校园热辐射采暖设备 | 5 | 根据需要 |
| 三、报警装置 |  |  |  |
| 浓度报警探头 | 报警装置的检查维护，报警试验，年检并取得合格证 | 49 | 每月检查 并做报警试验 |
| 浓度联动电磁阀 |  |  |  |
| 可燃气体探头维护及标定 |  |  |  |
| 控制器标定 |  |  |  |
| 电磁阀维护 |  |  |  |
| 检查清除阀口的污物 |  |  |  |
| 四、管道阀门防腐更换保养 |  |  |  |
| 管道刷黄漆 |  | 体育馆、金工训练中心的进户阀及以下 | 三年一次 |
| 阀门保养维修 |  |  | 每月一次 |
| 五、计量设备 |  |  |  |
| 计量表及附件例行维护（根据实际情况给计量表具加油、清洗、电池更换以及过滤网拆洗、校表等） |  | 5处 |  |