采购产品参数明细表

| 序号 | 产品名称 | 参数 | 参考图片 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公寓床下配套L型学习桌 | 1.学习桌尺寸为长1200mm、左边靠柜一侧宽600mm、右侧宽度840mm，高760mm；桌面整体为L型。 2.桌面采用25mm厚的三聚氰胺板，PVC封边，甲醛释放量E1级，符合环保标准GB18584-2001，桌面不设穿线孔；桌面左侧下柜尺寸为宽300mm、（后背留散热孔），右侧下柜宽400mm、前后距离840mm。 3.桌体整体采用冷轧钢板焊接而成，钢板厚度≥0.8mm，剪板、切割、折弯要求精度高规格统一，金属表面采用环保粉末喷涂皱纹白驼色（或用户指定颜色）。 4.生产工艺及技术要求：焊接方式和表面处理采用二氧化碳保护焊接，金属表面严格执行前期经酸洗、磷化处理静电喷涂，喷涂表面平整、光滑，无凹凸、褶皱、气泡，全自动喷涂系统，喷塑均匀，厚度适当，不留死角. |  | 1450个 |
| 2 | 公寓床下配套书架 | 书架整体采用冷轧钢板，高930mm、宽1200mm、进深200mm，钢板厚度≥0.8mm； 书架整体呈L型，采用高精度数控设备剪板、切割、折弯焊接成型，一侧为单层、一侧为三层，三层书架一侧最高度分别为200mm，250mm，440mm，要求不遮挡墙壁电源；书架主体金属表面采用环保粉末喷涂皱纹白驼色（或用户指定颜色）。 3、生产工艺及技术要求：焊接方式和表面处理采用二氧化碳保护焊接，金属表面严格执行前期经酸洗、磷化处理静电喷涂，喷涂表面平整、光滑，无凹凸、褶皱、气泡，全自动喷涂系统，喷塑均匀，厚度适当，不留死角. |  | 2120个 |
| 3 | 两联体独立学习桌（带书架） | 1.学习桌为上下结构，桌体规格:1570mm*600mm*760mm，书架规格：1580mm*890mm*220mm。 2.桌面采用25mm厚的防火板，靠人体一侧为鸭嘴边，桌面上层书架分为三层，整体采用18厚三聚氰胺板材，PVC机器封边，与桌面采用内置预埋隐藏螺丝连接，板材环保检测符合国家标准GB18584-2001，甲醛释放量达到E1级，防火板颜色为榉木黄（或用户指定）。 3.桌体框架采用25mm*25mm*≥1.6mm冷轧方管，桌体立山钢板厚度≥0.8mm，焊接成型，桌下配有抽屉及机箱柜，PVC扣手，隐藏式锁具，桌体金属表面采用环保粉末喷涂皱纹白驼色（或用户指定颜色）。 4.生产工艺及技术要求：焊接方式和表面处理采用二氧化碳保护焊接，金属表面严格执行前期经酸洗、磷化处理静电喷涂，喷涂表面平整、光滑，无凹凸、褶皱、气泡，全自动喷涂系统，喷塑均匀，厚度适当，不留死角. |  | 2290个 |
| 4 | 踏步 | 踏步采用箱体式台阶组合而成，规格尺寸：总高度1465mm，宽度420mm，分4个台阶,每个台阶360mm； 最底部台阶前后距离为850mm，依次为二层前后距离640mm，三层前后距离430mm，四层前后距离260mm位置、柜体底部围板高30mm； 柜体整体采用冷轧钢板厚度≥0.8mm，采用高精度数控设备剪板、切割、折弯焊接成型，踏板顶板下配有拉筋增加承重强度，台阶踏步顶板厚度≥1.0mm，表面上覆420mm*210mm厚度≥25mm防火板，防火板四周PVC封边，前部U型弧面热弯一次成型，踏板面与底部四周横梁采用螺丝固定，承重≥100KG，稳定牢固防滑。 4、生产工艺及技术要求：焊接方式和表面处理采用二氧化碳保护焊接，金属表面严格执行前期经酸洗、磷化处理静电喷涂，喷涂表面平整、光滑，无凹凸、褶皱、气泡，全自动喷涂系统，喷塑均匀，厚度适当，不留死角. |  | 1150个 |
| 5 | 学习椅 | 1、椅子总高780㎜，座高450㎜；背板尺寸380*180㎜，座板380*420㎜ 椅子整体框架 25㎜×25㎜×1.5㎜方管焊接而成； 2、椅子面及靠背为黄榉木色防火板贴面多层板，板材13㎜厚，四周油漆封边，无接口边角光滑不刮衣物。 3、金属框架采用酸洗、磷化等除锈处理清洗后，静电喷涂，美观牢固，不脱漆，四腿套优质塑料脚套。 4、板面与框架链接全部采用镶嵌式锣母连接，加弹簧垫，涂油漆，加鼓垫。 5、产品质量符合国家标准GB/T3325-2008，质保期内，非人为因素造成的产品质量问题，由供应商及时、免费维修。 |  | 7000个 |
| 6 | 两门衣柜 | 1、衣柜尺寸为高1690mm、宽700mm、进深600mm，柜体底部围板高80 mm，柜体整体采用冷轧钢板钢板厚度≥0.8mm，柜体采用喷涂白驼色皱纹。 2、衣柜分上下两层，上层柜门为对开式，，门面尺寸根据实际合理设计，内侧加骨架防止柜门变形，门锁为里勾外挂式锁，嵌入式扣手。柜内设可调节位置的隔板2个，柜中设不锈钢挂衣杆1个。 3、衣柜下层横梁下沿距离柜底部围板高410mm，为对开无立柱通柜，配有嵌入式扣手，外挂锁。 4、生产工艺及技术要求：焊接方式和表面处理采用二氧化碳保护焊接，金属表面严格执行前期经酸洗、磷化处理静电喷涂，喷涂表面平整、光滑，无凹凸、褶皱、气泡，全自动喷涂系统，喷塑均匀，厚度适当，不留死角. |  | 810个 |
| 7 | 横撑 | 采用25mm*50mm*2mm矩形钢管，长1900（需实际测量），采用环保粉末喷涂（原床相同颜色），用螺丝安装到原公寓床上。 |  | 2006个 |
| 8 | 床梯子 | 宽高310mm*965mm,采用25mm*25mm*1.5mm及20mm*20mm*1.5mm冷轧方管，采用环保粉末喷涂（原床相同颜色），安装到原公寓床上。 |  | 500个 |
| 9 | 床护栏 | 长宽1220mm*220mm，采用Φ1９圆钢管及插件，采用环保粉末喷涂（原床相同颜色），安装到原公寓床上。 |  | 500个 |
| 合 计 |  |

备注：

1.投标文件中应提供投标方案拟使用的钢材、喷涂用料的品牌、质量及环保检测报告。

2.上述产品验收时需提供产品质量检验报告。

3.学生公寓为7层建筑，无电梯。

### 房间摆放图