| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量（标清单位） | 单价（元） | 总金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体云课堂智能终端 | 1、硬件集成要求 1）集成模块：云终端瘦客户机、功放主机、千兆交换机、网络中控主机、物联网控制主机，精品录播主机、智慧教室控制面板。 2）集成尺寸：在满足以上七大集成功能模板的基础上，设备的尺寸要求：长度≤400mm、宽度≤245mm、厚度≤70mm。 2、精品录播主机模块 1）视频采集：支持同时录制教师课件信息、教师板书信息、教师摄像机画面、学生摄像机画面4路视频信号。 2）视频格式：支持1920*1080、25Hz、支持H.264编码、支持RTSP/RTMP视频推送方式。 3）视频处理：支持通过嵌入式硬件芯片从摄像机视频画面中，自动抠除教师人像画面，自动美化视频画面，智能提取教师板书画面，并且进行三画面合成。 3、云终端瘦客户机模块 1）云终端性能： CPU: 不低于 i5 高性能处理器； 内存：不低于8 GB ； 硬盘：不低于240 GB 固态硬盘； USB接口：不低于3个 USB3.0, 3个 USB2.0； 网口：千兆网口； 2）嵌入式操作系统：内置安卓操作系统，不低于V4.4.2版本。 4、功放主机模块 1）功率要求：2 × 25W/8Ω 5、千兆交换机模块 1）网络接口：6口千兆网络交换机 2）接口供电；2路支持POE供电，能够为师生摄像机直接供电。。 6、网络中控主机模块 1）视频接口：内置三切一的 HDMI高清信号切换分配器，并提供2路HDMI信号输出（可接投影机、触摸大屏），1路HDMI信号输入，支持台式电脑、笔记本电脑、数字展台等HDMI信号的输入； 2)音频接口：内置3路3.5mm双声道音频输出，4路3.5mm音频输入，其中3路双声道输入、1路3.5鹅颈话咪输入接口（支持幻象电源供电）。 3)USB接口：支持6路USB通信接口，其中3路为USB3.0高速接口； 7、物联网控制主机模块 1）协议支持：支持ZigBee物联网控制。 2）管控要求：支持对教室的多路灯光、多个窗帘、多个插座、空调等设备的管控与及对教室温度、湿度、PM2.5、光照等环境的监测。 8、智能教学软件功能要求 软件支持全屏中英文数字混合书写智能识别，支持智能图形识别，可以画任何规则和不规则二维图形，演示教学：如随意的五角形。 微课录制，支持录屏功能，并且可以选择保存路径 具有白板漫游功能，支持缩略图导航功能， 二维码下载，支持课件下载功能，通过扫描二维码方式下载完成； 多媒体工具，可从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现，可再次打开。 支持白板与桌面模式切换，桌面模式下，白板软件将最小化并保留浮动功能栏，可对当前桌面内容进行书写，同时可以点击擦除转换为橡皮模式擦除笔迹；可以截图和截屏，保存至本地或者保存到白板中 白板软件支持界面锁定，锁定后软件所有功能将不能使用，防止误操作；支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具；具有板中板功能，可书写，擦除，添加页面，保存内容。 图形工具，具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色 背景颜色，可选择多种颜色背景及图片，并可自定义添加。 书写工具，擦除工具，具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势五种擦除方式 Windows系统下白板软件支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏、横向、纵向对比 9、移动教学软件 支持多类型设备连接：支持IOS、MAC镜像投屏、安卓移动端（Android 6.0及以上）与黑板互投、Windows客户端与黑板端互投。同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用。支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。 移动教学软件需可以同时支持6画面对比显示，画面之前可以任意拖曳切换显示顺序，也可双击全屏放大任一投屏者画面。 移动教学软件支持直播功能，可实时直播展示教学、实验等操作，实现直播画面在黑板端实时显示观看的功能 可通过移动设备远程控制智慧黑板，实现鼠标移动、单击、双击、左右键等功能；也可打开文件并远端直接编辑文件。 移动教学软件无需外网的情况下，教师即可在自己的平板上直接录制微课，做到“随时、随地”录微课，微课内容需包括课件内容、原笔迹板书、教师讲解视频、教师讲解语音。课件需支持视频、图片、pdf等数字媒体文件。 移动教学软件支持教师可以在移动设备上直接批注大屏内容，需支持视频动态批注 移动教学软件支持教师可将移动设备上PPT的文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件 可轻松播放移动设备上的所有教学文件，包括ppt、word、pdf、图片、音频、视频等，并可通过移动设备端控制播放，包括全屏、快进、快退、停止等。 需支持电子白板功能，具备铅笔、荧光笔、激光笔、魔法笔、排刷、图案刷等多种书写笔模式。具备基本辅助工具，包括荧光笔、聚光灯、放大镜等，荧光笔颜色、聚光灯大小及放大镜倍数通过移动设备端轻松可调。 10、控制软件 软件功能：后台控制端采用B/S架构设计，可在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆进行操作，可控制在互联网内的智慧黑板设备。 使用集中管理控制系统的学校拥有学校账号，该学校设备只需接入互联网，并在受控端使用账号进行设备注册，管理员即可在后台对设备进行远程管理。 支持按照设备安装的年级、班级，设置教室受控端的名称，方便管理员对应管理。 统计：真实地图查看学校的分布情况，查看全国或某个区域内学校和黑板总数，以及在线离线数。每个学校用一个小红旗标注。点击小红旗可以选择查看学校的名称、黑板总数、在线数。 区域监看：学校数量和黑板数量变化趋势图、常用软件使用前10名、学校活跃排名、最近一个月的黑板在线数量。 设备信息查看：可在控制端网页查看互动黑板的基本信息，如：系统、cpu、硬盘、内存等信息。 远程画面：在控制端网页可实时查看已连接并处于开机状态下的智能黑板当前桌面画面。 消息推送：在控制端选择一台或多台互动黑板发送走马灯文字信息、屏幕常驻信息和公告，可设置文字字体、大小、颜色，播放时间。 公告：学校管理员在在控制端向一个或多个智能黑板推送图文通知。 文件推送：可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定黑板,可设置是否下载后自动打开。 锁屏：学校管理员在控制端设置锁屏时段，如“周一至周五中午12点至14点” 智慧黑板处于锁屏状态，键盘鼠标等无法使用。 定时关机：学校管理员在主控端设置自动关机时间，如“周一至周五18点”，智慧黑板关机。（关机前有60秒的提示） 校园监看：可以查看周、月黑板每天在线数量。黑板运行时间。 课程表：在控网页制端可以向一台或多台黑板发送课程表，并在客户端设置是否按照课程表时间开关屏幕。 图片展播：老师登录网页控制端向智能黑板发送一组图片。互动黑板客户端进行轮播展示。 资源管理及共享：老师和学校管理员可上传资源到服务器，老师可在智慧黑板端登录后下载、上传文件。此功能通过集控平台实现，不接受叠加其他软件进行资源的管理和共享。 日志管理：记录平台操作历史，方便管理员进行管理。 11、学生激励教育评价系统 软件整体要求 学生激励教育评价系统集教师管理端及家长端于一体，功能操作支持教师通过多媒体客户端、PC网页端、安卓手机端、苹果手机端登陆使用，并可用同一账号登录使用，且各个端的数据互通，方便教师随时随地对学生进行管理与评价。支持家长通过安卓手机端、苹果手机端及微信小程序查看学生的在校行为表现。 教师端 1、班级管理 ①支持教师创建班级，选择所属学校，所属年级，自定义学科及班级名称。 ②支持教师邀请老师及家长加入，班主任以邀请码、QQ及微信分享，或打印班级通知等方式邀请教师及家长加入共同管理班级。 ③支持教师编辑班级头像、班级名称、学段等班级信息，支持修改学生姓名及学生头像。支持删除学生信息。 ④支持班主任查看任课教师及家长的姓名、科目及联系方式等。 ⑤老师端APP上可以查看本校其他老师的使用情况统计报表，便于互相激励与学习。（提供功能截图） ⑥教师端APP可以展示本校所有老师的积分指数，由此分析老师的信息化素养及责任心。（提供产品截图） 2、学生管理 ①支持电脑端批量导入学生名单及添加单个学生信息。 ②支持邀请家长下载手机端加入班级，实时查收学生表现。 ③支持老师加入多个班级。 ④支持学生按照姓名首字母、总分等多维度排序。 ⑤可根据不同场景创建小组方案。 3、考勤管理 ①可邀请不同科目教师进行协同管理，在手机端即可记录学生考勤，并自动生成报告，选项有迟到、早退、旷课、请假等，一键发送考勤报告。 ②教师可在电脑端查看考勤统计。 ③支持快速检索学生功能。 4、行为评价管理 ①学校行为准则以及班级需要个性化规范的学生行为，可以按教育部规定综合素质评价五大维度归类，可支持自定义行为评价指标，包括行为指标的图标、名称及分值。 ②教师可对系统中的预设行为进行编辑及排列，可拖选系统行为库中的热门行为指标组件专属自己的行为库。系统行为库中预设100种以上行为指标供选择。 ③支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生及小组行为进行评价打分，支持学生姓名按首字母顺序排序。支持书写评价详情，评价结果在报告内显示。 ④支持老师通过手机端、多媒体客户端及电脑端对学生进行随机抽选评价，支持分组管理及小组随机评价。 ⑤支持查看所有班级、小组、学生的评价得分，界面及头像均采用卡通化方式，支持批量选择学生及小组进行评价。 ⑥支持分值重置功能，可一段时间后重置分数，确保学生保持积极性。 ⑦支持计时器功能，包含秒表、倒计时。 ⑧登录客户端可用APP扫码登录。最小化客户端悬浮于课件之上，不影响课件使用，点击标识即可恢复激励评价系统使用。 ⑨班主任老师可邀请各科老师点评学生，各科老师所有数据单独存在，并可单独查看。 | 74台 | 18820 | 1392680 |
| 2 | 物联网网关 | 1)工作电压电流 DC 5V 200mA； 2)工作频段： 2405M~2480MHZ； 3)无障碍通讯距离：600m； 无障碍组网距离：300m； 接收灵敏度：-97dBm； 最大发射功率：20dBm； 4)外观尺寸：≤110.5mm*≤81mm*≤26mm。 | 74台 | 380 | 28120 |
| 3 | 物联网插座 | 1）工作电压： 220V； 平均功耗： ≤0.5W； 2）功率范围： ＜2000W； 电压范围： AC100-240V； 电流范围： ＜10A； 3）联网方式： Zigbee HA； 组网距离： ≤100m； 工作温度： -10℃~+50℃； 工作湿度： 最大95%RH； 4） 外观尺寸： ≤79.6mm*≤67.9mm*≤59mm | 74个 | 380 | 28120 |
| 4 | 智能门禁软件 | 支持通过课表联动实现教室门禁开、关等管理。 1)登记部署:支持房间与门禁一对一、一对多登记部署。 2)门禁控制:支持远程开关房间门禁，刷卡打开房间门禁，支持按房间、楼宇、全校等单位开关门禁，定时开关全部门禁。 3)电子班牌联动控制:支持在电子班牌上刷卡打开房间门禁。 4)课表联动:支持根据学校课程表，在上课前打开对应房间门禁、在最后一节下课后关闭对应房间门禁。 5)门禁状态监控:支持远程门禁监控，可根据课表联动或门禁页面管理控制门禁，页面显示门禁状态。 6)为保证系统兼容性稳定性，要求与多媒体云课堂智能终端同一品牌。 | 74套 | 2500 | 185000 |
| 5 | 双门双向网络型门禁控制板 | 1.可控制二个门双向读卡或进门读卡出门按钮； 2.4万用户超大容量,10万条海量脱机存储记录； 3.TCP/IP高速通讯，局域网、广域网布线便捷； 4.可接读卡器为国际标准Wiegand 26bit-34bit； 5.包装组件：门禁控制板、电源线、光盘、说明书、合格证、钥匙、纸箱 | 74块 | 1400 | 103600 |
| 6 | 磁力锁 | 磁力锁,带指示灯及信号反馈,适用门型：木门、铁门、有框玻璃门等。电压：DC12V,电流：500mA,开锁时间：≤1s,吸力：大于等于280KG直线拉力,LED灯,铝合金材质,常开常闭信号,延时上锁：0-9秒可调,延时开锁：0-25秒可调, | 74个 | 310 | 22940 |
| 7 | 门禁开关 | 尺寸：≤86mm*≤86mm,颜色：雅白,材质：优质阻燃P | 74个 | 70 | 5180 |
| 8 | 标准款轻型定位闭门器 | 90度定位；适合门重：30-65KG；适合门宽：600-900mm；关门调速：两段调速；闭门速度：20°-180°可调；闭锁速度：0°-20°可调；产品重量：，适用范围：消防门/木门/铁门/有框门等,适用环境：-30℃-50℃环境。 | 74个 | 150 | 11100 |
| 9 | 门禁开门读卡器 | 1)IC卡读头，信号读头：可接WG-26信号读头; 2)开锁方式：刷卡，工作电压：DC9V-16V,静态电流：≤80mA，读卡距离：5-15cm; 3)读卡频率：125KHZ，通讯距离：≤100m，ABS防火阻燃材料，带LED灯。 | 74个 | 170 | 12580 |
| 10 | IC卡 | 一卡通取电系统配套的IC卡，帮助老师实现自动登陆；配套IC卡的数量由使用教师人数来确定 | 148张 | 10 | 1480 |
| 11 | 灯光控制器 | 1)输入电压: AC220V±10% 50/60Hz； 2)控制距离： 30m (不同的使用环境会有所差异)； 3)工作频率： 2.4G； 工作温度： -10~+50（℃）； 4）接线方式 ： 零火线。 | 148个 | 270 | 39960 |
| 12 | 窗帘电机 | 1）额定电压：100-240VAC； 额定扭矩：220·m； 2）额定转速：100RPM； 额定频率：50/60HZ； 3）最大电流：0.3A；最大功率：66W；运行速度：0.15m/s。 | 133个 | 650 | 86450 |
| 13 | 电动窗帘导轨 | 满足ZigBee协议使用 | 390米 | 90 | 35100 |
| 14 | 物联网插座（功率16A） | 1）工作电压： 220V； 平均功耗： ≤0.5W； 2）功率范围： ＜2000W； 电压范围： AC100-240V； 电流范围： ＜10A； 3）联网方式： Zigbee HA； 组网距离： ≤100m； 工作温度： -10℃~+50℃； 工作湿度： 最大95%RH； 4） 外观尺寸： ≤79.6mm*≤67.9mm*≤59mm | 74个 | 370 | 27380 |
| 15 | 智慧黑板 | 1.智慧黑板正面显示为一个由三块拼接而成。整体书写面均采用钢化玻璃材质，中间、两侧书写面均要满足白板笔、无尘粉笔与普通粉笔书写，禁止两侧书写面采用金属板材质。整个黑板无推拉式结构，可实现整块黑板统一屏幕书写，智慧黑板显示核心采用≥85英寸液晶显示屏 2.整体外观尺寸：宽度≥4000mm，高度≥1200mm，厚度≤95mm。 3.★智慧黑板外壳通过IPX5防护等级测试（提供检验报告复印件并加盖公章） 4.★智慧黑板产品采用电容式全贴合技术，手指轻触式多点（支持在Windows系统≥20点触控，支持在Android系统≥10点触控）互动体验。防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面采用≤4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示（提供检验报告复印件并加盖公章） 5.智慧黑板两侧与中间互动屏之间可积木式拼接，无需任何接线。（提供检验报告复印件并加盖公章） 6.智慧黑板的电源模块可独立插拔，核心驱动模块可独立插拔，强弱电分离。（提供检验报告复印件并加盖公章） 7.智慧黑板产品采用投射式电容触控技术，手指轻触式多点（不小于10点触控）互动体验；多点书写技术。 8.智慧黑板通过触控模组高温寿命检测，在温度40-45℃，湿度45%-75%条件下，验证周期≥48H，触摸正常，触控模组结构无异常；（提供检验报告复印件并加盖公章） 9.智慧黑板通过触控模组UV老化检测，采用老化工艺处理，抗衰减，可以长期使用，模拟UV老化试验不小于48小时（提供检验报告复印件并加盖公章） 10.智慧黑板具有抗强光干扰：抗太阳光等强光干扰，不小于98 千LUX 仍能正常工作。（提供检验报告复印件并加盖公章） 11.智慧黑板外部接口要求：HDMI≥1；VGA≥1；Touch≥1； RS232≥1;Audio Out≥1；。 12.为防止粉笔灰吸附，智慧黑板喇叭内置朝下; （提供检验报告复印件并加盖公章） 13.智能亮度调节，智慧黑板可通过触控菜单快捷设置白天、夜晚两种亮度模式，以达到在不同光照环境下的最佳显示效果。（提供检验报告复印件并加盖公章） 14.OSD触控菜单，产品支持OSD触控菜单功能，实现黑板信号源切换、windows系统快捷还原、快捷关闭电源等功能，无需实体按键；（提供检验报告复印件并加盖公章） 15.智慧黑板支持在显示区域任意位置通过多点触摸开关屏幕，支持窗口一键下移功能；（提供检验报告复印件并加盖公章） 16.★丰富的显色指数：智慧黑板具备良好的色彩显示效果，色域覆盖值≥130%。（提供检验报告复印件并加盖公章） 17.★健康护眼防蓝光：智慧黑板蓝光透过率≤65.2%，无蓝光危害。（提供检验报告复印件并加盖公章） 18.★散热性能：显示模组长寿命设计，具有快速散热和延缓光学黄化的性能，智慧黑板整机模组热扩散系数≥50mm²/S。实验温度50℃-90℃。（提供检验报告复印件并加盖公章） 19.★智慧黑板触控玻璃；抗磨性试验；玻璃外观质量、弯曲度、表面应力、抗冲击、霰弹袋冲击性能检验；玻璃具有碎片状态、耐热冲击性能检验；（提供检验报告复印件并加盖公章） | 74套 | 25500 | 1887000 |
| 16 | 一体化讲桌 | 材质：讲桌台面主体采用铝合金材质，表面喷砂阳极处理。立柱及底座采用优质冷轧钢板，表面静电粉末涂装； 尺寸：L：≤820*W：≤580*H：≤1010mm； 3)讲桌台面右侧带推拉式辅助台板，可放置笔记本电脑，或实物展示台承重10公斤； 4)讲桌桌体内侧具抽拉式抽屉，可放置键盘鼠标； 5)讲桌桌面侧面含便捷接口：电源接口*1，USB接口*1，HDMI接口*1； 6)桌面含21.5寸五点液晶触摸显示器和10寸安卓平板。含铝合金讲桌+21.5电容屏，用于多媒体智慧教室，CPU:RK3288，4 核主频 1.8GHz内存：2G；存储：8G；操作系统:Android 5.1.1显示尺寸：10寸电容屏分辨率:800*1280亮度：300 cd/㎡触控:5点触摸网口：1路百兆自适应网络接口RS232接口:4路RS232外形尺寸：≤262*≤176*≤36mm供电：DC 12V/2A供电；内嵌式安装于讲桌 6) 可与智能终端进行对接，可与物联网系统进行对接； 7) 可通过触控屏进行教室设备的管理工作，如灯光、智慧黑板、窗帘、门禁等 | 74台 | 9500 | 703000 |
| 17 | 云桌面管理平台 | 配套虚拟化软件，支持图形化的远程统一部署、管控云服务器集群及云桌面 （1）系统登录管理：支持管理员通过客户端登录到管理平台，可选择管理集群、更新集群列表，扫描指定的 IP 范围及端口以搜索集群，可记录历史记录及登录密码；登录后可修改密码，显示用户个人信息，需包含：用户 ID、姓名、性别、用户组（2）集群状态信息查看：系统实时刷新集群运行时间、集群名称、集群 ID、主服务 IP、虚拟 MAC 提供商、版本、认证方式、终端运行状态，云桌面运行状态。管理员可分配云桌面、下载日志（3）用户管理：具有用户、用户组和用户角色添加、删除、更改、查询、导出和导入功能，可对用户分配角色，分配管理权限及分配云桌面资源。支持多平台用户认证（4）集群管理：具有集群节点开机、关机、重启、集群数据显示（内存使用率、CPU 使用率、系统盘使用率、数据盘使用率）等集群管理功能（5）模板管理：支持创建模板、修改模板、删除模板、把模板分配给用户桌面或终端云桌面；创建模板支持从“从 ISO 系统文件创建模板”、“从模板创建模板”与“上传模板”等方式创建新模板（6）云桌面管理：具有对云桌面远程开机、关机、重启、重置、开还原、禁止上网、USB 设备禁用、修改云桌面参数（处理器核心数、内存大小、显存大小、USB 支持数）、默认云桌面切换的管理功能；支持对云终端添加分组进行统一管理。（7）★备援模块在实现自动替援后，学生端界面在8秒内恢复，学生还可以继续未完成的考试或学习（提供证明材料并加盖公章）（8）教学应用场景管理 能够为用户或学生终端创建 1 个或多个不同操作系统下的教学应用场景，且相互之间可以快捷批量切换；能够实现将场景应用于分组且设置为默认场景，分组终端在启动时会自动启动默认场景的云桌面 | 2套 | 200 | 400 |
| 18 | 云桌面虚拟化服务软件 | 支持 X86 版云终端创建 IDV（智能桌面虚拟化）服务，支持 3D应用（1）虚拟化服务：支持 WinXP、Win7、Win8、Win10 及各版本 Linux 等多种桌面操作系统的虚拟化；支持在虚拟化云桌面上运行各种应用程序，例如口语考试系统、标准化考试系统、多媒体教学系统、日常办公软件 office、QQ 等（2）用户云桌面移动办公：用户云桌面在开机状态下，在任意云终端上登录可以继续使用云桌面、云桌面操作系统不会重启，打开的应用程序不会关闭，未保存的文件不会丢失（3）计算资源负载均衡：支持均衡分配云桌面的运行节点；支持用户直接指定云桌面的运行节点（4）云服务节点动态扩容和收缩：支持不影响现有云服务节点运行的情况下，动态扩容云服务节点的数量，使集群的整体性能提高；支持不影响其他云服务节点运行的情况下，减少云服务节点 | 2套 | 200 | 400 |
| 19 | 鼠键套装 | 1）USB接口有线鼠标、键盘，键盘标准104键； 2）键盘尺寸≤440*≤151*≤25mm，防泼溅设计可保护键盘免受液体的侵害。 3）鼠标尺寸≤112*≤61*≤35.45mm | 74套 | 60 | 4440 |
| 20 | 教室灯 | 1.亚克力面罩，采用纳米技术面罩，抗氧化耐高温，透光率高达95% 2.高亮LED芯片，采用2835优质LED芯片，高亮度、高显色、长寿命； 3.优质航空铝材，经过高温烤漆等多道程序制作完成，结构性能强，不易变形； 4.尺寸≤1185*≤150*≤45mm,功率60W，显色指数80，光通量4729lm，输入电压220V； 5.平均寿命30000H小时； | 600个 | 160 | 96000 |
| 21 | 墙面处理 | 墙面拆除、大白、乳胶漆、施工等 | 11672平米 | 32 | 373504 |
| 22 | 窗帘 | 需根据教室情况裁剪 | 800平米 | 60 | 48000 |
| 23 | 线材和施工 | 线槽、国标电线、超五类网线、HDMI线、音频线等其它辅材及各类设备安装、综合布线等 | 74套 | 3600 | 266400 |
|  | 合计 |  |  |  | 5358834 |