附件2

车载终端通信协议及数据格式要求

# 协议基础

## 协议基本约定

通信协议基本约定如下：

- 协议的通信方式、数据类型、传输规则和消息的组成按照JT/T 808-2019中第 4 章的要求；

- 协议中音视频报文分类参照JT/T 1078-2016中4.3的分类方式；

- 协议中信令数据报文的通信连接方式按照JT/T 808-2019中第5章的要求；

- 协议中信令数据报文的消息处理机制按照JT/T 808-2019中第6章的要求；

- 协议中信令数据报文的加密机制按照JT/T 808-2019中第 7 章的要求；

- 协议中政府监管平台、企业监控平台和终端通信各方，应符合以下要求：

·除明确约定外，所有消息均应给予应答；

·对未明确指定专用应答消息的，应采用通用应答回复；

·对于存在分包的消息，应答方应对每一个分包消息进行逐包应答。

## 预、报警信息上报

消息ID：0x0200。

预、报警与车辆状态信息上报采用与位置信息同时上报的方式，作为0x0200位置信息汇报的附加信息，对JT/T 808-2019中表26附加信息定义表进行扩展，附加信息扩展定义见表1，预、报警信息需附带车辆运行状态数据格式见表2。

预警需触发并上报预警信息，无需上传附件；

报警需触发并上报报警信息，同时上传附件。

表1  附加信息扩展定义表

| 附加信息ID | 附加信息长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0x38 | — | 驾驶员身份识别，定义见表5 |
| 0x39 | — | 车辆运行监测，定义见表6 |
| 0x40 | — | 驾驶员驾驶行为监测，定义见表11 |
| 0x41 | — | 设备失效监测，定义见表12 |
| 0x42 | — | 车辆运行状态，定义见表2 |
| 0x43 | — | 终端运行状态，定义见表4 |

表2  车辆运行状态数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 纬度 | DWORD | 以度为单位的纬度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 4 | 经度 | DWORD | 以度为单位的经度值乘以10的6次方，精确到百万分之一度 |
| 8 | 卫星高程 | WORD | 海拔高度，单位为米（m） |
| 10 | 卫星速度 | WORD | 单位为1/10公里每小时（1/10km/h） |
| 12 | 卫星方向 | WORD | 0~359，正北为0，顺时针 |
| 14 | 原车速度 | WORD | 单位为1/10公里每小时（1/10km/h） |
| 16 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |
| 22 | X轴加速度 | WORD | 以g为单位乘以10的2次方，精确到百分之一g |
| 24 | Y轴加速度 | WORD | 以g为单位乘以10的2次方，精确到百分之一g |
| 26 | Z轴加速度 | WORD | 以g为单位乘以10的2次方，精确到百分之一g |
| 28 | X轴角速度 | WORD | 以度每秒为单位乘以10的2次方，精确到百分之一度每秒 |
| 30 | Y轴角速度 | WORD | 以度每秒为单位乘以10的2次方，精确到百分之一度每秒 |
| 32 | Z轴角速度 | WORD | 以度每秒为单位乘以10的2次方，精确到百分之一度每秒 |
| 34 | 制动状态 | BYTE | 0x00 ：无制动； 0x01 ：制动 |
| 35 | 转向灯状态 | BYTE | 0x00 ：未开方向灯； 0x01 ：左转方向灯； 0x02 ：右转方向灯 |
| 36 | 远光状态 | BYTE | 0x00 ：远光灯关； 0x01 ：远光灯开 |
| 37 | 近光状态 | BYTE | 0x00 ：近光灯关； 0x01 ：近光灯开 |
| 38 | 扩展OBD 车辆状态 | BYTE[14] | 扩展OBD车辆状态，定义见表3 无法获取填充0 |

表3  OBD车辆状态数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | OBD速度 | WORD | 单位为1/10公里每小时（1/10km/h） |
| 2 | 档位状态 | BYTE | 0x00 ：空挡； 0x01~09：档位； 0x10 ：倒挡； 0x11 ：驻车档 |
| 3 | 加速踏板行程值 | BYTE | 范围1~100，单位% |
| 4 | 制动踏板行程值 | BYTE | 范围1~100，单位% |
| 5 | 发动机转速 | WORD | 单位RPM |
| 7 | 方向盘角度 | WORD | 方向盘转过的角度，顺时针为正，逆时针为负 |
| 9 | 空调状态 | BYTE | 0x00 ：关； 0x01 ：开 |
| 10 | 加热器状态 | BYTE | 0x00 ：关； 0x01 ：开 |
| 11 | 离合器状态 | BYTE | 0x00 ：关； 0x01 ：开 |
| 12 | ABS状态 | BYTE | 0x00 ：关； 0x01 ：开 |
| 13 | 示廓灯状态 | BYTE | 0x00 ：关； 0x01 ：开 |

表4  终端运行状态数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 主电源状态 | BYTE | 0x00：正常； 0x01：欠压； 0x02：掉电 |
| 1 | 备用电池状态 | BYTE | 0x00：正常； 0x01：欠压； 0x02：失效 |
| 2 | 卫星定位 模块状态 | BYTE | 0x00：正常； 0x01：故障 |
| 3 | TTS模块状态 | BYTE | 0x00：正常； 0x01：故障 |
| 4 | 备用存储器状态 | BYTE | 0x00：正常； 0x01：故障 |

表5  驾驶员身份识别报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警类型 | BYTE | 0x01：人证不符报警； 0x02：IC卡从业资格证读卡失败报警 |
| 1 | 是否有效提醒 驾驶员 | BYTE | 0x00：否； 0x01：是 |
| 2 | 附件标识号 | BYTE[38] | 附件标识号，定义见表16 |
| 40 | 从业资格证编码 | STRING | 长度20位,不足后补0x00 |

车辆运行监测包括前向碰撞预警、前向碰撞报警、车道偏离预警、车道偏离报警、超速报警、路线偏离报警、禁行路段/区域报警和事故报警，车辆运行监测预、报警信息数据格式见表6。

表6  车辆运行监测预、报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警类型 | BYTE | 0x00：不可用； 0x01：前向碰撞报警； 0x02：车道偏离报警； 0x03：超速报警； 0x04：路线偏离报警； 0x05：禁行路段/区域报警； 0x06：事故报警 该字段仅适用于报警，如果为预警该位不可用，填入0x00即可 |
| 1 | 预警类型 | BYTE | 0x00：不可用； 0x01：前向碰撞预警； 0x02：车道偏离预警 该字段仅适用于预警，如果为报警该位不可用，填入0x00即可 |
| 2 | 是否有效提醒 驾驶员 | BYTE | 0x00：否； 0x01：是 |
| 3 | 附件标识号 | BYTE[38] | 附件识别号，定义见表16 该字段仅适用于报警，如果为预警该位不填入 |
| 41 | 预、报警扩展信息 | — | 车道偏离预、报警扩展信息，定义见表7； 超速报警扩展信息，定义见表8； 路线偏离报警扩展信息，定义见表9； 禁行路段/区域报警扩展信息，定义见表10 |

表7  车道偏离预、报警扩展信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 偏离类型 | BYTE | 0x01：左侧偏离； 0x02：右侧偏离 |

表8  超速报警扩展信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 标志状态 | BYTE | 0x01：开始标志； 0x02：持续标志； 0x03：结束标志 |
| 1 | 报警开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |

表9  路线偏离报警扩展信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 标志状态 | BYTE | 0x01：开始标志； 0x02：持续标志； 0x03：结束标志 |
| 1 | 报警开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |
| 7 | 路线ID | DWORD | 见JT/T 808-2019中表55 |

表10  禁行路段/区域报警扩展信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 标志状态 | BYTE | 0x01：开始标志； 0x02：持续标志； 0x03：结束标志 |
| 1 | 报警开始时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss（GMT+8时间） |
| 7 | 类型 | BYTE | 0x01：禁行区域； 0x02：禁行路段 |
| 8 | 区域/路线ID | DWORD | — |

驾驶员驾驶行为监测包括疲劳驾驶状态预警、疲劳驾驶状态报警、手持接打电话报警，长时间不目视前方报警、驾驶员不在驾驶位置报警和抽烟报警，驾驶员驾驶行为监测预、报警信息数据格式见表11。

表11  驾驶员驾驶行为监测预、报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警类型 | BYTE | 0x00：不可用； 0x01：疲劳驾驶状态报警； 0x02：手持接打电话报警； 0x03：长时间不目视前方报警； 0x04：驾驶员不在驾驶位置报警； 0x05：抽烟报警 该字段仅适用于报警，如果为预警该位不可用，填入0x00即可 |
| 1 | 预警类型 | BYTE | 0x00：不可用； 0x01：疲劳驾驶状态预警 该字段仅适用于预警，如果为报警该位不可用，填入0x00即可 |
| 2 | 是否有效提醒 驾驶员 | BYTE | 0x00：否； 0x01：是 |
| 3 | 附件标识号 | BYTE[38] | 附件识别号，定义见表16 该字段仅适用于报警，如果为预警该位不填入 |
| 41 | 预报警扩展信息 | — | 预留 |

设备失效监测包括遮挡失效报警、红外阻断型墨镜失效报警、主存储异常报警、备用存储器异常报警、卫星信号异常报警、通信信号异常报警、备用电池欠压报警、终端备用电池失效报警和IC卡从业资格证模块故障报警，设备失效监测预、报警信息数据格式见表12。

表12  设备失效监测预、报警信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警类型 | BYTE | 0x00：不可用； 0x01：遮挡失效报警； 0x02：红外阻断型墨镜失效报警； 0x03：主存储器异常报警； 0x04：备用存储器异常报警； 0x05：卫星信号异常报警； 0x06：通信信号异常报警； 0x07：备用电池欠压报警； 0x08：备用电池失效报警； 0x09：IC卡从业资格证模块故障报警 该字段仅适用于报警，如果为预警该位不可用，填入0x00即可 |
| 1 | 预警类型 | BYTE | 0x00：不可用， 该字段仅适用于预警，如果为报警该位不可用，填入0x00即可 |
| 2 | 是否有效提醒 驾驶员 | BYTE | 0x00：否； 0x01：是 |
| 3 | 附件标识号 | BYTE[38] | 附件识别号，定义见表16 该字段仅适用于报警，如果为预警与其他类型该位不填入 |
| 41 | 预报警扩展信息 | — | 遮挡失效报警扩展信息，定义见表13 |

表13  遮挡失效报警扩展信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 遮挡类型 | BYTE | 0x01：驾驶员驾驶行为监测摄像头遮挡； 0x02：车辆运行监测摄像头遮挡 |

## 驾驶员身份比对结果上报

消息ID：0x0706。

驾驶员身份比对结果上报消息体数据格式见表14，平台通用回复后，下发0x9208后终端上传附件， 比对结果为人证不符不单独上传附件，附件标识号与0200驾驶员身份识别中人证不符报警相同。人证比对流程见附录B。

表14  驾驶员身份比对结果上报消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从业资格证编码 | STRING | 长度20位,不足后补0x00 |
| 20 | 驾驶员人脸信息ID长度 | BYTE | 长度L |
| 21 | 驾驶员人脸信息ID | STRING | 具备唯一标识，不可重复 政府监管平台下发人脸信息ID |
| 21+L | 比对结果 | BYTE | 0x00 ：匹配成功； 0x01 ：匹配失败，人证不符； 0x02 ：匹配失败，比对超时； 0x03 ：匹配失败，无指定人脸信息 |
| 22+L | 比对相似度 | WORD | 百分比：范围0%~100%； 单位是0.01%;比如5432表示54.32% |
| 24+L | 比对类型 | BYTE | 0x00 ：插卡比对； 0x01 ：巡检比对； 0x02 ：动态比对 |
| 25+L | 位置信息汇报（0x0200） 消息体 | BYTE[28] | 身份识别完成时的位置基本信息 |
| 53+L | 附件标识号 | BYTE[38] | 附件标识号，定义见表16 附件上传，定义见表15 |
| 注：L表示驾驶员人脸信息ID长度。 |

## 平台巡检驾驶员身份信息

消息ID：0x9706。

平台巡检当前驾驶车辆的驾驶员身份消息体为空，终端使用通用应答来应答平台巡检当前驾驶车辆的驾驶员身份信息指令。

终端完成应答后重新完成读卡，人证比对后，根据巡检来源使用指令0x0706完成巡检平台上报。

## 附件上传指令

消息ID：0x9208。

报文类型：信令数据报文。

平台接收到带有附件信息包括报警附件、人证比对附件向终端下发附件上传指令，附件上传指令消息体数据格式见表15。

表15  附件上传指令消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 附件服务器 IP地址长度 | BYTE | 长度k |
| 1 | 附件服务器 IP地址 | STRING | 服务器IP地址 |
| 1+k | 附件服务器 端口（TCP） | WORD | 使用TCP传输时服务器端口号 |
| 3+k | 附件服务器 端口（UDP） | WORD | 使用UDP传输时服务器端口号 |
| 5+k | 附件标识号 | BYTE[38] | 附件标识号，定义见表16 |
| 43+k | 附件唯一编号 | BYTE[32] | 平台分配的唯一编号 |
| 75+k | 预留 | BYTE[16] | — |
| 注：k表示附件服务器IP地址长度。 |

终端收到平台下发的附件上传指令后，向平台发送通用应答消息。

表16  附件标识号消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 终端ID | BCD[30] | 由大写字母和数字组成，此终端ID由制造商自行定义 |
| 30 | 时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8时间） |
| 36 | 序号 | BYTE | 同一时间点附件的序号，从0循环累加 |
| 37 | 附件数量 | BYTE | 表示对应的附件数量 |

## 附件信息消息

消息ID：0x1210。

报文类型：信令数据报文。

终端根据附件上传指令连接附件服务器，并向服务器发送附件信息消息，附件信息消息体数据格式见表17。

表17  附件信息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 附件标识号 | BYTE[38] | 附件识别号，定义见表16 |
| 38 | 附件唯一编号 | BYTE[32] | 平台分配的唯一编号 |
| 70 | 信息类型 | BYTE | 0x00：正常文件信息； 0x01：补传文件信息 |
| 71 | 附件数量 | BYTE | 与报警关联的附件数量 |
| 72 | 附件信息列表 | — | 附件信息，定义见表18 |

附件服务器接收到终端上传的附件信息消息后，向终端发送通用应答消息。如终端在上传附件过程中与附件服务器链接异常断开，则恢复链接时需要重新发送附件信息消息，消息中的附件文件为断开前未上传和未完成的附件文件。

表18  附件信息数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 长度L |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称字符串 |
| 1+L | 文件大小 | DWORD | 当前文件的大小 |
| 注：L表示文件名称长度 |

文件名称命名规则为：

<文件类型>_<通道号>_<附件类型>_<序号>_<附件编号>.<后缀名>

字段定义如下：

文件类型：00——图片；01——音频；02——视频；03——文本；04——其它。

通道号：0~37表示JT/T 1076-2016中表2定义的视频通道。

38表示驾驶员身份识别。

39表示车辆运行监测。

40表示驾驶员驾驶行为监测。

41表示设备失效监测。

附件与通道无关，则直接填0。

附件类型：通道号编号+类型编号，比如：3801。

序号：用于区分相同通道、相同类型的文件编号。

附件编号：平台分配的唯一编号。

后缀名：图片文件为jpg或png，音频文件为wav，视频文件为h264，文本文件为bin。

附件服务器收到终端上报的报警附件信息指令后，向终端发送通用应答消息。

## 文件信息上传

消息ID：0x1211。

报文类型：信令数据报文。

终端向附件服务器发送附件信息指令并得到应答后，向附件服务器发送附件文件信息消息，附件文件信息消息体数据格式见表19。

表19  附件文件信息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 文件名长度为L |
| L | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+L | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片； 0x01：音频； 0x02：视频； 0x03：文本； 0x04：其它 |
| 2+L | 文件大小 | DWORD | 当前上传文件的大小 |
| 注：L表示文件名称长度 |

附件服务器收到终端上报的附件文件信息指令后，向终端发送通用应答消息。

## 文件数据上传

报文类型：码流数据报文。

终端向附件服务器发送文件信息上传指令并得到应答后，向附件服务器发送文件数据，其负载包格式定义见表20。

表20  文件码流负载包格式定义表

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头标识 | DWORD | 固定为0x30 0x31 0x63 0x64 |
| 4 | 文件名称长度 | BYTE | 文件名长度为L |
| 5 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 5+L | 数据偏移量 | DWORD | 当前传输文件的数据偏移量 |
| 9+L | 数据长度 | DWORD | 负载数据的长度 |
| 13+L | 数据体 | BYTE[n] | 默认长度64K，文件小于64K则为实际长度 |
| 注：L表示文件名称长度 |

附件服务器收到终端上报的文件码流时，不需要应答。

## 文件上传完成消息

消息ID：0x1212。

报文类型：信令数据报文。

终端向附件服务器完成一个文件数据发送时，向附件服务器发送文件发送完成消息，文件发送完成消息体数据格式见表21。

表21  文件发送完成消息体数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 长度L |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+L | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片； 0x01：音频； 0x02：视频； 0x03：文本； 0x04：其它 |
| 2+L | 文件大小 | DWORD | 当前上传文件的大小 |
| 注：L表示文件名称长度 |

## 文件上传完成消息应答

消息ID：0x9212。

报文类型：信令数据报文。

附件服务器收到终端上报的文件发送完成消息时，向终端发送文件上传完成应答，文件上传完成应答消息体数据结构见表22。

表22  文件上传完成应答消息体数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 文件名称长度 | BYTE | 长度L |
| 1 | 文件名称 | STRING | 文件名称 |
| 1+L | 文件类型 | BYTE | 0x00：图片； 0x01：音频； 0x02：视频； 0x03：文本； 0x04：其它 |
| 2+L | 上传结果 | BYTE | 0x00：完成； 0x01：需要补传 |
| 3+L | 补传数据包数量 | BYTE | 需要补传的数据包数量，无补传时该值为0 |
| 4+L | 补传数据包列表 | — | 补传数据包信息，定义见表23 |
| 注：L表示文件名称长度 |

表23  补传数据包信息数据结构

| 起始字节 | 字段 | 数据长度 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据偏移量 | DWORD | 需要补传的数据在文件中的偏移量 |
| 4 | 数据长度 | DWORD | 需要补传的数据长度 |

如有需要补传的数据，则终端应通过文件数据上传进行数据补传，补传完成后再上报文件上传完成消息，直至文件数据发送完成。

全部文件发送完成后，终端主动与附件服务器断开连接。

## 车辆状态数据记录文件

车辆状态数据记录文件为二进制文件，以连续数据块的形式记录车辆状态数据，车辆状态数据块数据格式见表24。

表24  车辆状态数据块数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 数据块总数量 | DWORD | 记录文件中数据块的总数量 |
| 4 | 当前数据块序号 | DWORD | 当前数据块在记录文件中的序号 |
| 8 | 报警标志 | DWORD | 报警标志，按照JT/T 808-2019中表25定义 |
| 12 | 车辆状态 | DWORD | 车辆状态，按照JT/T 808-2019中表24定义 |
| 16 | 车辆运行状态 | BYTE[52] | 报警时车辆运行状态，定义见表2 |
| 69 | 校验位 | BYTE | 从第一个字符到校验位前一个字符的累加和，然后取累加的低 8 位作为校验码 |

## 上报设备维修信息

消息ID：0x0710。

当终端监测到主存储器或备用存储器数据写入异常，卫星信号异常、通信信号异常、终端备用电池欠压及失效，IC卡从业资格证模块故障时，需上报设备维修信息，上报设备维修消息体数据格式见表25。

表25  上报设备维修消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 车辆运行状态 | BYTE[52] | 报警时车辆运行状态，定义见表2 |
| 52 | 日期时间 | BCD[6] | YY-MM-DD-hh-mm-ss （GMT+8时间） |
| 58 | 故障类型 | BYTE | 0x00：主存储器异常； 0x01：备用存储器异常； 0x02：卫星信号异常； 0x03：通信信号异常； 0x04：备用电池欠压； 0x05：备用电池失效； 0x06：IC卡从业资格证模块故障 |

## 平台巡检信息

消息ID：0x9720。

平台巡检车辆运行监测、驾驶员驾驶行为监测消息体数据格式见表26。

表26 平台巡检消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 巡检类型 | BYTE | 0x00：车辆运行监测； 0x01：驾驶员驾驶行为监测 |

## 平台巡检信息应答

消息ID：0x0720

平台巡检车辆运行监测、驾驶员驾驶行为监测信息应答消息体数据格式见表27。

表27  平台巡检信息应答消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 应答流水 | WORD | 对应平台巡检信息的流水号 |
| 2 | 巡检类型 | BYTE | 0x00：车辆运行监测； 0x01：驾驶员驾驶行为监测 |
| 3 | 附件标识号 | BYTE[38] | 附件识别号，定义见表16 |
| 41 | 位置信息汇报 | — | 位置信息汇报，定义见JT/T 808-2019中8.21 |

## 参数设置指令

参数设置消息采用JT/T 808-2019 中8.12定义的0x8103消息，所增加的参数设置见表28。

表28  参数项数据格式

| 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 参数ID | DWORD | 参数ID定义及说明，定义及说明见表29 |
| 参数长度 | BYTE | 参数长度 |
| 参数值 | — | — |

表29  参数设置各参数项定义及说明

| 参数ID | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- |
| 0xE138 | — | 驾驶员身份识别参数，定义见表30 |
| 0xE139 | — | 车辆运行监测参数，定义见表31 |
| 0xE140 | — | 驾驶员驾驶行为参数，定义见表32 |
| 0xE141 | — | 设备失效监测参数，定义见表33 |

表30  驾驶员身份识别参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警判断 速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~30，默认值5，仅用适用于动态比对。表示当车速高于此阈值才使能动态比对功能 0xFF表示不修改参数 |
| 1 | 报警提示音量 | BYTE | 0~8，8最大，0静音，默认值6 0xFF表示不修改参数 |
| 2 | 拍照分辨率 | BYTE | 0x01：1280×720； 0x02：1920×1080； 0x03：最高分辨率 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 3 | 视频录制分辨率 | BYTE | 0x01：D1； 0x02：WD1； 0x03：720P； 0x04：1080P； 0x05：最高分辨率 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 4 | 动态比对间隔 | WORD | 单位秒，取值范围30~3600，默认值1200 0xFF 表示不修改参数 |
| 6 | IC卡从业资格证读卡失败报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 7 | IC卡从业资格证读卡失败报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，默认值3 0xFF表示不修改参数 |
| 8 | IC卡从业资格证读卡失败报警 拍照间隔 | BYTE | 单位100ms 取值范围1~10，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 9 | 人证不符报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 10 | 人证不符报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，默认值3 0xFF表示不修改参数 |
| 11 | 人证不符报警 拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 12 | 保留字段 | BYTE[10] | — |

表31  车辆运行监测参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警判断 速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值30，仅用适用于前向碰撞预警、前向碰撞报警。表示当车速高于此阈值才使能报警功能 0xFF表示不修改参数 |
| 1 | 报警提示音量 | BYTE | 0~8，8最大，0静音，默认值6 0xFF表示不修改参数 |
| 2 | 拍照分辨率 | BYTE | 0x01：1280×720； 0x02：1920×1080； 0x03：最高分辨率 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 3 | 视频录制分辨率 | BYTE | 0x01：D1； 0x02：WD1； 0x03：720P； 0x04：1080P； 0x05：最高分辨率 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 4 | 前向碰撞预警、报警区分速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值50。表示触发报警时车速高于或等于阈值为前向碰撞报警，否则为前向碰撞预警 0xFF表示不修改参数 |
| 5 | 前向碰撞预警 时间阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10~50，目前使用国标规定值27 0xFF表示不修改参数 |
| 6 | 前向碰撞报警 时间阈值 | BYTE | 单位100ms，取值范围10~50，目前使用国标规定值27，预留修改接口 0xFF表示不修改参数 |
| 7 | 前向碰撞报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 8 | 前向碰撞报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，默认值3 0xFF表示不修改参数 |
| 9 | 前向碰撞报警 拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 10 | 车道偏离预、报警判断速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~30，默认值5。表示当车速高于此阈值才使能车道偏离预、报警功能 0xFF表示不修改参数 |
| 11 | 车道偏离报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 12 | 车道偏离报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，默认值3 0xFF表示不修改参数 |

| 13 | 车道偏离报警 拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 超速报警前后 视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 15 | 超速报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，默认值3 0xFF表示不修改参数 |
| 16 | 超速报警 拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 17 | 路线偏离报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 18 | 路线偏离报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，默认值3 0xFF表示不修改参数 |
| 19 | 路线偏离报警 拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 20 | 禁行路段/区域 报警前后视频 录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 21 | 禁行路段/区域 报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，默认值3 0xFF表示不修改参数 |
| 22 | 禁行路段/区域 报警拍照间隔 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~10，默认值2 0xFF表示不修改参数 |
| 23 | 保留字段 | BYTE[10] | — |

表32  驾驶员驾驶行为监测系统参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警判断 速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~30，默认值5。表示当车速高于此阈值才使能报警功能 0xFF表示不修改参数 |
| 1 | 报警音量 | BYTE | 0~8，8最大，0静音，默认值6 0xFF表示不修改参数 |
| 2 | 拍照分辨率 | BYTE | 0x01：1280×720； 0x02：1920×1080； 0x03：最高分辨率 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 3 | 视频录制分辨率 | BYTE | 0x01：D1； 0x02：WD1； 0x03：720P； 0x04：1080P； 0x05：最高分辨率 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 4 | 抽烟报警判断 时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~180。默认值为60。表示在此时间间隔内仅触发一次抽烟报警 0xFF表示不修改参数 |
| 6 | 手持接打电话报警判断时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~180。默认值为60。表示在此时间间隔内仅触发一次手持接打电话报警 0xFF表示不修改参数 |
| 8 | 疲劳驾驶状态 报警前后视频 录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 9 | 疲劳驾驶报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 10 | 疲劳驾驶报警 拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms， 取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 11 | 手持接打电话 报警前后视频 录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 12 | 手持接打电话 报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 13 | 手持接打电话报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 14 | 长时间不目视前方报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 15 | 长时间不目视前方报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 16 | 长时间不目视前方报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 17 | 驾驶员不在驾驶位置报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 18 | 驾驶员不在驾驶位置报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 19 | 驾驶员不在驾驶位置报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 20 | 抽烟报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 21 | 抽烟报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 22 | 抽烟报警拍照 间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 23 | 保留字段 | BYTE[10] | — |

表33  设备失效监测系统参数

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报警判断 速度阈值 | BYTE | 单位km/h，取值范围0~30，默认值5，仅用适用于遮挡失效报警、红外阻断型墨镜失效报警。表示当车速高于此阈值才使能报警功能 0xFF表示不修改参数 |
| 1 | 报警音量 | BYTE | 0~8，8最大，0静音，默认值6 0xFF表示不修改参数 |
| 2 | 拍照分辨率 | BYTE | 0x01：1280×720； 0x02：1920×1080； 0x03：最高分辨率 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 3 | 视频录制分辨率 | BYTE | 0x01：D1； 0x02：WD1； 0x03：720P； 0x04：1080P； 0x05：最高分辨率 默认值0x01 0xFF表示不修改参数 |
| 4 | 遮挡失效报警 判断时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~3600，默认值为300。表示在此时间间隔内仅触发一次遮挡失效报警 0xFF表示不修改参数 |
| 6 | 红外阻断型墨镜失效报警判断时间间隔 | WORD | 单位秒，取值范围0~3600，默认值为300。表示在此时间间隔内仅触发一次红外阻断型墨镜失效报警 0xFF表示不修改参数 |
| 8 | 遮挡失效报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 9 | 遮挡失效报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 10 | 遮挡失效报警 拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 11 | 红外阻断型墨镜失效报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 12 | 红外阻断型墨镜失效报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 13 | 红外阻断型墨镜失效报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 14 | 主存储器异常报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 15 | 主存储器异常报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 16 | 主存储器异常报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 17 | 备用存储器异常报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 18 | 备用存储器异常报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 19 | 备用存储器异常报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 20 | 卫星信号异常报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 21 | 卫星信号异常报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 22 | 卫星信号异常报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 23 | 通信信号异常报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 24 | 通信信号异常报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 25 | 通信信号异常报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 26 | 备用电池欠压报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 27 | 备用电池欠压报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 28 | 备用电池欠压报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 29 | 备用电池失效报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 30 | 备用电池失效报警拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 31 | 备用电池失效报警拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 32 | IC卡从业资格证模块故障报警前后视频录制时间 | BYTE | 单位秒，取值范围5~60，默认值5 0xFF表示不修改参数 |
| 33 | IC卡从业资格证模块故障报警 拍照张数 | BYTE | 取值范围3~10，缺省值3 0xFF表示不修改参数 |
| 34 | IC卡从业资格证模块故障报警 拍照间隔时间 | BYTE | 单位100ms，取值范围1~5，默认2 0xFF表示不修改参数 |
| 35 | 保留字段 | BYTE[10] | — |

## 参数查询指令

参数查询指令采用JT/T 808-2019中8.13和8.14定义的0x8104/0x8106消息，查询指定终端参数消息体数据格式见JT/T 808-2019中表16，终端采用0x0104指令应答。

## 政府监管平台主动下发驾驶员身份信息

消息ID：0x9708。

政府监管平台主动下发驾驶员身份信息消息体数据格式见表34，该协议仅适用于政府监管平台，消息头中消息属性为消息体长度，本消息无需应答。

表34  政府监管平台主动下发驾驶员身份信息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从业资格证编码 | STRING | 长度20位,不足补0x00 |
| 20 | 驾驶员人脸信息 ID长度 | BYTE | 长度L |
| 21 | 驾驶员人脸信息ID | STRING | 具备唯一标识，不可重复 |
| 21+L | 设置类型 | BYTE | 0x00：新增； 0x01：替换； 0x02：补传 |
| 22+L | 文件大小 | DWORD | 当前人脸信息大小 |
| 26+L | 总包数 | DWORD | 包总数 |
| 30+L | 当前包 | DWORD | 当前发送的包号 |
| 34+L | 当前包内容长度 | DWORD | 当前发送包内容的长度 |
| 38+L | 包内容 | BYTE[n] | 当前发送包内容 |
| 注：L表示驾驶员人脸信息ID长度。 |

## 政府监管平台主动下发驾驶员身份信息完成消息

消息ID：0x9709。

政府监管平台主动下发驾驶员身份信息到终端，该协议仅适用于政府监管平台，政府监管平台主动下发驾驶员身份信息完成，政府监管平台主动下发驾驶员身份信息完成消息消息体数据格式见表35。

表35  政府监管平台主动下发驾驶员身份信息完成消息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从业资格证编码 | STRING | 长度20位,不足补0x00 |
| 20 | 驾驶员人脸信息 ID长度 | BYTE | 长度L |
| 21 | 驾驶员人脸信息ID | STRING | 具备唯一标识，不可重复 |
| 21+L | 设置类型 | BYTE | 0x00：新增； 0x01：替换； 0x02：补传 |
| 22+L | 文件大小 | DWORD | 当前人脸信息大小 |
| 26+L | 总包数 | DWORD | 包总数 |
| 注：L表示驾驶员人脸信息ID长度。 |

## 终端应答政府监管平台主动下发驾驶员身份信息完成消息

消息ID：0x0709。

政府监管平台主动下发驾驶员身份信息到终端后，文件发送完毕，该协议仅适用于政府监管平台， 终端应答政府监管平台主动下发驾驶员身份信息完成消息体数据格式见表36。

表36  终端应答政府监管平台主动下发驾驶员身份信息完成消息消息体数据格式

| 起始字节 | 字段 | 数据类型 | 描述及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 从业资格证编码 | STRING | 长度20位,不足补0x00 |
| 20 | 驾驶员人脸信息 ID长度 | BYTE | 长度L |
| 21 | 驾驶员人脸信息ID | STRING | 具备唯一标识，不可重复。 |
| 21+L | 设置类型 | BYTE | 0x00 ：新增； 0x01 ：替换 |
| 22+L | 上传结果 | BYTE | 0x00 ：完成； 0x01 ：需要补传 |
| 26+L | 重传总包数 | WORD | 需要补传的数据包开始包号 无补传时该值为0x00 |
| 28+L | 重传包ID列表 | BYTE[2*n] | 需要补传的数据包包序号排列，如“包ID1包ID2…包IDn”，n为重传包的总数 |
| 注：L表示驾驶员人脸信息ID长度。 |

附  录  A
（规范性）
消息对照表

通信协议的消息对照表见表A.1。

表A.1消息对照表

| 序号 | 消息体名称 | 消息ID | 序号 | 消息体名称 | 消息ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驾驶员身份比对结果上报 | 0x0706 | 2 | 平台巡检驾驶员身份信息 | 0x9706 |
| 3 | 附件上传指令 | 0x9208 | 4 | 附件信息消息 | 0x1210 |
| 5 | 文件信息上传 | 0x1211 | 6 | 文件上传完成消息 | 0x1212 |
| 7 | 文件上传完成消息应答 | 0x9212 | 8 | 上报设备维修信息 | 0x0710 |
| 9 | 政府监管平台主动下发驾驶员身份信息 | 0x9708 | 10 | 政府监管平台主动下发驾驶员身份信息完成消息 | 0x9709 |
| 11 | 终端应答政府监管平台主动下发驾驶员身份信息完成消息 | 0x0709 | 12 | 平台巡检信息 | 0x9720 |
| 13 | 终端巡检信息应答 | 0x0720 | — | — | — |

附  录  B
（规范性）
人证比对流程

人证比对流程见图B.1。

图B.1  人证比对流程