采购需求

一、商务条款要求

1、采购单位：佳木斯大学

2、项目名称：一区A院汀步石人行路工程

3、采购项目类别：工程类。

4、采购预算：人民币170,735.13元。

5、资金来源：财政专户管理资金。

6、付款方式：签订合同后15日内预付款50%，验收合格后付清全款，质保金3%（质保期过后无息返还）。

7、中小企业支付优惠：签订合同后15日内预付款50%，验收合格后付清全款，质保金3%（质保期过后无息返还）。

8、支付方式：直接支付。

9、合同履约期限：合同签订后20日内。

10、质保期限：3年。

11、售后服务：质量保修期内免费维修，响应时间24小时，故障排除时间48小时内。

12、履约验收：由佳木斯大学组建由项目申报部门组成的验收小组，严格按照技术参数要求开展履约验收。

13、其他要求：无

14、小微企业价格扣除比例：3%。

15、国家强制认证：无。

16、是否专门面向中小微:否  。

17、采购标的所属行业：建筑业。

二、供应商资格要求

1、市政公用工程施工总承包企业资质三级及以上；

2、本项目不接受联合体投标；本项目不接受合同分包；

3、具备有效期内的安全生产许可证；

4、工程管理成员配备须符合本项目专业施工要求其中项目经理须具有符合本项目专业施工要求的二级及以上建造师注册证和安全考核合格证；工长（施工员）具有岗位证；技术负责人具有中级工程师及以上职称证书；质检员（质量员）具有岗位证；安全员具有安全生产考核C证。

三、技术参数要求

1、施工内容：新建汀步石；新建人行道板；新安装草坪灯；垃圾箱及路引牌拆除、安装；保证草坪土地平整。

施工项目详见后附改造工程量清单

2、施工技术要求：

(1)新建汀步石人行道

①施工做法：

1、60mm厚青石板

2、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层

3、150mm厚碎石垫层

4、素土夯实

5、注意事项：青石板（或石材）间隙内填充黑色卵石，外侧卵石宽度100mm

②构造示意

③施工标准

1、埋设要稳固，不得有翘动现象。

2、面要平坦、不滑、不易磨损或断裂。

3、与草皮衔接处，青石板（或石材）高于草皮50mm，线条平顺，工完场清；并符合国家质量检验评定标准。

（2）新建道板

1.55mm厚面包砖(100*200*60)。

2.50mm厚中砂。

3.100mm厚水稳砂。

4.路基碾压,压实系数≥97%。

质量要求：道板铺砌稳固、无翘动、表面平整、缝线直顺、缝宽均匀，灌缝饱满，无翘边、翘角、反坡、积水现象。其偏差均应在规范规定的允许范围之内，养生期不少于7天，工完场清；符合国家质量检验评定标准，

（3）新建边石

1.石质120*250*495

2.铺装中砂，厚度150mm

质量要求：安砌好的路边石应缝宽均匀、线条顺直、顶面平整、砌筑牢固，养生期不少于7天，工完场清；并符合国家质量检验评定标准。

（7） 1.景观照明灯及铜电缆（钢套管）

2.直埋式二芯电缆截面(mm2) ≤10

3.敷设方式:管沟直埋

四、财政一体化平台信息

1、采购项目名称：一区A院汀步石人行路工程

2、采购预算金额：人民币170,735.13元。

3、预算项目： 后勤大修费

4、采购联系人及联系电话：王刚；0454--8618707。

5、采购方式：竞争性谈判。

6、代理机构：分散采购委托机构。

7、采购详情：

| 商品品目 | 申请数量 | 商品单价 | 是否进口产品 | 是否科研类产品 | 是否节能产品 | 是否计固定资产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一区A院汀步石人行路工程 B0205 | 1 | 170,735.13元。 | 否 | 否 | 否 | 否 |

8、项目描述：一区A院扩建人行道，保障行人安全、正常通行。

9、商品描述: 新建汀步石通道、新建人行通道等。

佳木斯大学

2021年8月6日