工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030225003001 | 3.0万平米换热器安装 | BR0.42-42，板片材质：316L，42*2=84平米 | 台 | 1 |  |  | 41250 |
| 2 | 030225003002 | 原换热机组增加板换安装 | M95-160板片材质：316L，160平米 | 台 | 1 |  |  | 62000 |
| 3 | 030225003003 | 原有换热器机组拆、安装 | 1.型号:原有板式换热器BR0.15-15 拆、安装2、甲方指定位置 | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 030109001001 | 离心式泵 | TD125-32/4，Q=160m3/h H=32m N=22Kw | 台 | 2 |  |  | 12720 |
| 5 | 030109001002 | 离心式泵 | CDM10-5Q=10m3/h H=43m N=2.2Kw | 台 | 2 |  |  | 4104 |
| 6 | 030109001003 | 离心式泵 | TD200-43 Q=360m3/h H=42m N=75Kw 原有2台110kw泵拆，甲方指定位置堆放 | 台 | 2 |  |  | 72000 |
| 7 | 030404004001 | 低压开关柜 | 1、原有变频器拆2、安装75kw变频器1台，配手动调速器 | 台 | 1 |  |  | 7339.45 |
| 8 | 030807003008 | 焊接球阀DN450 | 焊接球阀 PN：25，DN450 | 个 | 1 |  |  | 27600 |
| 9 | 030807003001 | 低压法兰阀门DN100 | 硬密封法兰蝶阀 PN：25，DN100 | 个 | 20 |  |  |  |
| 10 | 030807003002 | 低压法兰阀门DN40 | 硬密封法兰蝶阀 PN：25，DN40 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | 030807003003 | 低压法兰阀门DN100 | 公称压力PN(MPa):1.6;公称直径DN(mm):100;密封面材料:Cr13系不锈钢;连接方式:对夹式;阀体材质:碳钢 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 030807003004 | 低压法兰阀门DN40 | ¦公称直径DN(mm):40¦公称压力PN(MPa):1.6¦阀体材质:18-8系不锈钢¦密封面材料:由阀体材料直接加工¦连接方式:对夹式 | 个 | 2 |  |  |  |
| 13 | 030211006001 | 循环水泵房入口设备 | 减震吼公称压力PN(MPa):1;公称直径DN(mm):40;品种:橡胶软接头;结构形式:单球;说明:普通型;连接方式:法兰连接 | 台 | 4 |  |  |  |
| 14 | 030211006002 | 循环水泵房入口设备 | 公称压力PN(MPa):1.6;公称直径DN(mm):100;品种:橡胶软接头;结构形式:单球;说明:普通型;连接方式:法兰连接 | 台 | 4 |  |  |  |
| 15 | 030807001001 | 低压螺纹阀门 | 铜电磁阀DN25*1 铜球阀DN25*1 铜过滤器DN25*1 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表 0-1.0mpa 表盘直径150mm | 台 | 4 |  |  |  |
| 17 | 031001002003 | 低压钢管DN200 | 1.材质:低压螺旋管道 2.规格:DN200*6.0 3.连接形式、焊接方法:电弧焊4、除锈5、红丹防锈漆2遍6、调和漆2遍 | m | 12 |  |  |  |
| 18 | 031001002001 | 低压钢管DN100 | 1.材质:低压管道 2.规格:DN100*4.0 3.连接形式、焊接方法:电弧焊4、除锈5、红丹防锈漆2遍6、调和漆2遍 | m | 24 |  |  |  |
| 19 | 031001002002 | 低压钢管DN40 | 1.材质:低压管道 2.规格:DN40*2.5 3.连接形式、焊接方法:电弧焊4、除锈5、红丹防锈漆2遍6、调和漆2遍 | m | 12 |  |  |  |
| 20 | 030307005003 | 设备支架制作安装 | 1.名称:12#国标工字钢 2.支架每组质量:400kg 3.防腐:1、红丹防锈漆2遍2、黑色防腐面漆2遍 | t | 0.5 |  |  |  |
| 21 | 030404016001 | 换热机组控制柜 | 1、变频控制柜：宽600mm，高1400mm 厚400mm 2、变频器+中文显示22kw*1，补水变频器 2.2kw*1 380V 3、PLC控制器（cpu模块1，模拟量输入、输出 2，扩展模块1）4、10寸触摸屏1，5、软起动 6、手动/自动运行功能7、温度控制调节阀8、柜内配线 | 台 | 1 |  |  | 20000 |
| 22 | 030807003005 | 低压法兰阀门DN100 | 1.名称:电子调节阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:焊接5、根据温度实时调节阀的开启度，达到调节系统平衡 6、通过GPRS接入原有供热平台系统 7、位置：甲方指定8、拆除原有阀门 | 个 | 6 |  |  | 9600 |
| 23 | 030807003009 | 低压法兰阀门DN125 | 1.名称:电动调节阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN125 4.连接形式:焊接5、根据温度实时调节阀的开启度，达到调节系统平衡 6、通过GPRS接入原有供热平台系统 7、位置：甲方指定8、拆除原有阀门 | 个 | 5 |  |  | 12000 |
| 24 | 030807003010 | 低压法兰阀门DN50 | 1.名称:电动调节阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:焊接5、根据温度实时调节阀的开启度，达到调节系统平衡 6、通过GPRS接入原有供热平台系统 7、位置：甲方指定，8、拆除原有阀门 | 个 | 5 |  |  | 3910 |
| 25 | 030807003014 | 低压法兰阀门DN40 | 1.名称:电动调节阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN40 4.连接形式:焊接5、根据温度实时调节阀的开启度，达到调节系统平衡 6、通过GPRS接入原有供热平台系统 7、位置：甲方指定，8、拆除原有阀门 | 个 | 2 |  |  | 1380 |
| 26 | 030807003012 | 低压法兰阀门DN65 | 1.名称:电动调节阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:焊接5、根据温度实时调节阀的开启度，达到调节系统平衡 6、通过GPRS接入原有供热平台系统 7、位置：甲方指定，8、拆除原有阀门 | 个 | 2 |  |  | 1600 |
| 27 | 031003014001 | 热量表 | 1.型号、规格:DN100 2.连接形式:法兰连接 3.是否带GPRS:带，接入原有供热平台 | 块 | 2 |  |  | 6000 |
| 28 | 031003014002 | 热量表 | 1.型号、规格:DN80 2.连接形式:法兰连接 3.是否带GPRS:带，接入原有供热平台 | 块 | 4 |  |  |  |
| 29 | 030807003013 | 低压法兰阀门DN80 | 1.名称:电动调节阀 2.材质:钢制 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:焊接5、根据温度实时调节阀的开启度，达到调节系统平衡 6、通过GPRS接入原有供热平台系统 7、位置：甲方指定，8、拆除原有阀门 | 个 | 4 |  |  | 4232 |
| 30 | 030807003006 | 低压法兰阀门DN200 | 1.名称:电子平衡阀 2.材质:球磨铸铁，不锈钢阀芯 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:焊接 5、根据温度实时调节阀的开启度，达到调节系统平衡 6、通过GPRS接入原有供热平台系统 7、位置：甲方指定8、拆除原有阀门 | 个 | 1 |  |  | 4000 |
| 31 | 030807003011 | 低压法兰阀门DN150 | 1.名称:电子平衡阀 2.材质:球磨铸铁，不锈钢阀芯 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:焊接 5、根据温度实时调节阀的开启度，达到调节系统平衡 6、通过GPRS接入原有供热平台系统 7、位置：甲方指定8、拆除原有阀门 | 个 | 1 |  |  | 3000 |
| 32 | 030807003007 | 低压法兰阀门DN200 | 1.名称:法兰蝶阀 2.材质:D343H-16C铸钢硬密封蝶阀 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5、压力等级：PN25 | 个 | 4 |  |  | 5440.36 |
| 33 | 010401001001 | 换热机组砖基础 |  | m3 | 6 |  |  |  |
| 34 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | m2 | 20 |  |  |  |
| 35 | 011102003001 | 换热机组基础面砖 |  | m2 | 20 |  |  |  |
| 36 | B01 | 措施费 |  | 项 | 1 |  |  |  |