（包3）黑龙江省监测系统运行维护监督检查服务

## 一、项目简介

## 为保障黑龙江省无线电监测设施的安全、可靠、连续、稳定运行，强化无线电监测设施基础管理，提高无线电监测设施运行维护的科学化、规范化水平，加大省无线电管理机构监督检查力度，依照《黑龙江省无线电监测设施运行维护规范》，实施黑龙江省无线电监测设施运行维护监督检查委托项目。

## 技术要求

按照国家及省内无线电监测设施运行维护相关政策文件要求，结合实际情况，第三方机构配合黑龙江省无线电管理机构组织开展本省2022、2023年无线电监测设施运行维护监督检查工作。

服务期限：自合同签订之日起一年。

主要服务内容及要求包括：

（1）核查各使用单位上报的年度无线电监测设施运行维护预算计划。按照省级无线电管理机构要求，第三方机构协助收集、整理本省使用单位上报的无线电监测设施运行维护预算计划，结合本省年度预算情况及无线电监测设施实际使用情况，对本省年度无线电监测设施运行维护预算提出调整意见和建议，相关意见及建议需附明确原因。

（2）配合黑龙江省无线电管理机构对省内监测设施的运行维护情况进行检查及抽验。按照省级无线电管理机构要求，第三方机构对运行周期内的无线电监测设施运行维护情况进行检查，检查对象包括但不限定于以下设施：固定监测站、移动监测站、可搬移监测站、便携式监测设备、传感器、便携式监测设备、空中监测站、专用监测系统、无线电监测指挥/控制中心等系统及配套设施。第三方机构在检查过程中应按照本省无线电监测设施年度运行维护计划进行对照检查，检查内容包括日常监控情况、定期巡检情况、重大活动运行维护情况、严重故障处理情况、其他运行维护工作有关情况等。第三方机构需在规定时间内完成检查工作，并形成检查报告。

（3）配合黑龙江省无线电管理机构针对报废设备提供必要的技术支持及意见。

（4）监督检查工作中如发现监测设施性能不合格、运行维护工作不规范等违规行为，第三方机构配合省无线电管理机构对其整改情况进行核查，并在规定时间内完成整改核查工作，形成核查报告。若使用单位实际操作无误，因运行维护相关管理制度造成的违规，第三方机构需提出合理化修改意见和建议，并附明确原因，配合省无线电管理机构对运行维护相关制度进行修改。

（5）监督检查过程中形成的所有数据及报告归省无线电管理机构所有。未经授权，第三方机构无权将检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定。