| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 预算 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌椅 | 人 | 185 | 86950 | 86950 |
| 2 | 交换机机柜 | 台 | 1 | 1500 | 1500 |
| 3 | 交换机（48口千兆） | 台 | 6 | 21000 | 21000 |
| 4 | 稳压电源（15KV） | 台 | 5 | 17650 | 17650 |
| 5 | 投影仪+幕布 | 套 | 2 | 16000 | 16000 |
| 6 | 扩音系统（放大器、4个音箱、无线桌麦） | 套 | 1 | 3000 | 3000 |
| 7 | 视频监控（4个半球摄像头、硬盘录像机） | 套 | 1 | 4000 | 4000 |
| 合计金额 | 150100 | 150100 |

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌椅 | ★可满足185人合理使用，包安装； （1）桌：可2人共用一桌（尺寸不小于1.4米*0.60米）。桌面下方预留电脑线路及电源线槽，保证无线头外漏，电脑主机箱位置留线路孔，设吊式支架，基材采用三聚氰胺板，结构合理、稳定性好，面板厚度25mm，PVC封边；桌面下部为钢架50*15mm，壁厚≥1.0mm；钢管焊接，精细打磨，酸洗磷化，高光白烤漆工艺；涂层应无漏喷、锈蚀、光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺、刃口、棱角；钢板金属喷漆涂层理化性。 （2）椅：耐磨性透气性很强，经防污处理。凳面及靠背工艺：一次成型，采用高密度不易变形海绵填充，软硬适中，回弹性好。管材直径：25mm优质圆形钢管弓形脚架，加厚管壁，电镀饱满，光泽度好；整体保修一年以上，根据房间摆放需要可调换圆或方凳。 | 人 | 185 |  |
| 2 | 交换机机柜 | PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1，负责安装调试。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 交换机（48口千兆） | 交换容量≥336Gbps；2. 包转发率≥51Mpps；3. 同时满足千兆电口≥48个，千兆SFP端口≥4；4. 支持MAC地址≥16K；支持ARP表项≥2K；5. 支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持VLAN内端口隔离；支持Smart link；6. 支持端口聚合，每个聚合组至少8个端口；支持跨设备链路聚合；7. 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议；支持IPv4 FIB表项≥4K；支持VRRP；8.支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制；支持捆绑端口的组播负载分担；支持可控组播；基于端口的组播流量统计；9.支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击；支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC；支持IP/Port/MAC的绑定功能；支持CPU防攻击、CPCAR限速；10.支持DHCP Snooping，动态ARP检测，源地址认证SAVI等安全特性；11.支持G.8032开放环网协议；12.支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；13.支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制；支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持基于端口的流量监管；支持基于队列限速和端口整形的功能；14.支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON；支持通过命令行、Web、中文图形化配置软件等方式进行配置和管理。 | 台 | 6 |  |
| 4 | 稳压电源（15KV） | 15KVA；输入电压：135V-250V/140V-260V/160V-250V；输出电压：220V±3%；频率：50Hz～60Hz；调整时间：≤1秒（输入电压变化10%时）；效率：≥90%；环境温度：-10℃～40℃；相对湿度：＜90%；波形失真：无附加波形失真；负载功率因数：0.8；绝缘电阻：＞5MΩ包括安装、配件、布线 | 台 | 5 |  |
| 5 | 投影仪+幕布 | （1）投影仪：安装方式桌上正投；吊装正投；吊装背投；桌上背投，噪音(dB)28dB（环保）37dB（标准），光学变焦支持光学变焦，最大兼容分辨率1920*1080dpi，显示技术：3LCD，亮度大于3400流明，梯形校正四向校正，对比度不小于16000：1，包括挂架，包括HDMI，GVA口，灯泡寿命大于12000小时 （2）幕布：比例：4:3，不小于120寸电动幕布 1、增益1.1，可视角度＞160度，具有彩色还原好，视场角大，光线柔和，长时间观看不易疲劳，使用寿命长的优点。2.幕面平整，无褶皱。长期使用幕布不出现卷边，变色的情况。3、定位准确，宁静流畅。幕布环保，具有耐洗、阻燃、甲醛含量低于20mg/kg包括安装、配件、及布线 | 套 | 2 |  |
| 6 | 扩音系统（放大器、4个音箱、无线桌麦） | 每套包括功放1台、音箱不少于4个、无线桌麦1个。 音箱：1、额定阻抗：8Ω（±2Ω）；2、额定功率：≥60W；3、最大功率：≥120W；4、灵敏度：≥89dB；5、连续声压级：≥107dB；6、最大声压级：≥113dB；7、低频截止频率：≤80Hz；8、高频截止频率：≥18KHz；9、低频单元：≤6.5〃×1；10、高频单元：≥3〃×1；11、辐射角度：H90°×V60°（±5°）；12、安装方式：壁挂安装，自带多向壁挂支架；13、尺寸（H×W×D）：≤344×211×193（mm）； 功放：1、合并式功率放大器全频带功率放大系统；2、≥4路音源输入，≥2路话筒输入，≥2路录音输出，带有A、B组功率输出选择开关；3、本机设置反馈、混响功能；4、话筒、线路的音量，音调实现独立调节；5、带话筒中控接口；6、话筒插口自带+6V幻像直流电源；7、内置功率放大器过载保护装置电路、功率放大器短路保护装置；8、额定功率：立体声≥2×60W/8Ω；9、频率响应：20Hz-20KHz+1/-3dB；10、额定输入灵敏度：线路-12dB±1dB、话筒-34dB±1dB；11、音调特性：线路高音10KHz、低音100Hz 升降10dB、话筒高音10KHz、低音100Hz升降10dB；12、线路输出：L/R≥0dB；13、失真度：≤0.5%；14、信噪比（A计权）：≥80dB；15、包括安装、配件、布线等 | 套 | 1 |  |
| 7 | 视频监控（4个半球摄像头、硬盘录像机） | 4个半球摄像头，1个硬盘录像机；1/2.8英寸200万像素CMOS传感器；2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选，ICR双滤切换；1颗阵列式红外补光灯，30m有效红外距离；主码流分辨率最高支持1080p@30fps，支持S+265，H.265，H.264；支持内置MIC，360°全方位高保真拾音；支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日切模式切换、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、Smart IR；支持Onvif Profile S/T（主码流）、RTSP、阿里云（默认关闭）、HK私有协议；支持HTTP，TCP/IP，ICMP，FTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，NTP，uPnP，UDP协议；支持三智（智能编码、智能图像、智能报警）；支持三智Plus（场景自适应、IP自适应、电压检测报警）； 支持云升级，抓拍图片上传FTP服务器；IP66级防尘防水设计，支持DC12V±25%供电，最大功率6W；工作温度：-30℃～60℃（不开红外）；-30℃～40℃（开红外）；包括安装布线；H.265/H.264编码自适应，接入40Mbps，转发40Mbps，5/7路高清IPC接入，7路同时预览，4路同时回放，HDMI@VGA@1080P同源输出，跨网段跨品牌自动添加支持1SATA，1T硬盘，P2P，ONVIF，S+265，负责安装、配件、布线。 | 套 | 1 |  |

注: 上述技术条款必须全部满足