| 器械参数 |
| --- |
| 产品名称 | 数量 | 规格 | 参数性质 | 序号 | 具体技术（参数）要求 |
| 单极分离钳 | 30 | 3.5*550 | 带星号标志 | 1 | 1.单极分离钳，规格Φ3.5mm，工作长度550mm（供应商需提供产品注册证及附页或产品说明书，可明确体现出包含本条目中要求的产品规格及工作长度） |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.器械头部应采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 钳齿应清晰、完整，不得有烂齿、毛齿现象。钳头闭合时，上下两片应相互吻合，不得有偏摆、错口的现象。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.器械外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.器械可≥360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 5 | 5.器械安装拆卸简单方便，且易于清洗。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 6 | 6.器械应具有良好的耐腐蚀性能，不得产生腐蚀现象。 |
|  |  |  | 带星号标志 | 7 | 7.产品符合国家三类有源手术器械要求。 |
| 加长单极剪刀（机器人专用） | 30 | 3.5*550 | 带星号标志 | 1 | 1.机器人专用单极剪刀，规格Φ3.5mm，工作长度550mm（供应商需提供产品注册证及附页或产品说明书，可明确体现出包含本条目中要求的产品规格及工作长度） |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.剪刀头部应采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 钳齿应清晰、完整，不得有烂齿、毛齿现象。钳头闭合时，上下两片应相互吻合，不得有偏摆、错口的现象。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.剪刀外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.剪刀可≥360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 5 | 5.剪刀安装拆卸简单方便，且易于清洗。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 6 | 6.剪刀应具有良好的耐腐蚀性能，不得产生腐蚀现象。 |
|  |  |  | 带星号标志 | 7 | 7.产品符合国家三类有源手术器械要求。 |
| 肠钳（中间镂空） | 30 | 3.5*550 | 带星号标志 | 1 | 1.肠钳（中间镂空），器械规格Φ3.5mm，工作长度550mm（供应商需提供产品注册证及附页或产品说明书，可明确体现出包含本条目中要求的产品规格及工作长度） |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.器械头部应采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 钳齿应清晰、完整，不得有烂齿、毛齿现象。钳头闭合时，上下两片应相互吻合，不得有偏摆、错口的现象。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.器械外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.器械可≥360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 5 | 5.器械安装拆卸简单方便，且易于清洗。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 6 | 6.器械应具有良好的耐腐蚀性能，不得产生腐蚀现象。 |
|  |  |  | 带星号标志 | 7 | 7.产品符合国家三类有源手术器械要求。 |
| 弯头持针器 | 30 | 5*330 | 不带星号标志 | 1 | 1.器械规格Φ5mm，工作长度330mm |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.头部应采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 钳头应清晰、完整，不得有烂齿、毛齿现象。钳头闭合时，上下两片应相互吻合，不得有偏摆、错口的现象。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.器械外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.器械可≥360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 5 | 5.夹持力不小于20N。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 6 | 6.器械应具有良好的耐腐蚀性能，不得产生腐蚀现象。 |
| 直吸引器 | 30 | 5*330 | 不带星号标志 | 1 | 1.直吸引器规格Φ5mm，工作长度330mm |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.吸引器应采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.吸引器内腔、吸引调节口应通畅。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 5 | 5.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 6 | 6.应具有良好的耐腐蚀性能，不得产生腐蚀现象。 |
| 弯吸引器 | 30 | 420mm | 不带星号标志 | 1 | 1.弯吸引器，工作长度420mm |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准中的M号钢材料制造，不易变形 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.吸引器内腔、吸引调节口应通畅。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 5 | 5.可360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 6 | 6.应具有良好的耐腐蚀性能，不得产生腐蚀现象。 |
| 推结器 | 10 | 5mm | 不带星号标志 | 1 | 1.推结器规格Ф5mm |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.推结器应采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.器械外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.器械可≥360°旋转，满足腔镜手术的各种角度需要。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 5 | 5.器械应具有良好的耐腐蚀性能，不得产生腐蚀现象。 |
| 倒锥形举宫器 | 7 | / | 不带星号标志 | 1 | 1.举宫器头端应光滑、圆润，不得有锋棱、毛刺和裂纹等缺陷。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.举宫器各连接、焊接部位的固定应牢固可靠，焊缝平整、光滑，不得有虚焊、脱焊或堆焊现象。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.举宫器的螺钉在相应的部位上应紧密配合，不得有松动、脱落现象。鳃轴螺钉应牢固的被固定，工作时也不得跟动。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.举宫器应具有良好的耐腐蚀性能，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 |
|  |  |  | 带星号标志 | 5 | 5.宫颈癌专用倒锥形举宫器，配备倒锥形举宫杯，损伤小，不会造成宫颈口组织细胞破裂，避免癌细胞扩散传播。 |
| 旋切刀管 | 20 | / | 不带星号标志 | 1 | 旋切刀管头部刃口应锋利，具有良好的切割性能。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 旋切刀管与手机的连接应装卸方便、锁止可靠。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 旋切刀管与其他器械的配合性能良好，工作可靠，无卡滞或打滑现象。 |
| 冲洗针 | 10 | / | 不带星号标志 | 1 | 1.冲洗针应采用较高硬度的不锈钢材料，不易变形。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.冲洗针外观应整洁、圆滑，无锋棱、毛刺、划痕等表面缺陷。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.冲洗针应具有良好的耐腐蚀性能，不得产生腐蚀现象。 |
| 摄像头 | 2 | HD | 带星号标志 | 1 | 1.全高清3CCD芯片，0.85cm/0.33英寸固定采像，重量≤350g，放大率：f=焦距15.8-31.3mm,HD高清图像显示,像素≥1920（H）×080（V），信噪比：≥58dB，灵敏度≤3.0 lx |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.焦距调节功能:应能调节焦距。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.密封性:密封性能良好应密封性能试验后，图像不会出现模糊不清等异常现象。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.遥控开关功能:遥控开关的功能可以通过图像处理装置进行设定，设定后即可使用遥控开关进行控制。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 5 | 5.变焦控制开关功能:配合内镜，将倍率调整到最适宜成像的焦距。 |
|  |  |  | 带星号标志 | 6 | 6.支持光学-数字观察功能或类似技术,可高温高压及环氧乙烷灭菌。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 7 | 7.焦距调节功能:通过按下焦点控制按钮，可对焦距进行调整。 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 8 | 8.电气安全:应符合GB9706.1-2007、GB9706.19-2000中适用条款的要求。 |
| 导光束 | 20 | 2500mm | 不带星号标志 | 1 | 1.长度≥2500mm |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.具有较强的耐高温性能 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.传输性能卓越，使用寿命长，可匹配不同内窥镜 |
| 光学试管 | 10 | 10mm 30° | 不带星号标志 | 1 | 1.工作长度：≥316mm |
|  |  |  | 不带星号标志 | 2 | 2.视向角：≥30° |
|  |  |  | 不带星号标志 | 3 | 3.视场角：≥78° |
|  |  |  | 不带星号标志 | 4 | 4.视场中心角分辨力：≥6.7C/(°) |
|  |  |  | 不带星号标志 | 5 | 5.最大插入部外径：≤10.2mm |
|  |  |  | 带星号标志 | 6 | 6.有效景深范围：≥5-200mm |
|  |  |  | 不带星号标志 | 7 | 7.颜色分辨力和色还原性：A光源：≥94；D65光源：≥90 |
|  |  |  | 不带星号标志 | 8 | 8.有效光度率Lmin：≥260 |
|  |  |  | 带星号标志 | 9 | 9.可高温高压灭菌 |