采购纯净水设备1套

本项目采购纯净水设备1套。

具体内容：购置并安装纯净水设备1套。纯净水设备参数见后。

一、资质要求

纯净水设备投标人经营范围需包含水处理专用设备或环境保护专用设备制造资质。负责现场安装的项目经理需具备环境工程师资质

二、工期：本项目纯净水设备安装调试工期共7天。

三、验收标准：施工完成后聘请第三方检测机构对本工程施工后水质进行验收，水质要求达到符合饮用标准。检测费用由中标人负责。

四、本项目质保期一年。

五、因纯净水设备安装是采购项目的重要环节特提出以下要求。

1、本项目为“一口价”项目。设备中标方包工包料,负责设备的安装、调试，达到使用状态。

2、投标方需按照招标人的疫情防控政策进场完成踏勘及设备安装，由此产生的费用由投标方自行负担。

3、参与投标的公司（需携带公司资质，公司法人不能到场需携带法人授权委托书，格式自拟）在投标之前必须到现场进行勘察，踏勘人员需具备环境工程师资质，并提供勘察纸质证明文件（内容需包含整体工程的项目，详见踏勘表），证明文件上须有甲方的签字盖章。

4、甲方设备间原有的旧设备拆除、清运，由中标单位负责。

5、旧设备拆除后须移至设备间外，在此过程中设备间的拆除与恢复由中标单位负责。

6、设备安装过程中，如造成设备间的地面及棚顶破坏，由中标单位负责恢复。

7、施工期间，需保证甲方的供水需求不受影响，严格执行工期要求，不能按工期完成施工，需承担甲方由此带来的相应损失并做出赔偿

六、付款方式

合同签订后，预付合同金额的50%。设备安装调试并验收合格后支付剩余货款45%。纯净水设备5%质保金在1年质保期结束后无息返还。

纯净水设备参数

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号、产地 | 数量/单位 | 报价（元） | 谈判文件的参数和要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曝气除铁锰部分：曝气系统：曝气水箱304不锈钢10吨 |  | 1套 |  | 曝气除铁锰部分：曝气系统：曝气水箱304不锈钢10吨(尺寸2.0-2.5*2.0-2.5*1.2-1.5米) 曝气塔（尺寸0.5-0.8*1.5-2.0米） |  |  |
| 2 | 曝气除铁锰部分：过滤罐供水泵 |  | 2台 |  | 曝气除铁锰部分：过滤罐供水泵：流量12吨/时，扬程50米 |  |  |
| 3 | 曝气除铁锰部分：机械过滤器 |  | 1个 |  | 曝气除铁锰部分：机械过滤器：304不锈钢Φ1000-1200×2000-2200 |  |  |
| 4 | 曝气除铁锰部分：锰砂 |  | 1-1.5吨 |  | 曝气除铁锰部分：锰砂：0.5-16mm |  |  |
| 5 | 曝气除铁锰部分：石英砂 |  | 0.1- 0.3吨 |  | 曝气除铁锰部分：石英砂：4-8mm |  |  |
| 6 | 曝气除铁锰部分：上下布水器 |  | 1套 |  | 曝气除铁锰部分：上下布水器：F173+FD5675 |  |  |
| 7 | 曝气除铁锰部分：自动阀 |  | 1台 |  | 曝气除铁锰部分：自动阀：20吨侧装全自动控制阀头 |  |  |
| 8 | 曝气除铁锰部分：压力表 |  | 1个 |  | 曝气除铁锰部分：压力表：0-1.0Mpa |  |  |
| 9 | 曝气除铁锰部分：机械过滤器 |  | 1个 |  | 曝气除铁锰部分：机械过滤器：304不锈钢Φ1000-1200×2000-2200 |  |  |
| 10 | 曝气除铁锰部分：锰砂 |  | 1.5-1.8吨 |  | 曝气除铁锰部分：锰砂：0.5-4mm |  |  |
| 11 | 曝气除铁锰部分：石英砂 |  | 0.5-0.8吨 |  | 曝气除铁锰部分：石英砂：4-8mm |  |  |
| 12 | 曝气除铁锰部分：上下布水器 |  | 1套 |  | 曝气除铁锰部分：上下布水器：F173+FD5675 |  |  |
| 13 | 曝气除铁锰部分：自动阀 |  | 1台 |  | 曝气除铁锰部分：自动阀：20吨侧装全自动控制阀头 |  |  |
| 14 | 曝气除铁锰部分：压力表 |  | 1个 |  | 曝气除铁锰部分：压力表：0-1.0Mpa |  |  |
| 15 | 曝气除铁锰部分：液位开关 |  | 3个 |  | 曝气除铁锰部分：液位开关：220V 线2米长 |  |  |
| 16 | 曝气除铁锰部分：电器控制 |  | 1个 |  | 曝气除铁锰部分：电器控制：（控制原水泵与反洗泵） |  |  |
| 17 | 曝气除铁锰部分：电缆桥架 |  | 1批 |  | 曝气除铁锰部分：电缆桥架：钢制镀锌金属（40-50*20-25*0.5-0.8） |  |  |
| 18 | 5.0吨2罐反渗透配置：原水泵 |  | 1台 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：原水泵：流量10-12t/小时，扬程20-40米 |  |  |
| 19 | 5.0吨2罐反渗透配置：锰砂过滤器 |  | 1个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：机械过滤器：304不锈钢Ф500-750×1500-1900 |  |  |
| 20 | 5.0吨2罐反渗透配置：上下布水器 |  | 1套 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：上下布水器：F182+H6600 |  |  |
| 21 | 5.0吨2罐反渗透配置：锰砂 |  | 16包，900-1000kg |  | 5.0吨2罐反渗透配置：锰砂：8-16mm |  |  |
| 22 | 5.0吨2罐反渗透配置：自动阀 |  | 1台 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：自动阀：15吨顶装全自动控制阀头 |  |  |
| 23 | 5.0吨2罐反渗透配置：压力表 |  | 1个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：压力表：0-0.6MPa |  |  |
| 24 | 5.0吨2罐反渗透配置：活性炭过滤器 |  | 1个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：活性炭过滤器：304不锈钢Ф500-750×1500-1900 |  |  |
| 25 | 5.0吨2罐反渗透配置：上下布水器 |  | 1套 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：上下布水器：F182+H6600 |  |  |
| 26 | 5.0吨2罐反渗透配置：石英砂 |  | 4包 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：石英砂：2-4mm |  |  |
| 27 | 5.0吨2罐反渗透配置：椰壳炭 |  | 10包150-200kg |  | 5.0吨2罐反渗透配置：椰壳炭：200-400碘值 |  |  |
| 28 | 5.0吨2罐反渗透配置：自动阀 |  | 1台 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：自动阀：15吨顶装全自动控制阀头 |  |  |
| 29 | 5.0吨2罐反渗透配置：压力表 |  | 1个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：压力表：0-0.6MPa |  |  |
| 30 | 5.0吨2罐反渗透配置：计量泵 |  | 1个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：计量泵：0-6L |  |  |
| 31 | 5.0吨2罐反渗透配置：药箱 |  | 1套 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：药箱：80-100L（耐腐蚀） |  |  |
| 32 | 5.0吨2罐反渗透配置：阻垢剂 |  | 1桶 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：阻垢剂：20-25kg |  |  |
| 33 | 5.0吨2罐反渗透配置：保安过滤器 |  | 1个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：保安过滤器：不锈钢5芯×40" |  |  |
| 34 | 5.0吨2罐反渗透配置：熔喷滤芯 |  | 5支 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：熔喷滤芯：PP5um×40" |  |  |
| 35 | 5.0吨2罐反渗透配置：反渗透机架 |  | 5支 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：反渗透机架：8040 （8寸） |  |  |
| 36 | 5.0吨2罐反渗透配置：高压泵 |  | 1台 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：高压泵：流量6-8吨/时，扬程100-120米 |  |  |
| 37 | 5.0吨2罐反渗透配置：反渗透膜 |  | 5支 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：反渗透膜：8040 （8寸） |  |  |
| 38 | 5.0吨2罐反渗透配置：玻璃钢膜壳 |  | 5支 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：玻璃钢膜壳：8"×1节 |  |  |
| 39 | 5.0吨2罐反渗透配置：电控箱及电器 |  | 1套 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：电控箱及电器：自动控制 |  |  |
| 40 | 5.0吨2罐反渗透配置：管道流量计 |  | 2个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：管道流量计：LZS-32 |  |  |
| 41 | 5.0吨2罐反渗透配置：压力表 |  | 2个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：压力表：0-6kg/cm3 |  |  |
| 42 | 5.0吨2罐反渗透配置：压力开关 |  | 1个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：压力开关：P06 |  |  |
| 43 | 5.0吨2罐反渗透配置：电导仪 |  | 1套 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：电导仪：CCT-3320 |  |  |
| 44 | 5.0吨2罐反渗透配置：电磁阀 |  | 1个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：电磁阀：PU225-12A |  |  |
| 45 | 5.0吨2罐反渗透配置：浮球开关 |  | 3个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：浮球开关：220V 线1-2米长 |  |  |
| 46 | 5.0吨2罐反渗透配置：供水泵 |  | 2台 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：供水泵：流量5-8吨/时，扬程40-50米 |  |  |
| 47 | 5.0吨2罐反渗透配置：纯水箱 |  | 1个 |  | 5.0吨2罐反渗透配置：纯水箱：4吨拼接水箱（1-2*1-2*1-2米） |  |  |
| 48 | 设备安装 |  | 1项 |  | 设备安装：整体设备包安装及辅材 |  |  |
| 49 | 设备安装 |  | 1项 |  | 旧设备拆除及恢复 |  |  |
| *50 | 设备安装 |  | 1项 |  | 设备拆除与安装方案 |  |  |
| *51 | 方案设计 |  | 1项 |  | 现场布局图纸 |  |  |
| *52 | 方案设计 |  | 1项 |  | 设备机电一体化设计方案 |  |  |

注：“*”号条款为实质性条款，系现场设计施工方案，无现场踏勘表无效，若有任何1条“*”号偏离或不满足，将导致该供应商投标被否决。

七、投标人的其他要求

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3.独立承担民事责任的能力。在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）复印件。

4.供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，按照《投标资格承诺函》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）。或提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明。

5.履行合同所必须的设备和专业技术能力。按照《投标资格承诺函》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）。或自行填报设备及专业技术能力情况（格式自拟）。

6.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。按照《投标资格承诺函》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

7.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。按照《投标资格承诺函》格式承诺并加盖公章（供应商对承诺的内容事项真实性负责，须承担不实承诺的法律责任）。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。