| 项目 | 规格/分项 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电梯设备 | 1000/1 .75/ 16/16 | 2 |  |
| 电梯运输及保险 |  | 2 |  |
| 电梯安装 | 验收 | 2 |  |
|  | 维护保养费 | 2 |  |
|  | 大门口装饰、候梯间简单维修 | 30 |  |
|  | 配合费 | 2 |  |
|  | 安装人工费 | 8 |  |
|  | 电梯拆除人工费 | 2 |  |
|  | 拆除二次搬运、运输 | 2 | 距离10公里 |

三、 电梯规格配置

及功能要求

技术规格配置

| 产品名称 | 乘客电梯 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 额定载重量 | 1000公斤 |
| 额定速度 | 1 .75米/秒 |
| 行程 | 以实际测量为准 |
| 服务楼层/停站 | 15层 / 15站 |

| 建筑尺寸 |
| --- |
| 井道尺寸 | 按实际测量并根据实际井道尺寸设计可对应的轿厢尺寸 |
| 顶层高度 | 以实际测量为准 |
| 地坑深度 | 以实际测量为准 |
| 机房高度 | 以实际测量为准 |
| 入口尺寸 |
| 类型 | 2扇中分自动门 |
| 净开门尺寸 | 以实际测量为准 |
| 候梯厅门 |
| 厅门、门框装修 | 发纹不锈钢 |
| 门框 | 标准门框 (大理石门口) |
| 厅外显示 | 一体式轿厢位置及方向显示 |
|  | 发纹不锈钢面板，黑底白字液晶显示 |
| 轿厢 |
| 轿厢尺寸 | 满足国家标准规定，轿厢外观由成交方设计。 |
| 扶手 | 扁型扶手 |
| 地板类型 | 高仿大理石耐磨地板 |
|  | 单双通：单通 |
|  | 曳引机：交流永磁同步无齿轮曳引机 |
|  | 控制方式： 并联 |
|  | 操作系统：全电脑全集选方式 |
|  | 控制系统：先进的模块化电脑软件控制系统，串行传输通讯网络系统 |
|  | 拖动系统：交流变频变压无级调速无齿拖动系统 |
|  | 门机：中分变频门机 |
|  | 曳引机位置：井道顶部机房内 |
| 轿厢装潢 | 轿厢两侧壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿门材质：发纹不锈钢 |
|  | 光幕保护：光幕 |
|  | 轿顶型号：发纹不锈钢或亚克力造型等 |
|  | 地板型号：PVC仿大理石耐磨 |
|  | 照明设施：高效节能专用灯具，LED灯照明 |
|  | 通风设施：低噪音风机通风 |
|  | 通讯设施：隐藏式对讲装置 |
|  | 检修设施：位于轿厢操纵箱下方 |
| 操纵盘 | 型 号： 一体式 |
|  | 面板材料：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型：10"BND-LEDW |
|  | 按钮类型：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 型 号（副）： 残疾人操纵盘 |
|  | 面板材料（副）：发纹不锈钢 |
|  | 显示类型（副）：无 |
|  | 按钮类型（副）：采用先进技术，不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
| 外呼 | 面板材质：所有层为发纹不锈钢面板材质 |
|  | 按钮类型：所有层为不锈钢盲文按钮，登记带辉光高亮显示 |
|  | 显示类型：所有层为4.3英寸BND-LEDW黑底白字显示 |
| 厅门及门套 | 厅门材质：所有层为发纹不锈钢 |
|  | 厅门类型：所有层为中分 |
|  | 小门套材质：所有层为发纹不锈钢 |
| 电力提供 | 动力电源：电压：380V±7% 频率：50Hz 相数：3相5线制，零线和地线始终分开 |
|  | 照明电源：电压：220V频率：50Hz相数：单相 |
| 主要部件要求 | 曳引机与电梯同一品牌 |
|  | 控制柜与电梯同一品牌 |
|  | 件门机与电梯同一品牌 |
|  | 曳引方式采用钢丝绳 |
|  | 主板与电梯同一品牌 |
|  | 限速器与电梯同一品牌 |
|  | 安全钳与电梯同一品牌 |
|  | 缓冲器与电梯同一品牌 |
| 节能 | 制造商获得电梯能效认证，能效等级为A+++,测试标准为2PfG CH 0016/01.21，测试步骤严格按照ISO 25745需要提供TUV机构颁发的证书扫描件 |
| 导轨 | 依据GB/T231.1-2018导轨布氏硬度在115-125HBW之间。提供CNAS认证的测试报告。 |
| 轿壁 | 依据GB/T10125-2012检测，并根据GB6461,保护等级≥9级，试验96小时后，测试合格。提供CNAS认证的测试报告。 |
| 厅、轿门 | 依据GB/T10125-2012检测，并根据GB6461,保护等级≥9级，试验96小时后，测试合格。提供CNAS认证的测试报告。 |
| 控制柜 | 供电电源电压可在380V±15%（57V）范围内保证正常运行，且测试曳引驱动电梯加减速度≤0.74m/s²、曳引驱动电梯运行噪音--曳引机噪声≤79bB（A）、开关门噪声≤62bB（A）、轿内运行噪音≤53bB（A） |

注：整梯、电梯主要部件 (曳引机、控制柜、门机、限速器、安全钳、缓冲器) 在投标时必须提供国家级检测 中心的型式试验报告或委托检验证书复印件并加盖生产厂家公章。

| 电梯功能说明 |
| --- |
| 运行功能 |
| 全集选控制 | 满载直驶 | 自动返回基站 | 错误指令取消 |
| 楼层间距自学习 | 锁梯开关 | 开关门按钮 | 厅外轿内开门时间分别控制 |
| 自动校正运行 | 关门等待取消 | 本层厅外重开门 | 无称重力矩补偿 |
| 末站换向预指示 | 司机服务 | 独立服务 | 就近平层功能 |
| 安全功能 |
| 端站保护 | 故障自诊断 | 驱动设备过热保护 | 关门力矩保护 |
| 速度异常检测功能 | 接触器异常检测功能 | 电网异常检测功能 | 光幕门保护 |
| 超载报警 | 轿厢开关门延时保护 | 抱闸异常检测功能 | 厅门自学习 |
| 安全救助功能 | 钢丝绳滑动自检功能 | 控制系统温度监测 |  |
| 特殊运行 |
| 防捣乱保护 | 自动泊梯 | 厅外呼梯切除开关 | 静态定位功能 |
| 轿顶检修 | 静音模式 | 语音安抚 | 斜线撤电流 |
| 检修零速停车 | 免调试功能 | 层站召唤智能登记 | 开门保持时间智能调节 |
| 智能舒适运行 | 按钮粘连自动识别 |  |  |
| 人机界面、应急功能、节能功能 |
| 轿厢到站钟 | 厅外及轿厢方向指示 | 轿内、厅外显示 | 轿内消防状态提醒显示 |
| 轿厢警铃 | 按钮微亮 | 五方对讲 | 个性化楼层显示设置 |
| 机房紧急电动运行 | 轿厢内应急照明 | 显示节能 | 轿内照明风扇自动控制 |