附：                    仪器设备购置清单  （市财49.6万元)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动安全带体验装置 | （1）设备尺寸：4.5*0.5*4m，平台最大支持3人同时进行使用体验，使用者最大重量不超过150kg； （2）体验设备应为平台式安全体验设备； （3）设备组成要包含气动元件*2套、无线遥控系统*1套，镀锌方钢框架外封彩色不锈钢铁皮、高清喷绘布（色调天蓝色），铝合金扣条收口、5点式安全带*3套，差速防坠器*3套，静音压缩机等； ★（4）各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 （5）场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 （6）设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图； ★（8）供应商必须提供符合学校要求的电动安全带教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 2 | 安全帽撞击体验装置3人用（气动） | (1)设备尺寸：3*0.7*2.7m，最大支持4人同时进行使用体验； (2)设备组成要包含气动元件*4套、无线遥控系统*1套，镀锌方钢框架、4套重力铁球。双侧封外封15mm成品木饰面板，5mm厚PVC喷绘广告，铝合金扣条； (3)教学功能：让体验者熟知安全帽的正确佩戴方法以及佩戴安全帽的重要性和必要性，体验佩戴安全帽对物体打击所减轻的效果。 认识到不带安全帽带来的极大危害，从而养成正确带安全帽的好习惯。 ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的安全帽撞击教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。（提供安全帽撞击体验教学资源视频） | 1套 |
| 3 | 洞口坠落体验装置(气动） | (1)设备尺寸：4*3*5.2m，最大支持1人同时进行使用体验，使用者最大重量不超过150kg； (2)设备组成要包含：气动元件*2套、镀锌方钢框架、螺纹防滑钢板、无线遥控系统*1套，食品级阻燃硅岩复合板、高清喷绘布、整体白色基调（框架和楼梯为蓝色），400mm厚高密度缓冲垫； (3)教学功能:通过坠落门安全体验设备模拟洞口跌落，使体验人员感受洞口安全管理不足给施工人员带来的伤害; ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的洞口坠落教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 4 | 综合用电体验装置(包含触电仪） | 最设备尺寸：3*0.5*2.6m，大支持1人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢隔墙，双侧封15mm厚成品木饰面板。专业二级配电箱*1，电焊机配电箱*1，三级防暴电箱*1，正反转*1，漏电断电器*1，刀闸*1，磁力开关*1，3P电线*1接地针*2、触电仪器*1（8档位电流模拟），5mm厚PVC喷绘广告； 教学功能;增强安全用电意识；让体验者感受到不同电流强度给人体带来的不一样的感觉； ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的综合用电教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 5 | 灭火器演示体验装置 | 设备尺寸：2*0.5*2.5m，最大支持1人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢隔墙，双侧封15mm厚成品木饰面板。含43寸高清液晶显示屏，主机，4大类8大项灭火软件以及考核等软件；4个模拟灭火器（二氧化碳，干粉，泡沫，水），操作台，键盘，鼠标，5mm厚PVC喷绘广告； 教学功能：通过灭火器演示体验了解发生火灾时如何正确使用消防器材及应急处置的有效措施，讲解如何预防火灾发生及发生火灾时的正确处理方式。 ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的灭火器教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 6 | 消防展示柜 | 设备尺寸：2.4*0.4*2m，支持多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢框架，彩色铁皮，消防斧*4。消防桶*4，灭火器*4，消防铁锹*4，消防沙箱*1； 教学功能：展示基本的消防器材； ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 ★（5）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（6）供应商必须提供符合学校要求的消防展示教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 7 | 墙体倾倒体验装置(气动） | 设备尺寸：2*0.6*1.5m，最大支持1-2人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：气动元件*1、无线遥控系统*1，镀锌方钢框架、外封不锈钢铁皮，5mm厚PVC喷绘广告。铝合金扣条收口； 教学功能：演示及体验挡土墙突然倒塌的冲压感受或压迫感， 让体验人员感到不安全的感觉； ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的墙体倾倒教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 8 | 垂直爬梯体验装置 | 设备尺寸：3*0.5*3m，最大支持3人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢、圆钢，彩色不锈钢铁皮，5mm厚PVC喷绘广告; 教学功能:爬梯对比体验是使体验者感受不良爬梯带来的不适的攀爬感受，了解不良爬梯带来的高空坠落的的风险； ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的垂直爬梯教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 9 | 护栏倾翻体验装置 | 设备尺寸：2*0.1*2m，最大支持1人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢骨架、圆钢； 教学功能：体验时通过体验人员模拟倚靠或使用护栏，护栏适度倾翻，使体验人员感受护栏倾倒时的危害： ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的护栏倾翻教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 10 | 平衡木体验装置 | 设备尺寸：4*1*0.4m，最大支持1-2人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢骨架，一根直形一根S形； 教学功能：检查肢体的应变能力，检测作业人员是否满足作业条件，尤其在醉酒、负重、疲劳、带伤的情况下，是否能控制自身平衡，正确应变应对突发事件。 ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的平衡木体验教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 11 | 钢丝绳体验装置 | 设备尺寸：3*0.5*2.6m，支持多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢隔墙，双侧封15mm厚成品木饰面板。钢丝绳（7组钢丝绳）、吊装器材（钢板钳*1，钢丝绳卡扣*3，安全挂钩*3，楔形扣*1，蝴蝶扣*3，鸡心环*3，万向钩*1，花篮调节螺栓*3，卸扣*2，大开口钩*2，吊装螺钉*2螺母*2），5mm厚PVC喷绘广告； 教学功能：可以直面的了解钢丝绳在施工过程中经常犯的错误的处理方法；以及常用的链接方式，和常用的起重吊具； ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的钢丝绳教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。（提供钢丝绳体验教学资源视频） | 1套 |
| 12 | 安全防护用品 | 设备尺寸：3*0.5*2.6m，支持多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢隔墙，双侧封15mm厚成品木饰面板。模特假人*1，，安全带，安全帽，防护口罩，安全鞋，防护眼罩，防护耳塞，耳罩；防护手套，反光背心。5mm厚PVC喷绘广告； 教学功能：通过安全用品的实物展示使各个工种间相互了解相关安全用品的实物 ，名称作用及正确使用方法。 ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的安全防护用品教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 13 | 现场急救体验装置 | 设备尺寸：2.5*0.5*2.5m，最大支持1人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢隔墙，双侧封15mm厚阻燃胶合板。成品假人柜台，专业医疗急救培训设备，5mm厚PVC喷绘广告； 教学功能：智能人工语音提醒按压部位以及力度是否准确；智能提醒人工呼吸的吹起力度大小，考核训练完毕后可输出考核成绩； ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的现场急救体验教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 14 | 平台倾倒体验装置 | 设备尺寸：1.8*0.9*2.9m，最大支持1人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：气动元件*2、无线遥控系统*1，镀锌圆钢、不锈钢铁皮，5mm厚PVC喷绘广告。铝合金扣条； 教学功能：可以让体验人员感受操作平台倾翻带来的危害； ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的平台倾倒体验教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 15 | 安全体验中心大门 | 设备尺寸：4*0.5*3.5m，镀锌钢构架，彩钢板铁皮，高清户外加厚布，四周铝合金包边。（不含门扇）。 | 1套 |
| 16 | 安全鞋撞击体验装置 | 设备尺寸：3*0.7*2.7m，最大支持4人同时进行使用体验； 设备组成要包含：气动元件*4、无线遥控系统*1，镀锌方钢、白色色调、双侧封15mm成品木饰面板，5mm厚PVC喷绘广告； 教学功能：体验者穿戴安全鞋对物体打击所减轻的效果使体验者切实感受到安全鞋对于作业人员受到坠落物其对人体脚部的伤害的重要作用，增强职工的自身安全防护意识。 ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的安全鞋撞击体验教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 17 | 电焊机作业体验装置 | 设备尺寸：2*0.8*2m，最大支持1人同时进行使用体验； 设备组成要包含：镀锌方钢骨架、双侧封15mm成品木饰面板、彩钢铁皮、外贴加厚喷绘布，铝合金扣条，电焊机*1，面罩，手套； 教学功能：学习电焊机安全操作注意事项，以及各种场景下的安全操作规程，加强安全教育，提高电焊作业人员的安全意识，焊接作业要严格执行安全操作规程。 ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的电焊机作业体验教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 18 | 平衡桥行走装置 | 设备尺寸：6*1*2.5m，最大支持1-3人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢骨架、彩钢铁皮、外贴加厚喷绘布，铝合金扣条； 教学功能：检查肢体的应变能力，检测作业人员是否满足作业条件，尤其在醉酒、负重、疲劳、带伤的情况下，是否能控制自身平衡，正确应变应对突发事件。 ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的平衡桥行走体验教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |
| 19 | 吊篮体验装置 | 设备尺寸：3*1.5*3.m最大支持1人同时进行使用体验，多人参观； 设备组成要包含：镀锌方钢骨架，双侧封15mm成品木饰面板、吊篮，气动组件*1、钢丝绳等； 教学功能：模拟施工环境。 ★(4)各个体验设备需要安装蓝牙信标，可通过移动学习app与预设点ibeacon智能设备识别搜索，将相应的教学内容，管理员在系统管理后台录入蓝牙信标设备ID，并将蓝牙信标与体验一一绑定。学生持安装有实训教学软件的智能设备靠近时，系统根据蓝牙信号，判断当前的设备，软件中显示当前设备信息，同时系统自动获取智能设备对应的实训任务书、图文、视频等教学资源。 (5)场地文化氛围建设：文化展板布置：1张，尺寸不小于1.5*0.8m，应包含设备介绍，安全注意事项等内容。 (6)设备的安装调试。 ★（7）供应商必须提供符合学校要求所投设备的整体方案布置图及效果图。 ★（8）供应商必须提供符合学校要求的吊篮体验教学资源，同时提供团队成员具有高校经验及高校教师资格证专业人员3名以及近3个月社保证明复印件并加盖公章。 | 1套 |