| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 单价（万元） | 总价（万元） | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工频电磁辐射分析仪 | 1 | 16 | 16 | 1、低频选频主机 2、标配6英寸彩色高清全面屏显示； 3、操作终端配置触摸屏，通过触摸实现所有功能，实现快速测量； 4、电场、磁场同步测量，同屏显示测量值及测量曲线； 5、测量时可选头、胸、腹三个部位分别进行测量； 6、具备选频测量，可选某一频点进行测量，可选50Hz单频点测量； *7、响应最新标准，内置电磁场较稳定测量模式、环境电磁场不稳定测量模式、每天接触工频电场时间不为8h测量模式、每天接触不同强度工频电场强度测量模式（提供设备功能截图证明）； 8、具有实时数据展示功能，可显示实时电场、实时电场曲线、实时电场X/Y/Z轴值、实时磁场、实时磁场曲线、实时磁场X/Y/Z轴值、平均类型、峰值、平均值、最小值、最大值、测量模式、统计场强； *9、电磁场较稳定模式下可自动进行三次测量，自动计算结果并给出平均值（提供测量结果的截图证明）； 10、电磁场较不稳定模式下自动实现三次测量，自动计算结果并给出最大值； 11、支持100个场所的空间平均测量，存储每个测量点值和总值； 12、空间平均测量值通过彩色柱形图展示； 13、测量界面一键截屏，自动保存测量界面最后屏幕截图； 14、统计场强(E5、E50、E80、E95)； 15、测量单位:V/m、kV/m、dB(μV/m)、μW/cm2、mW/cm2、W/m2、nT、μT、mT、mA/m、mG、标准计权值%； 16、根据测量结果自动切换V/m / kV/m，μT/mT/T，该功能可打开或关闭； 17、超限值声音告警功能，自定义告警限值，可设置声音或振动告警； 18、显示界面具有菜单功能提示，快速查看菜单功能信息； 19、具有蓝牙打印功能，连接选配蓝牙打印机后可现场打印测量结果； 20、内置GPS模块，可通过地图标识测量位置、测量方向及测量路径； *21、支持蓝牙和光纤同时连接，可实现远程控制及双屏同步显示（提供完整使用的截图证明）； *22、主机配置光纤接口、Type-C/USB/串口多功能合一接口（提供设备截图证明）； *23、主机配置网络接口，内置标准TCP/IP协议，支持网络数据传输； 24、网络数据传输支持JSON格式，便于监测数据的系统集成； 25、主机内置水平仪，仪器具备倾斜告警（提供设备功能截图证明）； 26、主机具有存储卡槽设计，支持高达32G数据存储，存储400万以上数据； 27、内置指南针功能，测量现场可显示测量方向，便于现场测量（提供设备截图证明）； 28、电池采用外置一键更换设计，电池不得位于线圈内部，以保证测量结果的准确性（提供设备的组装结构图以证明）； *29、标配电池容量不低于9800mAh（提供电池容量截图证明）； 30、采用应急供电设计，支持5V充电宝应急供电； 31、温度:-15℃-+60℃，相对湿度:0-95%，无冷凝； 32、低频选频电磁场二合一探头 33、测量频率范围：1Hz - 150kHz； 34、支持选频测量，支持频点测量； 35、电场量程范围：5mV/m - 100kV/m； 36、磁场量程范围：0.5nT - 20mT； *37、电磁场同步测量，同步展示曲线； 38、三维全向，各向同性； 39、标配三脚架； 40、具有过载保护功能； 41、温度： -15℃ - +50℃；湿度：≤95%无冷凝。 42、射频探头 43、探头类型：射频电场综合场强； 44、频率范围：100KHz - 6GHz； 45、测量范围：0.2V/m - 680 V/m； 46、方向性：三维全向、各向同性； 47、校准：内置 EEPROM自校准，全向探头； 48、读数模式/空间评估：3个独立天线轴同时显示数据 ； 49、具有过载保护功能； 50、温度： -15℃ - +60℃；湿度：≤95%无冷凝。 51、配置要求：主机×1、低频选频电磁场二合一探头×1、射频探头×1、便携包×1、不低于9800mAH大容量一键可更换式电池模块×1、远程控制触摸屏终端×1、充电器×1、数据线×1、三脚架×1、操作手册×1等必须配件； *52、提供满足技术参数的证明文件（厂家彩页或盖章的技术文件），证明文件不满足招标条款及配置缺失为无效投标； 53.、提供本项目拟派技术人员的资格证书，证明有能力对所投设施设备进行维修、保养、安装、调试、培训、样品制备和新方法的开发，(投标文件中提供仪器仪表工程师的资格证书复印件加盖公章，原件备查)； 54、仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，能更及时地为用户提供备品备件； 55、供应商在省内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发； 56、供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训达到使用要求，如有需要可以参加厂家不定期培训； 57、如果由于仪器本身原因在十五天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备； 58、如果由于仪器本身原因更换后仍不能通过调试的，用户有权要求退货； 59、投标供应商必须出具所投产品的合法来源渠道文件。 |
| 2 | 空气采样器 | 10 | 1 | 10 | 1.采样流量：20-600ml/min； 2.分辨率：1ml/min；准确度：优于±5%； 3.续航时间：﹥30小时； 4.充电时间：≤6小时； *5.充电方式：座充、三联充、五联充、TypeC充电； *6.数据储存：具有事件记录功能，存储数据不小于200组，支持数据下载或打印； 7.温度显示：（-20~60）℃； 8.大气压显示：（70~110）kPa； 9.自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正； 10.整机防滑、采样嘴防摔：内嵌式防摔气嘴设计避免进气嘴摔断； 11.数字恒流：采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等； 12.标体，实体显示：具有标况、实际体积自动换算功能 ； 13.采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样； 14.负载能力：﹥25KPa，仪器噪声：≤60dB（A）； *15.防爆标志：Exia IIC T4 Ga ；矿用防爆标志：Exia I Ma（需提供证明材料）； 16.多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所防爆功能； 17.授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效； 18.提供针对本项目制造厂家盖章的职业健康安全管理体系认证书复印件或扫描件； 19.防护等级：不低于IP64；具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告（提供具有CNAS认证的第三方检测报告）； 20.工作电压：DC8.4V； 21.工作温度：（-20~60）℃； 22.功 耗 ：<5W； *23.提供满足技术参数的证明文件（厂家彩页或盖章的技术文件），证明文件不满足招标条款及配置缺失为无效投标； 24. 提供本项目拟派技术人员的资格证书，证明有能力对所投设施设备进行维修、保养、安装、调试、培训、样品制备和新方法的开发，(投标文件中提供仪器仪表工程师的资格证书复印件加盖公章，原件备查)； 25.仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，能更及时地为用户提供备品备件； 26.供应商在省内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发； 27.供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训达到使用要求，如有需要可以参加厂家不定期培训； 28.如果由于仪器本身原因在十五天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备； 29.如果由于仪器本身原因更换后仍不能通过调试的，用户有权要求退货； 30.投标供应商必须出具所投产品的合法来源渠道文件。 |
| 3 | 空气采样器 | 8 | 1 | 8 | 1.采样流量：500-5000ml/min； 2.分辨率：1ml/min；准确度：优于±5%； 3.续航时间：﹥30小时； 4.充电时间：≤6小时； *5.充电方式：座充、三联充、五联充、TypeC充电； *6.数据储存：具有事件记录功能，存储数据不小于200组，支持数据下载或打印； 7.温度显示：（-20~60）℃； 8.大气压显示：（70~110）kPa； 9.自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正； 10.整机防滑、采样嘴防摔：内嵌式防摔气嘴设计避免进气嘴摔断； 11.数字恒流：采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变 化影响流量等； 12.标体，实体显示：具有标况、实际体积自动换算功能 ； 13.采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样； 14.负载能力：﹥25KPa； 仪器噪声：≤60dB（A）； *15.防爆标志：Exia IIC T4 Ga ；矿用防爆标志：Exia I Ma（需提供证明材料）； 16.多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所防爆功能； 17.授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效； 18.提供针对本项目制造厂家盖章的职业健康安全管理体系认证书复印件或扫描件； 19.防护等级：不低于IP64；具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告（提供具有CNAS认证的 第三方检测报告）； 20.工作电压：DC8.4V； 21.工作温度：（-20~60）℃； 22.功 耗 ：<5W； 23.富集管阻力测试 ；（需提供证明材料）； 24.气密性检测，检查气路密闭性能；（需提供证明材料）； *25.提供满足技术参数的证明文件（厂家彩页或盖章的技术文件），证明文件不满足招标条款及配置缺失为无效投标； 26. 提供本项目拟派技术人员的资格证书，证明有能力对所投设施设备进行维修、保养、安装、调试、培训、样品制备和新方法的开发，(投标文件中提供仪器仪表工程师的资格证书复印件加盖公章，原件备查)； 27.仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，能更及时地为用户提供备品备件； 28.供应商在省内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发； 29.供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训达到使用要求，如有需要可以参加厂家不定期培训； 30.如果由于仪器本身原因在十五天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备； 31.如果由于仪器本身原因更换后仍不能通过调试的，用户有权要求退货； 32.投标供应商必须出具所投产品的合法来源渠道文件。 |
| 4 | 防爆粉尘采样器 | 10 | 1 | 10 | 1.采样流量：3-30L/min； 分辨率：0.01L/min； 2.准确度：优于±5%； 3.整机续航时长：≥6小时； 4.充电时间：≤4小时； 5.温度显示：（-20~60）℃； 6.大气压显示：（70~110）kPa； 7.具有标况体积自动换算功能； *8.历史查询功能；支持U盘导出数据采样数据可打印； 9.可选配高灵敏度的电阻触摸屏，能显示瞬时流量、采样时长、采样进度、 设定流量、电池电量等数据； 10.系统内置蓝牙模块、可手机APP控制主机； 11.滤膜阻力测试；（需提供证明材料）； 12.气密性检测，检查气路密闭性能（需提供证明材料）； 13.整机：配备全尘、呼尘采样头（@20L/min时满足BMRC曲线）各一只，可以选配级微生物采样切割器，满足采集0.2~20um粒径气溶胶颗粒锁要求的流量和负载； 14.数字恒压恒流：无刷真空泵机，采用闭环控制技术，流量随负载变化而自动调节以达到流量采样，不受电压波动和阻力变化影响流量等； 15.自动校准：开放的校正权限，用户可对采样流量进行自主校正； 16.多重防护：整机具有过压、过流、过热等自保护及普通应用场所及煤矿井下防爆功能； 17.采样模式：定时、定容、循环采样、编程采样； 18.负载能力：﹥20Kpa，能有效克服微孔滤膜、聚四氟乙烯滤膜的采样阻力 ； 19.仪器噪声：≤60dB（A）； 20.可编程快速采样：可以设置编程10组采样方式，开机时点击快捷键，可以选择之前编辑好的采样数据，以便快速采样，提高效率，减轻劳动强度； 21.授权操作功能，操作员可锁定操作界面，避免无关人员错误操作导致采样无效； *22.防爆标志：本质安全防爆：ExIaⅡb T4 Ga 、矿用本安防爆：ExiaⅠMa（需提供证明材料）； 23.提供针对本项目制造厂家盖章的职业健康安全管理体系认证书复印件或扫描件； *24. 防护等级：不低于IP64；具有耐高低温、耐高湿、耐盐雾、抗跌落实验报告（提供具有CNAS认证的第三方检测报告）； 25.工作电压：DC12V； 26.工作温度：（-20~60）℃； 27.功 耗 ：<25W； 28.故障重启：仪器遇到故障重新开机后提示重新启动； *29.提供满足技术参数的证明文件（厂家彩页或盖章的技术文件），证明文件不满足招标条款及配置缺失为无效投标； 30. 提供本项目拟派技术人员的资格证书，证明有能力对所投设施设备进行维修、保养、安装、调试、培训、样品制备和新方法的开发，(投标文件中提供仪器仪表工程师的资格证书复印件加盖公章，原件备查)； 31.仪器在调试通过后提供一年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期外，能更及时地为用户提供备品备件； 32.供应商在省内设有专业的维修站，有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发； 33.供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训达到使用要求，如有需要可以参加厂家不定期培训； 34.如果由于仪器本身原因在十五天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备； 35.如果由于仪器本身原因更换后仍不能通过调试的，用户有权要求退货； 36.投标供应商必须出具所投产品的合法来源渠道文件。 |
| 5 | 十万分之一天平 | 1 | 4 | 4 | 1、称量能力：120g/42g； *2、精度：0.1mg/0.01mg； 3、称量盘尺寸：直径约80mm； 4、重复性（mg）：0.1/0.02； 5、线 性（mg）：0.2/0.03； 6、响应时间（s）：3/12； 7、校准类型：内置砝码自动校准； 8、采用机械组件的密封结构、彻底抑制了过去的天平难以抑制的因风对流而产生的摇晃； 9、内装直通视窗功能。 |
| 6 | 多功能声级计 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1、线性测量范围：28dBA～133dBA；33dBC～133dBC； 40dBZ～133dBZ；LCPeak(66～136)dB； 2、频率范围：20Hz～12.5kHz； 3、A/D 位数：24位； 4、采样频率：32kHz； 5、级线性范围：105dB（A计权）； 6、时间计权：并行（同时）F、S﹑I； 7、频率计权：并行（同时）A、C、Z； 8、检波特性：真有效值数字检波； *9、主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、D、SEL、LCpeak等； *10、数据存贮：3300组带分布图的单统计分析结果，2600组带分布图的双统计分析结果（标配32MbFLASH）； 11、输出接口： AC（交流）、DC（直流），RS-232C至计算机或微型打印机，USB接口； 12、电源：4节LR6（5号）碱性电池或4.5V～6V的外接电源； 13、测量时间：手动，1s到99小时任意设置或分档设置； 14、工作温度：-10℃～50℃； 15、相对湿度：20%～90%； 16、主要功能模块：统计功能、1/1OCT频谱分析。 |
| 7 | 测振仪 | 1 | 0.9 | 0.9 | *1、加速度频率范围：8 Hz～3.5 kHz（8 kHz采样），32 Hz～13 kHz（32 kHz采样）； 2、加速度测量范围(m/s2)：0.1～400； 3、主要测量指标：apeak，a_rms,a_p-p,vpeak，v_rms，频率指示等； 4、频率范围：Wh； 5、记录功能：采样间隔1秒到600秒可设置； 6、手传振动测量范围：90-180dB； 7、存贮：4 MB Flash RAM； 8、高通滤波器：(8kHz采样频率3.16Hz、10Hz、31.6Hz和关闭可选)； 9、低通滤波器：(8kHz采样频率3.16kHz、1kHz、316Hz和关闭可选)； 10、显示：OLED屏； 11、电源：锂电池：3.7V/1000 mAh； 12、输出接口：RS232/RS485、直流信号、交流信号。 |
| 8 | 紫外辐照计 | 1 | 0.9 | 0.9 | *1、波长范围及峰值波长：UV-365 探头：λ：(320～400)nm；λ P ＝365nm 、 UV-297 探头：λ：(275～330)nm；λ P ＝297nm、 UV-254 探头：λ：(230～275)nm；λ P ＝254nm； 2、辐照度测量范围：(0.1～199.9×103 ) μW/cm 2； 3、紫外带外区杂光：UV365：小于 0.02%；UV297：小于 0.05%；UV254：小于 0.1%； 4、相对示值误差：±8%（相对与 NIM 标准）； 5、余弦特性(方向性响应)误差 ：±10%； 6、线性误差：±1%； 7、换档误差：±1%； 8、短期不稳定性：±1%（开机 30min 后）； 9、疲劳特性：衰减量小于 2%； 10、零值误差：满量程的±1%； 11、响应时间：1秒； 12、使用环境：温度(0～40)℃，湿度＜85%RH。 |
| 9 | 智能数字微压计 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1、液晶显示，压力、压差、风速数字直读； 2、风速范围：0-50m/s； 3、压力范围：0- ±3000Pa； 4、过载能力：≤200%FS； 5、准确度等级：1.0级； 6、分辨率：1Pa； 7、仪器设有电量指示及温度显示功能； 8、配上皮托管可以直读风速和风压； 9、预热时间：5分钟。 |
| 10 | 智能电热板 | 1 | 2 | 2 | 1. 加热输出功率：2600W ； *2.板上测温，加热温度范围：室温-350℃ ； 3.温度控制：PID数显 ； 4.加热温度控制精准度：±0.1 ； 5.板面各点温差：±2℃ ； 6.加热速度：6.9秒/℃ ； *7.加热板材质：碳化硅、硬度大于维氏20（耐各种酸碱及腐蚀性空气，无损坏可重复使用）； 8.两个热区：主加热区不小于：300*400（mm）；副热区不小于：300*60*2+510*60*2（mm）； 9.电压：220V ； 10.工作频率：50Hz； 11.如遇故障自动断电、报警； 12.安全：多层绝缘保护； 13.边框材质：ABS； 14.重量不小于：27kg。 |
| 合计 | 53.9 |  |