附：第（1）包          仪器设备购置清单  （省财政175万元)

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPU服务器 | 规格：标准2U机架式，支持免工具拆装维护； CPU：2颗Intel Xeon 4216处理器，20核/2.30 GHz，可选处理器液体冷却，(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 内存：配置16条64GB RDIMM DDR4 3200MHz，配置不少于32个内存插槽； 硬盘：≥3块7.68TB热插拔u.2 NVMe SSD硬盘，≥2块960G SSD，支持基于NVME硬盘的硬件RAID组； RAID卡：12Gbps SAS RAID，≥4GB高速缓存，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等。断电时永久保存缓存数据； GPU：配置3块Nvidia A100 PCIe, 80GB GPU出厂预装，含显卡虚拟化授权支持不少于21个硬切分，虚拟化软件可以直接调用硬件切分后的vGPU实例；1年服务。 I/O扩展：支持≥8个PCI-E 4.0可用插槽，至少支持6个PCI-e 4.0 x16； 网络：≥6个千兆1Gb以太网端口，≥1块单端口100G IB卡； 管理功能：配置独立远程管理卡，具有单独的管理网口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程控制，包括远程开关机、重启、更新Firmware，虚拟KVM，虚拟软驱，虚拟光驱等操作； 系统安全：支持加密签名固件，安全引导，安全擦除，系统锁定等功能，(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 性能分析软件：提供与服务器同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，支持windows，Linux，VMware系统。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 电源和散热：配置热插拔白金电源，单电源功率≥2400w，1+1冗余；为保证GPU高效散热，机箱供电采用分离设计，防止热量淤积，供电模块分布在机箱后部两侧，提供机箱后视图实物图片； 兼容性认证：所投GPU服务器和GPU卡通过GPU厂商认证，支持GPU卡互联加速技术，提供含GPU厂商官网链接的“认证服务器”列表截图； 其它：配置机架式导轨； 服务：所有产品（包括配件）为原厂原包装产品，可通过序列号或服务号在官网查询硬件配置，由原厂直接发货至最终客户。原厂3年质保，原厂7*24*4小时服务；由硬件厂商提供现场实施服务，包括vmware虚拟化软件安装、调试和NVAIE部署，Nvidia A100显卡调试，调试目标为虚拟机可以识别MIG切分后的显卡资源；在现场部署服务结束后，虚拟化软件维保期内提供对虚拟机和GPU映射的远程调试服务。 需要提供厂商针对本次项目的售后服务承诺。 | 1台 |
| 2 | 管理服务器 | 规格：标准2U机架式，支持免工具拆装维护； CPU：2颗Intel Xeon 5318Y处理器，24核/2.10 GHz； 内存：配置8条64GB RDIMM DDR4 3200MHz，配置不少于32个内存插槽； 硬盘：≥5块600GB 10K 12Gbps SAS热插拔硬盘，≥2块960G SSD硬盘，最大支持≥24块NVME硬盘，支持基于NVME硬盘的硬件RAID组； RAID卡：12Gbps SAS RAID，≥4GB高速缓存，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等。断电时永久保存缓存数据； GPU：支持≥2块300W 的GPU卡； I/O扩展：支持≥8个PCI-E 4.0可用插槽，至少支持6个PCI-e 4.0 x16； 网络：≥2个千兆1Gb以太网端口，≥1块单端口100G IB卡； 远程管理：配置独立远程管理卡，具有单独的管理网口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程控制，包括远程开关机、重启、更新Firmware，虚拟KVM，虚拟软驱，虚拟光驱等操作； 系统安全：支持加密签名固件，安全引导，安全擦除，系统锁定等功能，(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 性能分析软件：提供与服务器同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，支持windows，Linux，VMware系统。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 电源和散热：配置热插拔白金电源，单电源功率≥800w，1+1冗余； 其它：配置机架式导轨； 服务：所有产品（包括配件）为原厂原包装产品，可通过序列号或服务号在官网查询硬件配置，由原厂直接发货至最终客户。原厂5年质保，原厂7*24*4小时服务； 需要提供厂商针对本次项目的售后服务承诺。 | 2台 |
| 3 | 存储服务器 | 规格：标准2U机架式，支持免工具拆装维护； CPU：2颗Intel Xeon 4314处理器，16核/2.40 GHz； 内存：配置2条32GB RDIMM DDR4 3200MHz，配置不少于32个内存插槽； 硬盘：≥2块600GB 10K 12Gbps SAS热插拔硬盘，≥3块18T SATA硬盘，最大支持≥24块NVME硬盘，支持基于NVME硬盘的硬件RAID组； RAID卡：12Gbps SAS RAID，≥4GB高速缓存，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等。断电时永久保存缓存数据； GPU：支持≥2块300W 的GPU卡； I/O扩展：支持≥8个PCI-E 4.0可用插槽，至少支持6个PCI-e 4.0 x16； 网络：≥2个千兆1Gb以太网端口，≥1块单端口100G IB卡； 远程管理：配置独立远程管理卡，具有单独的管理网口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程控制，包括远程开关机、重启、更新Firmware，虚拟KVM，虚拟软驱，虚拟光驱等操作； 系统安全：支持加密签名固件，安全引导，安全擦除，系统锁定等功能，(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 性能分析软件：提供与服务器同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，支持windows，Linux，VMware系统。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 电源和散热：配置热插拔白金电源，单电源功率≥1400w，1+1冗余； 其它：配置机架式导轨； 服务：所有产品（包括配件）为原厂原包装产品，可通过序列号或服务号在官网查询硬件配置，由原厂直接发货至最终客户。原厂5年质保，原厂7*24*4小时服务； 需要提供厂商针对本次项目的售后服务承诺。 | 1台 |
| 4 | 智能工场 教学服务器 | 规格：标准2U机架式，支持免工具拆装维护； CPU：2颗Intel Xeon 4310处理器，12核/2.10 GHz； 内存：配置≥8条32GB RDIMM DDR4 3200MHz，配置不少于32个内存插槽； 硬盘：≥2块600GB 10K 12Gbps SAS热插拔硬盘，≥6块2T SATA硬盘，最大支持≥24块NVME硬盘，支持基于NVME硬盘的硬件RAID组； RAID卡：12Gbps SAS RAID，≥4GB高速缓存，支持RAID 0/1/5/6/10/50/60等。断电时永久保存缓存数据； GPU：支持≥2块300W 的GPU卡； I/O扩展：支持≥8个PCI-E 4.0可用插槽，至少支持6个PCI-e 4.0 x16； 网络：≥2个千兆1Gb以太网端口； 远程管理：配置独立远程管理卡，具有单独的管理网口，支持远程监控图形界面, 可实现与操作系统无关的远程控制，包括远程开关机、重启、更新Firmware，虚拟KVM，虚拟软驱，虚拟光驱等操作； 系统安全：支持加密签名固件，安全引导，安全擦除，系统锁定等功能，(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 性能分析软件：提供与服务器同一品牌的性能分析软件一套，软件无代理程序，可远程运行，并收集磁盘IO，吞吐量，容量，CPU，内存使用率，IO延时，队列深度，读写比例，等指标，支持windows，Linux，VMware系统。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 电源和散热：配置热插拔电源，单电源功率≥800w，1+1冗余； 其它：配置机架式导轨； 服务：所有产品（包括配件）为原厂原包装产品，可通过序列号或服务号在官网查询硬件配置，由原厂直接发货至最终客户。原厂5年质保，原厂7*24*4小时服务； 需要提供厂商针对本次项目的售后服务承诺。 | 2台 |
| 5 | 空调 | 1.匹挂机空调； 2. 制冷功率不小于740W； 3.支持高温下制冷； 4.制热量不小于3800 kw。 5.提供不少于三年原厂质保。 | 1台 |
| 6 | 工业级 摄像头 | 1.搭载不小于 1080P 工业级 AI 宽动态摄像头，含可调焦工业镜头、光源、相机标定； 2.分辨率 2448*2048，像元尺寸 3.45μm×3.45μm； 3.帧频 11.7fps@2448×2048 YUV23.5fps@2448×2048 Bayer8； 4.动态范围 >60dB；信噪比 >40dB；增益范围 0-17dB； 5.曝光时间范围 20μs-10sec； 6.快门模式 全局快门，支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式； 7.数据接口 Gigabit Ethernet； 8.数字I/O 光耦隔离 输入1路，输出1路，双向可配置非隔离I/O 1路； 9.缓存容量不小于128MB帧缓存； 10.数据格式 Mono8/10/12，RGB8，Bayer RG 8/10/10p/12/12p, YUV 422 8 UYVY、YUV 422 8；11.供电及功耗 <3.3W@12VDC，电压范围5~15V，支持PoE； 12.软件 MVS或者第三方支持GigE Vision协议软件； 13.操作系统 Windows XP/7/8 32/64bits； 14.提供不少于三年的原厂质保服务。 | 1台 |
| 7 | 摄像头 | 1. 具有200万像素CMOS传感器。 2. 最大分辨率1920x1080。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）；3. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。 5. 红外补光距离不小于50米。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 6. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 7. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 9. 信噪比不小于59dB。 10. 需具100dB宽动态。 11. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 12. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 13. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 14. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。 15. 可开启或关闭智能后检索功能。 16. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 17. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 18. 需具有2路报警输入、2路报警输出、1个音频输入、1个音频输出接口。 19. 不低于IP67防尘防水等级。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 20. 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。 21. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 22. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 23. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。 24. 支持1个BNC模拟视频接口。 25. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 26. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。 27.提供不少于三年原厂质保服务。 | 2台 |
| 8 | 硬盘录像机 | 1. 支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 2. 支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 3. 可设置9/8/6/4/1等多种预览模式 4. 支持2个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘 5. 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 6. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活； 7. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲； 8. 支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现； 9. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改； 10.包含2T硬盘一块 11.提供不少于三年原厂质保服务。 | 1台 |
| 9 | 吸顶扬声器 | 1.低音:不小于6.5'25mm（1'）音圈。 2.高音:球顶音膜，25mm（1'）音圈，高音可在30度内自由转动。 3.分频器:-6dB/Oct低通滤波器，-12dB/Oct高通滤波器，高音PTC过载保护。 4.频率响应:≥45Hz-20KHz 5.功率：不小于30W 6.灵敏度:≥88dB/W/M 7.阻抗:8Ω 8.开孔尺寸:不大于205mm 9.提供不少于三年原厂质保服务。 | 4个 |
| 10 | 数字音频 矩阵 | 1.不少于8路模拟输入，8路模拟输出 2.不低于32位DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。 3.带有+48V幻象电源，话筒和线性输入增益切换，其中话筒的输入灵敏度可调。 4.输入处理部分包含高切，低切，参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，连动调节，音量编组调节等处理功能。 5.输出处理部分包含分频，参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节，音量编组调节等处理单元。 6.所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。 7.所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。 8.所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。 9.所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率可选。 10.输入通道噪声门的门限值、启动时间、恢复时间连续可调。输出通道的压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调。 11.所有输入输出通道的延时模块都具有最大680mS的延时时间。 12.任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。 13.可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。 14.AUX专用通道设计，可混编全部话筒通道，具有反馈抑制及专业的ECHO及REV双引擎多重效果器。 15.AUX通道具有自动混音处理功能，混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。 16.内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。 17.面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，背板有232&485控制端口，及以太网连接远程控制端口，一键式连机使用户操作更简易、快捷。 18.不少于21个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制不少于256台机器，具有密码保护功能。 19.提供不少于三年原厂质保服务。 | 1台 |
| 11 | 功率放大器 | 1.额定输出功率:≥300WX2/8Ω,400Wx2/4Ω； 2.前置采用高性能DSP数字音频处理器,内置5种放音模式。面板开放音乐2段、话筒3段参量EQ±12db可调,以及话筒效果DELAY、REPEAT、ECHO-.LEVE参数调整,使用便捷； 3.本机具有USB播放（支持无损格式解码）、USB录音/回放,3.0蓝牙播放、同轴、光纤数字音频输入、话筒防啸叫（5级)、话筒优先、红外遥控、LCD点阵液晶屏显示、静音等功能； 4.信号输入:≥3路模拟立体声、1路同轴数字、1 路光纤数字、3路话筒、USB、蓝牙； 21前置模拟信号输出； 5.频率响应范围:≥20Hz-20KHz,信噪比:>95dB； 6.保护功能:短路,过载,过温,限幅。 7.提供不少于三年原厂质保服务。 | 1台 |
| 12 | 无线会议 系统主机 | 1.主机最大可使用128支话筒，可匹配多支主席、代表话筒； 2.主机具备两种发言模式：主席模式、先进先出模式，发言人数可调1-4人同时发言； 3.主机配备彩色显示屏，可选择中英文语言菜单显示； 4.主机具备RS-485和RS-232接口控制摄像头，可连接中控实现视频跟踪，高清HDMI无缝矩阵可实现高清视频会议，通过USB接口连接电脑软件调试； 5.UHF频率自动跟踪锁定功能，具备20组系统通道可供选择，选择一次即可同时改变四通道使用频率； 6.内置中度啸叫抑制功能，可降低一定啸叫程度； 7.主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 8.主机具备实时监测功能，主机断电，会议单元自动关闭； 9.无线会议系统具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机信号干扰噪音； 10.内置高保真音质MP3录音，最大支持32G U盘，录音清晰、储存方便。 11.提供不少于三年原厂质保服务。 | 1台 |
| 13 | 充电机 | 1.USB充电机，最多可同时20个设备充电 2.多重短路保护，短接自动切断输出 3.输入、输出过流、欠压保护，智能恒流输出，自动识别充电设备，最大输出电流2A 4.具备防漏电保护，漏电自动切断输出 5.带灯电源开关，开关状态一目了然，防止漏 6.数码实时显示充电电压，电压输出高低可调 7.输出：5V 2A 8.功率：不小于200W 9..提供不少于三年原厂质保服务。 | 1台 |
| 14 | 无线会议 主席单元 | 1.话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2.手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 3.主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 4.话筒具有IPS彩色显示屏，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 5.内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间不小于8小时 6.隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，持久耐用，按键清晰； 8.配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆（可选配长杆），语音清晰，具有高速反馈抑制器可增加拾音距离； 9.提供不少于三年原厂质保服务。 | 1只 |
| 15 | 无线会议 代表单元 | 1.话筒具备高强度防手机电磁波干扰设计，可以杜绝手机干扰噪音邻频干扰抑制； 2.手持麦克风和会议座单元可混合使用，手持话筒打开时会自动加入会议模式，手持话筒同样受会议模式数量限制； 3.主席话筒具备优先功能,一键关闭所有开启中的代表话筒； 4.话筒具有IPS彩色显示屏，实时显示话筒状态：剩余电量、ID号、使用频道以及发言时间计算； 5.内置大容量充电式锂电池，一次充电可待机20小时，连续使用时间不小于8小时 6.隐藏式简洁话筒开关，防尘易清理，话筒打开后图标亮起，持久耐用，按键清晰； 8.配备专业高保真、单一高指向性电容咪芯，可插拔式方形短咪杆（可选配长杆），要求语音清晰，具有高速反馈抑制器可增加拾音距离； 9.提供不少于三年原厂质保服务。 | 4只 |
| 16 | 电源时序器 | 1.输入电源：不低于AC220V 50Hz 2.电源容量：不低于总容量220V，20A； 3.每路插座最大输出电流：不低于10A。 4.提供不少于三年原厂质保服务。 | 1块 |
| 17 | 高清会议 摄像机 | 1.搭载不小于 1080P 动态摄像头； 2.分辨率 2448*2048，像元尺寸 3.45μm×3.45μm； 3.帧频 11.7fps@2448×2048 YUV23.5fps@2448×2048 Bayer8； 4.动态范围 >60dB；信噪比 >40dB；增益范围 0-17dB； 5.曝光时间范围 ≥20μs-10sec； 6.快门模式 全局快门，支持自动曝光、手动曝光、一键曝光等模式； 7.数据接口 Gigabit Ethernet； 8.数字I/O 光耦隔离 ≥输入1路，输出1路，双向可配置非隔离I/O 1路； 9.缓存容量不小于128MB帧缓存； 10.数据格式 Mono8/10/12，RGB8，Bayer RG 8/10/10p/12/12p, YUV 422 8 UYVY、YUV 422 8；11.供电及功耗 <3.3W@12VDC，电压范围5~15V，支持PoE； 12.提供不少于三年的原厂质保服务。 | 1台 |
| 18 | 集中控制 主机 | 1.(2+2)RS-232/422/485，8IR或单向RS-232，8I/O，8RY，可编程以太网，控制网络UCNet，iPad/Android浏览器控制,主CPU FREESCALE MPC5125； 2.辅CPU FREESCALE 68HCAP32； 3.256M DDR2 RAM、100M用户存储空间； 4.LINUX 2.6.29 内核；1G NAND FLASH； 5.不少于8路可编程隔离低压继电器(常开触点)32VDC/AC 2A；8路可编程数字I/O输入；8路可编程红外或单向RS-232串口；2路可编程DB9双向串行通讯口RS-232；2路可编程7PIN MINI PHOENIX双向串行通讯口RS-232/422/485；1路可编程RJ45 10M/100M以太网接口；1路RS-485专用控制网络(UCNet)； 6.标准19英寸机柜安装方式； 7.网络控制、网络上传、网络级联； 8.内嵌TL-MUI+多用户控制软件，支持Windows环境全屏控制UCPanel+软件； 9.内嵌TL-BS2.0浏览器控制软件，全面支持iPad/iPhone浏览器控制。 10.提供不少于三年的原厂质保服务。 | 1台 |
| 19 | 摄像机电动 升降架 | 定制 | 1项 |
| 20 | 智能工场 教学 核心交换机 | 1、24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个万兆SFP+ 交换容量≥700Gbps(758Gbps/7.58Tbps) 包转发率≥200Mpps (216/426Mpps) 支持业务扩展插槽数≥1，扩展支持8个SFP+端口，整机最大支持12个万兆SFP+端口 支持融合AC管理功能，整机可管理1K AP 持统一用户管理功能，支持802.1X/MAC/Portal等多种认证方式，支持对用户进行分组/分域/分时的管理，用户、业务可视可控 支持4K VLAN，支持QinQ，灵活QinQ、支持端口VLAN、协议VLAN、IP子网VLAN 支持Super VLAN、支持Voice VLAN、支持组播VLAN 支持IEEE 802.1d(STP), 802.w(RSTP), 802.1s(MSTP) 支持IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM 支持策略路由、路由策略、VRRP、BFD for OSPF、BGP、IS-IS、Static Route 支持IPv6、支持IPv4/IPv6双栈、IPv6 over IPv4隧道、IPv4 over IPv6隧道 13.提供不少于三年的原厂质保服务。 | 2台 |
| 21 | 交换机 | 1、产品类型：智能交换机 2、电源电压：双冗余插槽 3、背板带宽：≥16Tb/s 4、传输速率：≥200Gb/s 5、端口数量：≥40个HDR 200Gb/s端口，可拆分为80个HDR100 100Gb/s端口（使用拆分电缆） 6、状态指示灯：每个端口的状态LED链路，活动系统LED：系统，风扇，电源单元ID LED 7、其它参数：符合IBTA 1.21和1.3 ，9个虚拟通道：8个数据通道+1个管理通道，256至4K字节MTU ，自适应路由拥塞控制 8、端口镜像：VL2VL映射，4×48K入口线性转发数据库 9、管理端口：I2C(RJ45) ，系统重置按钮，连接器和布线：，QSFP28连接器 10、无源铜缆或有源光缆、 11、机架安装式，1U 12、线缆：铜缆100GHDR 13.提供不少于三年的原厂质保服务。 | 1台 |
| 22 | 交换机 | 1.提供不少于8个千兆PoE电口、2个千兆光口； 2.支持IEEE 802.3at/af标准；支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z标准；支持iVMS-4200客户端管理；支持安防网络拓扑管理、链路聚合、端口管理；支持远程升级；支持6 KV防浪涌（PoE口）；支持PoE输出功率管理； 3.存储转发交换方式 4.整机最大POE供电功率：不小于110W； 5.提供不少于三年原厂质保服务。 | 1台 |
| 23 | 交换机 | 1. 24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆SFP； 2.全双工/半双工自适应； 3.背板带宽不少于336Gbps/3.36Tbps； 4.包转发率不少于96/126Mpps； 5.MAC地址表不少于16K； 6.额定电压范围：100-240V AC；50-60Hz；最大电压范围：90-264V AC；47-63Hz； 7.支持SSH V2.0；支持HTTPS；支持CPU保护功能；支持黑名单和白名单；支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping；支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping； 8. 提供不少于三年原厂质保服务。 | 1台 |
| 24 | 防火墙 | 1.产品标配千兆电接口数≥10个、千兆光电复用接口数≥2个； 2.硬盘空间≥500G。设备吞吐量≥20Gbps、最大并发连接数≥350万； 3.防火墙SSL VPN并发用户数≥400、每秒新建连接数≥4万； 4.支持IPv4/v6双栈协议的源地址转换、目的地址转换、双向NAT、NAT44、NAT66、NAT46、NAT64等地址转换。 5.支持一体化安全策略：可基于设备接口/安全域、地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防御、病毒防护、URL过滤、应用过滤、会话老化时间、终端过滤等高级访问控制功能。 6.提供智能策略分析功能，支持策略命中分析、隐藏策略分析、冗余策略分析、冲突策略分析、可合并策略分析、过期策略发现、空策略发现、策略宽松度分析，并在Web页面显示分析结果。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 7.支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。 10.支持弱密码扫描能力，可针对IP、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。 11.至少支持telnet、ftp、imap、pop3、smtp、rlogin、http、oracle、mysql、postgres等常见协议的防暴力破解功能，针对每种协议可自定义检测时长、阈值和阻断时长。 12.支持非法外联学习和防护特性，可有效保障服务器安全，可定义外联白名单地址和端口；支持通过流量自学习获得服务器合法的外联行为，检测流量中的异常访问流量，实现自动拦截，学习时长可选择1小时、12小时、一天、一周等。 13.支持针对内网进行威胁情报安全分析，支持以饼状图、柱状图等形式展示网络安全态势。支持针对资产维度进行数据下钻，分析维度包括但不限于资产、目的地址、威胁类型、威胁信息、威胁风险、命中次数、命中时间等，支持跳转至威胁情报平台，查看详细的威胁情报内容。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 14.支持展示内网资产的风险级别、IP、用户、部门、操作系统、重要程度、受攻击总数、来源等内容。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 15.支持关联所有安全事件，基于全球地图进行攻击源地域分析统计，支持以发起的网络攻击次数展现全球攻击源热度，统计攻击源 TOP国家，统计时间包括但不限于：一天、一周、一月和自定义时间；支持展示攻击源的相关信息，包括但不少于：归属地、级别、攻击次数、开始时间、结束时间等，支持针对攻击源进行“一键处置”，将攻击源加入至黑名单。 16.应用特征不少于5000个，移动应用不少于450个。 17.支持应用智能识别，有效识别P2P和迅雷行为，识别模式可选择严格、适中、宽松，支持排除扫描端口。 18.提供应用控制，支持针对应用动作的细粒度控制，如针对社区类型，支持管控“上传” 、“发表”、“浏览”、“登录”等动作。 19.支持邮件控制，支持基于发件人黑白名单、收件人黑白名单、标题及内容关键字、邮件大小、附件个数进行行为过滤。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 20.支持自定义URL过滤，包括恶意URL白名单、恶意URL黑名单、URL白名单等，并支持URL的模糊匹配。 21.支持用户全天行为分析，界面同时展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。 22.具备推送广告页面，支持针对用户、接口、安全域、源地址、目的地址、时间等维度推送本地自定义广告或引用第三方广告，支持自定义推送间隔。 23.需要提供厂商针对本次项目的售后服务承诺。 24.提供不少于3年原厂质保服务。 | 2台 |
| 25 | 入侵防御 设备 | 1、实配10M/100M/1000M自适应电接口数量≥10个，光电复用接口数量≥2个，硬盘≥500G。 2、IPS吞吐量≥12Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建HTTP连接数≥4万 3、支持透明、路由、混合、旁路工作模式；支持端口镜像功能。 4、支持主主模式和主备模式的HA，支持配置抢占模式和非抢占模式，抢占模式支持配置抢占延时；支持同步配置、会话、运行状态、特征库，配置支持手动和自动同步 5、系统定义超过8000+条主流攻击规则，包含用户提权、任意代码执行、木马、后门、挖矿、Web序列化、Webshell等主流防护类型；并支持在线升级和手动升级 6、预置防护模板，可基于常见场景进行一键式的安全加固，减少配置工作量 7、支持基于常见协议进行异常检查，包括但不限于：HTTP、HTTPS、DNS、SMTP、POP3、FTP；检查内容支持自定义，包括但不限于：url长度、请求长度、目录长度、host字段、version字段、字符检测、文本长度、文件名长度、命令参数长度，支持针对每协议设置处置动作和事件等级。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 8、支持自定义IPS特征，至少支持IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择包含、等于、不等于、大于、正则匹配等匹配方式；可选择多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序；支持设置检测方向，包括双向、客户端方向和服务端方向；支持自定义选择重要等级。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 9、支持IPS日志聚合，可按照源IP、目的IP、防护规则和源目IP等维度进行聚合，方便管理员快速进行攻击事件统计和回溯。 10、支持IPS高阶告警功能，可以配置多种告警条件，达到告警规则可通过邮件或者syslog告警，不同告警规则可以发送给不同的用户。 11、支持针对IP、端口进行端口扫描，可选择立即执行或定期执行；支持呈现扫描结果，包括端口、端口状态、端口服务、程序版本、操作系统、风险状态、设备类型和时间等信息，支持导出功能。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 12、支持弱密码扫描能力，可针对IP、端口等对象，扫描监控空密码、用户名密码相同、预置弱口令、自定义弱口令等规则，可设置立即扫描或定期扫描，弱口令字典可自定义设置。 13、提供在设备端上的全网威胁情报的搜索查询，包括IP、域名、文件（MD5/SHA1等）情报的查询。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 14、支持关联所有安全事件，基于全球地图进行攻击源地域分析统计，支持以发起的网络攻击次数展现全球攻击源热度，统计攻击源 TOP国家，统计时间包括但不限于：一天、一周、一月和自定义时间。 15、支持统计设备健康状态、网络质量、网络安全等报表；支持HTML、PDF等报表格式，并可通过邮件、FTP等方式外发。 16、支持文件缓存，缓存文件形式不限于视频、安卓和IOS形式的APP等；设备智能解析用户流量，针对域名或者文件请求，设备推送文件至终端，帮助用户缓解互联网出口压力，实现文件下载加速的效果。 17、Web管理界面支持Ping、Traceroute、TCP Syn诊断工具，可支持基于接口、协议、IP地址、端口、应用进行网络抓包，并可下载导出分析 18、支持被第三方管理平台通过RESTFUL接口进行调动管理，结合业务需求，实现业务快速变更和威胁动态处置 19、支持U盘零配置上线，设备端无需预配置，将U盘插入设备USB接口中，即可实现快速上线实施。 20、系统管理员登陆认证支持USBkey双因子认证。 21、系统管理员支持与第三方服务器联动认证，第三方服务器包括但不限于RADIUS服务器、LDAP服务器。支持第三方服务器状态探测，根据服务器状态自动切换认证方式，服务器异常时，切换为本地认证，服务器恢复后使用外部认证。 22、提供不少于3年原厂质保服务。 | 1台 |
| 26 | 运维安全 管理设备 | 1.硬盘≥2T、配备至少2个GE电管理口、至少4个GE电业务口。 2.资产数≥100个，字符连接≥500个，图型连接≥100个。 3.支持集群部署模式，中心采用HA，节点可以横向扩展，实现统一登录入口、统一配置同步、审计日志集中查询、实时会话集中监控，以满足业务增长需求。 4.支持用户多角色划分功能，如系统管理员、部门管理员、运维员、审计管理员、密码管理员等，对各类角色需要进行细粒度的权限管理。 5.支持按部门组织架构（至少5个层级的部门）管理用户数据、资产数据、授权数据、审计数据(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 6.支持常用的运维协议：SSH、TELNET、RDP、VNC、FTP、SFTP、rlogin；可通过应用发布的方式进行协议扩展，如数据库Oracle、MSSQL、MySQL、VMware vSphere Client、浏览器等客户端工具。 7.支持自动收集设备IP、运维协议、端口号、账号、密码、与用户的权限关系，可自动完成授权。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 8.支持对设备进行按设备类型分组、按部门分组，支持设备批量导入/导出。 9.支持设备帐户和密码的自动登录、手工登录、二次自动登录模式。 10.持定期自动修改windows服务器、网络设备、linux/unix等目标设备密码功能。 11.支持与AD、LDAP、RADIUS、吉大正元、北京CA认证系统联动登录堡垒机，支持自动同步AD/LDAP用户(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 12.支持使用本地的winscp/flashFXP/SecureFX等客户端工具登录堡垒机访问SFTP/FTP设备 13.Web访问方式：至少支持使用IE、谷歌、火狐三种浏览器打开堡垒机的Web页面直接调用mstsc、VNC、Xshell、SecureCRT、Putty、winscp、flashFXP、FileZilla、SecureFX等运维客户端工具 14.支持对运维操作会话的在线监控、实时阻断、日志回放、起止时间、来源用户、来源IP、目标设备、协议/应用类型、命令记录、操作内容（如对文件的上传、下载、删除、修改等操作等）的详细行为日志。 15.支持DB2、oracle、mysql、sqlserver主流数据库协议代理运维，可直接调用本地windows系统的数据库客户端工具，支持自动登录、无需应用发布前置机(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告)。 16.H5运维方式：支持ssh、telnet、rlogin、rdp、vnc协议的H5运维，无需本地运维客户端工具 17.支持审计主流数据库（如DB2、oracle、mysql、sql server）运维中的SQL语句，可进行关键信息定位查询 18.支持通过基于时间、IP/IP段、用户/用户组、设备/设备组、设备账号、命令关键字、控制动作、黑白名单等组合访问控制策略，授权用户可访问的目标设备。 19.支持配置静态路由。 20.支持自身审计，包括但不限于：系统状态检测、登录日志、用户配置日志、设备配置日志、授权配置日志、策略配置日志、运维访问日志、系统配置日志等。 21.支持邮件/syslog方式输出告警日志。 21.提供不少于3年原厂质保服务。 | 1台 |
| 27 | LED大屏 | 显示屏单元 1.点间距：≤1.839mm； 2.模组尺寸：≥320mm×160mm，模组分辨率：≥174×87pixels，屏幕尺寸:5.12m(宽)×2.56m(高)≥13.11㎡屏幕分辨率:2784列×1392行≥3875328像素/屏； 3.像素构成：SMD1R1G1B； 4.维护方式：完全前维护、支持磁吸固定方式； 5.显示屏亮度：≥500cd/m2； 6.刷新率：≥3840Hz； 7.对比度：≥9000:1； 8.亮度均匀性：≥98%；色温：2500K-12000K可调； 9.水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 10.发光点中心距偏差：≤2%； 11.色温误差：色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K。 12.防护技术：显示屏具有防尘、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能； 13.动态节能：带有智能节电功能，带电黑屏节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上。 14.视觉舒适度：（VICO指数）范围在0-1级，满足CSA035.2-2017标准。 15.稳定性试验：设备在正常工作条件下，连续工作168h，不出现电、机械或操作系统的故障； 16.蓝光危害：光生物安全及蓝光危害评估符合无危害类要求，属于无危害类产品； 17.阻燃测试：依据标准GB/T 2408-2008，GB/T5169.16-2008,GB 4943.1-2011测试，阻燃等级符合V-0； 18.通过盐雾试验，满足10级标准； 19.支持脱机无信号下显示预制画面信息、画面轮询,永不黑屏；(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 20.所投屏体须通过CCC强制认证，不接受OEM产品，3c证书提供证书复印件加盖原厂公章。所投屏体应是国家节能产品，需通过节能认证，并提供证书复印件加盖原厂公章。 接收卡 1.单卡最大带载支持512×512像素，采用16个标准HUB75E接口进行通讯，支持32组RGB并行数据； 2.支持对每个灯点的亮度进行校正，有效消除亮度差异，使整屏的亮度达到高度一致，提高显示屏的画质； 3.支持调节模组拼接和箱体拼接造成的亮暗线，改善亮暗线引起的视觉突兀感。调节过程中即时生效，简单易用； 4.配合支持3D功能的发送卡，支持输出3D画面。 电源 1.输出电压：4.2V-5.5V； 2.电压范围 ：180～264VAC ； 3.输入电流 ：230VAC/3.0A； 4.频率范围：47～63HZ; 5.额定电流：40A； 6.须通过CCC强制认证，提供3c证书证书复印件加盖原厂公章。 二、专用播放软件 1.要求软件支持对大屏的箱体信息的分辨率、刷新率、点间距、出厂亮度、维保时长和PLC状态进行远程监控与展示；(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 2.要求软件不依赖第三方硬件而具备对显示屏，拼接控制器，LED播放控制器，PLC配电箱，矩阵等设备进行统一监测管理的功能。 3.要求软件具备将箱体连线、走向，箱体排布方式，箱体连线异常状态通过简单可视之方式呈现，同时形成异常诊断结果记录，方便用户同运维人员掌握实时屏体系统异常信息；(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 4.要求软件支持显示箱体的传感器参数，电源参数、接收卡参数、驱动IC信息、模组参数及维修统计信息；(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 三、视频处理器 1.带载能力：650 万； 2.宽高极限：最宽 10240，最高8192； 3.输入接口：HDMI1.4×2，DVI（HDMI1.4） ×1，SDI（选配）×1； 4.支持无线投屏 U 盘播放（选配安卓子卡）； 5.输出接口：网口×10， HDMI1.3×1（监 视）； 6.图层数量：3； 7.场景数量：支持创建10个用户场景作为模板保存，方便快速调用； 8.快捷点屏：无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体； 9.校正：支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 10.控制方式：USB、TCP/IP； 11.中控对接：支持通过中控设备进行统一控制； 12.分辨率调节：支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义调节。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 13.备份设置：支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过程正常无问题。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 14.带载屏体亮度调节：无需电脑，可通过旋转按钮一键调节屏体亮度调节； 15.一键缩放：无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 16.场同步：支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号，达到输出的场级同步； 17.二合一：发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 18.校正：支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 19.断上电：配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 20.扩展子卡：扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏。前面板配备直观的 LCD 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 21.液晶面板：液晶面板可实时显示，型号，ip地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出 6 路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB 连接或网线连接状态，屏体亮度。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 22.旋转按钮：主界面下，按下旋钮进入菜单操作 界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 23.画面冻结按钮：无需电脑，FREEZE 画面冻结按键可以快捷冻结画面(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 24.为保证兼容性，要求显示屏和设备均通过CCC认证，且CCC证书中生产企业为同一公司或属于同一集团，并提供3C认证证书复印件加盖原厂红印公章。 | 1套 |
| 28 | 液晶拼接屏 | 1.49寸超窄边液晶拼接显示单元 2.面板参数 面板类型 a-Si TFT-LCD，液晶屏（京东方原装A规面板） 单元尺寸：不小于49英寸； 外观尺寸不小于1078.34×608.36×120 mm； 拼接拼缝不大于3.5 mm； 屏幕比例：16:9（宽:高）； 物理分辨率：不小于1920×1080（向下兼容）； 点间距不大于0.53×0.53 mm； 亮度不小于500 cd/㎡； 对比度不小于3000:1； 显示颜色：16.7M（8-bit)； 色彩饱和度：71% NTSC（CIE1931）； 响应时间：不大于8 ms； 可视角度（H/V） 178°/178°； 背光源类型：WLED（直下式背光）； 使用寿命不小于60000小时（7天×24小时）； 3.主要功能 图像处理：3D数字滤波、3D数字降噪 操作方式：专业大屏控制软件（RS232通讯方式）； 显示功能：整屏拼接、任意组合、单屏显示（可选：叠加、漫游、开窗、分割）； 拓展功能：矩阵联动； 4.输入输出： HDMI输入不少于1个； DVI输入(24+5)不少于1个； VGA输入（D-15) 不少于1个； AV输入（BNC）不少于1个； DP输入 可选 具有控制信号输入RS232 （RJ45-8接口）； 具有控制信号环出RS232 （RJ45-8接口）； 5.工作环境 电源输入：不大于AC 100V～240V，50/60Hz，Universal，±10%； 6.其它 标准配件：电源线，机柜/支架根据项目需求定制（可选颜色：黑色、电脑灰色）； 安装方式：机柜式、壁挂式、落地式。 7.提供不少于三年原厂质保服务。 | 1套 |
| 29 | 交互会议 触控屏 | 一、硬件参数： 1.屏幕显示尺寸≥86寸，原装进口LED 液晶A规屏。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 2.整机物理分辨率：3840*2160，显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥1200：1（IPS硬屏），可视角度≥178°,灰阶最高可支持256级，色彩度1.07B，刷新率支持60Hz及以上。 3.前置电源按键具备三键合一按钮，支持一键整机开关机、电脑开关机，节能待机三键合一，在节能待机状态下可通过五指长按屏幕唤醒。 4.整机前置接口具备2路USB3.0接口同时支持在Windows和Android系统下被读取，双系统自动跟随。 5.整机前置针孔式还原按键，长按可一键还原 OPS 电脑，防止学生误操作。 6.整机支持在全通道左、右侧边调取隐藏虚拟菜单，侧边栏菜单可便捷打开和设置如“截屏，智能护眼，触摸感应，节能，锁屏，单独听，熄屏，自动背光，聚光灯，蓝牙，屏幕下移，白板”≥30个应用功能，虚拟菜单可设置点击展开和侧边划出两种调取方式。 7.整机支持通过侧边栏菜单快速打开安卓白板，浏览器，图库，计时器，系统设置，硬件自检等应用，硬件自检支持对设备温度，光感系统，内置电脑，网络状态等模块进行检测并提示状态，可一键优化系统内存，存储，CPU状态。 8.在任意通道下可通过两指双击屏幕唤出悬浮罗盘，可通过单指或多指调用罗盘到屏幕任意位置，开启默认“返回，主页，多任务，批注，白板，OPS”应用图标；为方便教学使用，教师可将常用教学工具或应用设置为默认应用图标，悬浮罗盘可设置5秒，10秒，15秒，20秒后自动收起。 9.整机支持多种手势交互方式，五指长按屏幕可实现屏幕息屏与唤醒，两指双击屏幕可唤出悬浮罗盘，三指下滑可实现屏幕下移，屏幕下移后仍可实现触控，板书批注操作，方便老师教学。 10.USB权限：整机可对前置USB接口外接设备文件设置访问权限，设置加密权限后，当外接U盘，便携式硬盘等外部设备时，查看外部设备文件应用需要输入密码，保护用户文件安全，再次验证密码后可解除加密。 11.整机支持智能U盘锁功能，整机可设置触摸锁定，锁定后无法随意自由操作，需要使用时插入带有锁屏密钥的U盘可解锁。 12.单独听：在黑屏节能状态下，可进行音频播放，有助于语音类教学学生精力更集中，可按键唤醒，五指长按触屏唤醒。 13.整机系统具备高清电视处理能力，4K 高清画质输出，使画面亮丽、清晰、流畅，保证显示效果；且具有自动优化运动图像功能,可有效解决图像抖动问题。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 14.整机智能亮度调节：可根据外界环境光变化自动调节屏幕背光亮度。 15.嵌入式Android操作系统下，白板支持调出投票器、计时器以及网页，支持将网页图片插入进白板。 16.嵌入式Android操作系统下，白板支持插入直线、虚线、箭头、三角形、菱形、梯形、四边形、半圆、圆形、六边形、圆柱形、星形等14种图形，可根据用户需求插入表格。 17.整机支持设置当前通道无信号时自动跳转至上一次通道或者选择其他通道；系统运行时，接入外部信号源后可设置接入跳转；设置自动唤醒后，接入外部HDMI信号源后可唤醒设备，优先于开机通道。 18.前置2*15W双频喇叭，音箱式前置喇叭，原音无阻挡，音质效果好，避免嵌入黑板之后影响声音传播，保证教室内声音有效覆盖，完全满足教室视听效果。 19.整机内置蓝牙5.0、内置无线模块，无线模块支持802.11 b/g/n/ac协议，WIFI和AP热点均支持2.4/5G，可实现整机连接 WiFi 上网、开热点共享。 20.内置安卓嵌入式系统， Android≥11.0版本，具备四核CPU。机身内存≥16GROM，运行内存≥2GRAM。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 21.整机接口端子应满足：输入端口：USB≥2，HDMI IN≥1，RS232≥1, LAN IN≥1，MIC IN≥1；输出端口：USB-TOUCH≥1，LINE OUT≥1。 22.整机采用4mm钢化防眩光玻璃，具备耐磨损、防刮擦、抗击打能力，且碎裂时具备防碎片飞溅能力，透过率≥93%，光泽度（AG）面83±7，雾度2%-5%，粗糙度0.15≦Ra≦0.25um，钢化玻璃硬度为莫氏7级（矿物刻痕法），玻璃表面涂层为9H（涂膜硬度铅笔测定法）。 23.为方便用户报修及维护，设备报修支持扫码及官方400电话报修，也可以通过官方微信公众号进行快速报修，简化报修手续。 24.整机具备断电保护功能，抽拉式模块化电脑未与整机接触到位的情况下，整机不会为模块化电脑供电，以防设备意外损坏。 25.整机触摸组件支持前维护功能，用户无需拆卸整机即可从前/侧端取出触摸组件进行维护，减少用户设备维护的成本。 26.整机采用液晶模组、触控模组、扩音拾音组件等功能模块一体化设计，外部无任何内部功能模块线材外露；采用精细化喷砂氧化工艺的五金材质机身，表面无任何凹陷、凸起、尖锐边缘，设备转角处均采用圆弧设计，保证师生使用安全。 27.为适应不同人员对产品软件实际操作的需求，不采用任何物理升降结构,通过软件快捷键即可实现液晶屏幕上显示窗口下移，实现半屏显示、原始状态、还原状态三种不同显示模式，并可进行触控批注，方便老师操作。（此功能同生产厂家为同一品牌，要求LOGO显示）(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 28.低蓝光保护，可有效过滤LED光源发出的可见光中含有的大量有害蓝光，保护视力健康。（提供IEC/TR 62778-2014《应用IEC62471 评估光源和灯具的蓝光危害》RG0等级的检测报告） 29.整机MTBF≥120000小时。 二、触摸参数： 1.触摸点数：全通道支持20点触摸。 2.在屏幕上任意取三个测试点，连续遮挡10个以上的红外发射灯管，即使大面积（如课本、身体、衣服）遮挡，仍不影响正常书写使用。 3.触摸屏有效识别高度小于 2mm，当触摸物体距离玻璃外表面高度小于 2mm 时，触摸屏识别为点击操作，保证触摸识别的精准性及减少误操作。 三、资源库： 1.实验软件种类和数量:提供仿真实验软件，能通过白板软件直接调用，实验包括初/ 高中的物理、化学、生物。 2.配套实验软件提供的内容: 按主流教材知识点进行分类和展开；同时提供实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、注意事项，实验的同步练习、探究活动所需的辅助练习资料和功能。 3.配套实验软件的操作特点: 模拟的仿真实验过程中，对于每一步的实验都有相关的文字提示，对于违反实验操作规范的操作，软件能有相关提示，每个实验都有对应的演示和讲解。 4.初中化学仿真实验课件不少于80个，初中物理仿真实验课件不少于80个，初中生物仿真实验课件不少于50个，高中物理仿真实验课件不少于100个，高中化学仿真实验课件不少于100个，高中生物仿真实验课件不少于40个。电子动画仿真实验个数不少于460个教学资源。 四、集控系统： 1.要求管理平台采用B/S架构设计,可通过网页浏览器登陆操作,可对连接互联网的智能交互显示设备进行远程控制，并且提供Android与IOS版本App。 2.部署方式可实现云端部署和本地服务器部署。 3.可远程查看设备的状态，如： 开关机状态、CPU使用率、内存使用率、内存、硬盘空间、开机时长、开机次数、受控端版本号、设备编号、分辨率、当前设备待执行的操作、设备当前信号画面等信息。 4.用户可自定义设备分组，可自定义逐级分组名称。 5.远程设备控制：可对已连接的智能交互显示设备进行实时控制，包括开机、关机、重启、切换信号源通道、音量调节、亮度调节等功能。 6.通道管理：可对设备的通道进行切换；支持数字电视、模拟电视、视频、OPS、 前置 HDMI 切换，通过控制切换通道可避免老师或者学校误操作而无法回到指定通道，实现学校管理员远程支持。 7.定时控制：可远程设置设备定时操作，包括关机、重启、触控锁定、触控解锁、打铃等操作，可设置单次、每天、每周、每月循环。 8.远程桌面控制：可实时查看和远程控制智能交互显示设备桌面内容。 9.数据统计：可根据智能交互显示设备使用情况，可查看当前在线设备数、异常设备数，可按周、月以图表形式统计设备使用率、软件使用率、开机时长统计、开机时间段分布。 10.管理员分组：可按学校实际管理情况分配不同管理员管理不同设备。 11.区域集中控制管理：可实现本区域跨校跨网段远程数据管理，系统根据学校对应的代码，各校智能设备设备接入互联网输入对应代码，可自动完成与区级数据平台的对接，实现数据的远程搜集和分析。 12.信发管理，管理员可选择一台或多台设备进行信息发布，可立即发布也可定时发布，发布内容涵盖图片、广播、音频、视频、直播以及文件。 13.锁屏设备：可通过锁定触摸功能来达到课间时间不允许操作的目的，并可根据学校实际教学情况设置按每周、每月循环，如每周一至周五中午12:00-13:00触控锁定等操作。 14.操作日志：系统拥有完整的日志记录体系，所有的操作都会通过系统记录出来，真正意义上实现上发下查，从而提高学校安全机制。 15.冰点还原，支持开启或关闭已选智能交互显示设备的磁盘数据还原冰点保护。 16.巡课，用户可在网页端或App端选择指定设备进行巡课，可查看一体机画面及摄像头画面，且支持查看网络摄像头，并可通过移动端对指定设备发送语音。 17.策略部署，支持用户根据实际教学场景需要制定策略，将控制操作按时间进行排序组合为一个策略，并支持按天、周、月进行循环，用户仅需对所有设备下发一条策略指令，即可实现设备自动化管理，如每周一至周五8:00打铃、12:00锁触控、13:00解锁触控、18:00关机。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 18.软件管理，用户可自行维护软件库，可将所需软件安装到指定设备上。 19.售后服务，系统提供售后服务功能，用户可自行上报需维修的设备，可通过文本、图片、视频描述报修原因，用户也可查看设备维修进度。(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 五、产品资质： 1.提供厂家售后服务承诺函并加盖厂家公章； 2.提供多媒体交互一体机产品CCC、节能、环境认证证书复印件并加盖厂家公章； 3.提供多媒体交互一体机屏稳功能测试报告并加盖厂家公章； OPS电脑： 1.要求一体机采用抽拉式模块化电脑，采用标准JAE-80PIN连接器件模块化设计，标准80针接口，外部无任何连线，支持快速拆卸； 2.CPU：≥INTELI5；内存：≥8G；固态硬盘：≥256G；要求内置WIFI模块； 3.独立非外扩展接口：不少于1路HDMI，4路USB接口 4.提供OPS电脑无线电发射设备型号核准证书复印件加盖厂家公章 | 1台 |
| 30 | 机房环境 监控设备 | 1.供配电监测子系统 电量监测仪：引用标准 GB/T13850-1998 IEC688:1992 DL/T721-2000 IEC61000-4；准确度相电压、电流、功率＜0.5%RD ；电能、线电压＜1.0%RD ；频率≤0.1%；输入量程电压5～120V/600V(最大600V) ；电流0～1A/5A(最大6A) ；吸收功耗每路电压＜ 0.4VA(347V)/0.2VA(150V)；量仪测量系统可选择三相四线/三相三线/一相二线/一相三线等；过载能电压750V连续/1000V 10秒/1200V 3秒； 电流互感器：配备数量2；额定输入：+A6:D6100A；额定输出：5A；精确等级：1；线性范围：≥1.1倍额定；耐压：≥3KV 引线长度：1米； 供配电软件接口：系统要能对机房市电配电的状态进行监控。例如：三相相电压、相电流、线电压、线电流、有功、无功、视在功率、频率、功率因数、电度等；系统支持管理人员通过短信实时查询机房配电运行情况；系统能够实现电压过高、过低，电流过大，频率不稳，缺相及空气开关温度过高等报警；系统能够实现对配电开关的监控，实时反映配电开关的通断电状态，一旦跳闸或断电需自动报警；系统可以生成机房配电系统报警报表，并可按需求查寻或打印。 漏水检测子系统 智能漏水控制器： DC12V--DC24V供电；1路继电器告警输 出，自带蜂鸣器，灵敏度本地可调；兼容市面上所有两芯泄漏感应线、感应电极片等；RS485通讯，标准Modbus RTU协议；工作模式可设定；继电器容量：220VAC\1A;30VDC\1A。 漏水感应线：漏水感应线采用两芯线设计，通用于任何基于短路原理的泄漏检测系统；线缆直径:6MM检测导线外阻:20欧姆/100m,线缆重量: 28g/米；最大暴露温度:85℃； 漏水软件接口：系统能对机房可能的漏水区域实时监视，显示并记录其运行数据，支持现场仿真显示；系统采用电子地图方式显示实际漏水检测绳的分布；根据预先的设定，系统可以对机房漏水设定自动报警方案；系统支持通过短信实时查询机房漏水状况；一旦检测到漏水，系统可以显示其实际漏水位置，并在电子地图上形象显示具体漏水位置，同时将漏水位置数值以短信的方式发送给管理人员。 温湿度监测子系统 温湿度传感器：供电电源12VDC；电流：＜30mA；显示：60×42（mm）LED屏显示测量值；测温范围-10-50℃；测量精度：±0.1℃；测湿范围：0～100％RH，测量精度±0.1%RH 6、输出信号RS485或者干接点可选；可支持现场设定报警值，报警时模块本身也可发出报警信号。 机柜温湿度传感器：功率＜1W；测温范围：-10-50℃；测量精度：±0.5℃；测湿范围5～95％RH；测量精度±0.5%RH 6、输出信号：RS485； 温湿度软件接口：系统能对机房温湿度实时监视，显示并记录其运行数据；支持机房电子地图加载；根据预先的设定，系统可以对机房温湿度参数和状态异常设定自动报警；系统可以将机房温湿度数据生成报警报表，并可按需求查询或打印；系统可以对机房温湿度参数进行历史曲线记录，并可随时查看任意一天的曲线记录；监控系统支持通过短信实时查询机房各监测点的温度和湿度情况。 消防监测系统 光电感烟火灾探测器：配备数量2个；报警声音≥85dB；供电电源DC12V～DC24V；电流静态电流 ≤800uA；报警电流 ≤35mA；工作温度： -10℃～+50℃；相对湿度≤95%RH(40℃±2℃)；声光报警/无源触点输出；消防软件接口：消防监控子系统主要利用消防控制箱给出的报警信号，通过开关量数据采集模块，将消防控制器上的干接点变化信号送到监控主机，实时监测机房内的火灾情况和及时告警；子系统发生报警时可根据需要发出报警提示，联动门禁系统打开相应逃生通道，让工作人员迅速撤离灾害现场，并可启动综合排烟系统。 红外防盗监控子系统 红外探测器：工作电压：DC9-16V静态电流：≤20mA(DC 12V时),环境温度：-10℃ ～+50℃,安装方式：壁挂或吸顶,安装高度：2m左右,探测角度：15°,探测距离：壁挂安装2.2m时距离8m , 吸顶安装3.6m时距离8m,报警输出：常闭/常开可选, 防拆开关：常闭； 红外防盗监控软件接口：实时监测机房内的人员状态；短信报警通知；分时段自动报警。 中心监控展示系统 集中监控系统平台： 1.平台软件采用中文界面，3D视觉电子地图，统一界面，支持监控精密空调、温湿度、漏水、门禁、视频、门禁、防雷、消防、智能灯光、蓄电池组等,软件完全集成中控系列门禁控制器以及海康、大华视频服务器产品； 2.系统监测平台软件可实现机房温度云场、资产管理、能耗管理等功能，兼容3D动态仿真功能。 3.具有完善的权限管理功能，可定义每个现场及Web用户查看不同页面、不同设备数据和具有不同功能权限，所有电话、短信报警发送记录均要求有详细发送记录，便于查询打印； 4.系统可实现所有数据远程短信查询与短信控制，达到良好的短信互动功能,可提供短信定时报平安功能功能； 5.便于系统后期扩容，平台软件需兼容蓄电池组智能监控系统，并提供蓄电池组集中监控软件著作权； 6.需提供生产厂家原厂商针对本项目售后服务承诺（原件）； 7.监控平台软件客户端展示可以支持多个监控界面自定义大小同时展示，用户可随意调用任意数量的监控界面同时展示，并支持监控界面全屏自动轮巡展示，(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）； 8.监控平台软件监控界面展示可支持实时数据曲线功能，并非传统的数字展示，可将配电、温湿度等机房数据的实时变化通过实时曲线的方式形象地展示出来，(提供证明材料不限于官网、配置截图或检测报告，并加盖原厂公章）；。 | 1套 |
| 31 | 服务器机柜 | 1.42U标准服务器机柜; 2.高*宽*深：高度不少于1999 毫米；宽度不少于600 毫米；深度不少于800 毫米； 3.装配孔：要求装配孔编号，避免由于安装在不同水平的孔导致的线路未对准； 4.侧面板：侧面板：可拆卸、要求带手柄； | 1台 |
| 32 | 网络机柜 | 1.42U标准网络机柜; 2.高*宽*深：高度不少于1999 毫米；宽度不少于600 毫米；深度不少于800 毫米； 3.装配孔：要求装配孔编号，避免由于安装在不同水平的孔导致的线路未对准； 4.侧面板：侧面板：可拆卸、要求带手柄； 5.前面板为玻璃门设计。 | 1台 |
| 33 | 网线 | 1.六类非屏蔽双绞线缆，各项性能指杉达到 YD /T926.2或 TIA / EIA —568B标准要求； 2. 线缆采用信号的平衡技术( LCL )控制电磁干扰和噪音的影响； 3. 内部轴包装,方便施工,每箱长度不少于305米. | 5箱 |
| 34 | 照明设备 | 硬线型灯20*10白色 | 38条 |
|  |  | 硬线型灯20*10蓝色 | 92条 |
|  |  | 硬线型灯白色软硅胶侧发光 | 72条 |
| 35 | 塑胶地板 | 1.地板总厚度:≥2.0mm； 2.耐磨层厚度:≥2.0mm；3. 抗磨损性:≤0.15m m (EN660—1)AK4.0mm3(EV660—2)； 3.5防火等级:不低于 B 级(DIN4102)或M3级(NFD92506)； 4.投标人在铺设前应设计多种效果图供使用方选择。 | 120m2 |
| 36 | 静电地板 | 全瓷面600mm×600mm×32mm防静电地板，根据机房实际情况，设置钢制支撑； | 10 m2 |
| 37 | 系统集成 | 负责全部设备组网、调试安装、实施，其中GPU服务器须按学院要求搭建GPU虚拟化环境并与管理服务器虚拟化系统能够互联互通，操作系统安装调试，存储空间划分与映射，各系统间的交互调试等；应免费提供相关备品备件，提供设备与其它设备设施的连线和接插件，保证设备正常运行必须的配件和辅材等； 网络连通及安全部署调试：为充分保证AI实训平台系统安全稳定运行，中标方需充分考虑整体实训平台的安全部署及网络连通相关内容。要求配置并部署相关安全手段及措施，充分保证实训平台的访问安全性，能够针对入侵行为、非授权访问行为进行有效的拦截和记录。根据实际安全需要调整相关设备安全策略配置直至满足平台安全需求。同时要求中标方通过技术手段将除本校区外的其他各校区学生终端安全接入到实训平台，实现跨校区教学需求。要求完善运维安全审计系统配置，达到平台维护方技术人员通过指定的安全途径对平台进行后台维护，同时对维护过程进行严格的审计记录。 3.驻场服务：为充分保证AI实训平台系统安全稳定运行，供应商需派驻1名驻场工程师协助甲方开展教学活动的同时保障系统的安全、稳定运行。驻场工程师需要拥有注册信息安全工程师认证（CISP）;需提供该工程师所在供应商单位工作的社保证明及CISP证书复印件（服务期限项目验收合格后一年）。 4.综合布线工作：根据系统硬件部署要求完成对机房及教室的综合布线工作，保证整体系统所需的各类线缆铺设工作，包含但不限于：动力与环境监控系统各类感应探头、机柜内及机柜间线缆铺设、光纤铺设、教师端与学生端线缆铺设及网络连接。 5.组网安全集成：以攻击者视角模拟黑客所使用的攻击手段对目标系统进行模拟入侵，充分挖掘和暴露系统的弱点，发现和挖掘系统中存在的安全缺陷，暴露系统中存在的安全隐患和问题，提供系统渗透测试报告和改进措施建议。 6.按甲方设计图纸要求负责音响系统、监控系统的安装调试工作； 7.完成照明设备的墙体亮化工作，实施前需要出具亮化效果设计图纸。 8.提供120m2所需的空开＼电源线＼镀锌钢管、蛇皮管\电源插排等，包括辅料及安装。 9.按照甲方相关要求对机房进行布置，包含但不限于：机房顶棚、地板、墙面、龙骨、亮化等工作。 | 1项 |