呼吸器检测指标要求及标准依据

| 序号 | 检测项目 | 指标要求 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 面罩、需求阀、背具、减压器符合要求 | AQ/T6110中5.4.3.2 |
| 2 | 佩戴质量 | (气瓶压力30MPa时)不应大于18kg | GA 124中5.4 |
| 3 | 静态压力 | (0~500)Pa并小于呼气阀开启压力 | AQ/T6110中5.4.3.3 GA 124中5.10 |
| 4 | 整机气密性 | 压力表lmin内的下降不大于2MPa | AQ/T6110中5.4.3.3 GA 124中5.5 |
| 5 | 压力表 | 标准压力值20.0 MPa、15.0MPa、10.0 MPa,示值误差不大于压力表满量程的± 2.5% | GA 124中5.16 |
| 6 | 报警器性能 | 报警压力值应在(5.5±0.5)MPa之间, 发声声级不小于90dB,连续声响时间不小 于15s,间歇声响时间不小于60s | AQ/T6110中5.4.3.3 GA 124中5.11 |
| 7 | 吸气阻力 | 呼吸频率40次/分,呼吸流量100升/分, 吸气阻力不大于500Pa, 呼气阻力不大于 1000Pa。 呼吸频率25次/分,呼吸流量50 升/分,吸气阻力不大于500Pa,呼气阻力 不大于700Pa | AQ/T6110中5.4.3.3 GA 124中5.6 |
| 8 | 呼气阻力 |  |  |
| 9 | 减压阀性能 | 在30MPa~2MPa范围内,输出压力在设计 范围内 | GA 124中5.13 |
| 10 | 安全阀性能 | 开启压力应在(1.0~1.2)MPa | GA 124中5.14 |
| 11 | 指针压力表的 一般性能 | 最高值不小于35MPa; 精度不应低于1.6 级;最小分格值不应大于1MPa | GA 124中5.16.1.1 |
| 12 | 指针压力表的 防水性能 | 经24h水下lm的浸泡,压力表内不应有 水 | GA 124中5.16.1.2 |