维修技术参数

| 序号 | 维修名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气瓶阀 (标准) | 1 | 只 | 工作压力:30MPa、水压试验压力: 50MPa、气密试验压力: 30MPa、 安全膜片爆破压力: 37-45MPa、气瓶阀门螺纹:1.5mm。 |
| 2 | 供气阀总成 | 1 | 套 | 供气阀可360度旋转、带有节气开关,供气最大流量 ≥500L/min。 最大吸气阻力≤500Pa、最大呼气阻力 ≤1000Pa、 防护范围粉尘、重烟、雾滴、毒气、毒蒸汽以及肉眼看不见的微小物质以及复杂恶略的缺氧环境。 |
| 3 | 面罩总成 | 1 | 套 | 面罩内永不结雾、结霜,视野清晰,配有快速着装带 可以调整头带网、面罩CO含量0.9、漏气系数0.03。 |
| 4 | 减压器 | 1 | 个 | 减压器由带防锈涂层的黄铜材料制成;减压器将其瓶内的高压空气进行一级减压,减至供气阀正常工作时所需的压力(0.75±0.15)MPa。 减压器可以保证持续稳定的压力输出,不随着气瓶内空气压力减少或者使用者呼吸频率改变而变化。 |
| 5 | 高压管 | 1 | 根 | 经气瓶公称工作压力的2倍水压试验,无渗漏何异常变形。 |
| 6 | 中压管 | 1 | 根 | 中压导气管经 GA123-2013《正压式消防空气呼吸器》中挤压实验后,空气流量降低不大于 5%. |
| 7 | 压力表 | 1 | 只 | 压力表刻度为(0-40)MPa,通过高压导管与减压器 相连,表盘采用荧光材料,在暗处亦可清楚的观察到 压力值。表盘采用高强度抗冲击材料,并设有橡胶保 护套,起到防水、防震、防尘的作用。 |
| 8 | 报警哨 | 1 | 只 | 报警装置连接在接近压力表的高压导管上,气瓶中压力降至(5.5±0.5)MPa时,报警哨发出持续的报警 声响。 |
| 9 | 背板 | 1 | 个 | 背带有反光条,采用阻燃防滑的织物编织而成,腰部 加宽加厚设计,佩戴舒适。 |
| 10 | 腰带 | 1 | 个 | 采用阻燃防滑的织物编织而成,腰部加宽加厚设计, 佩戴舒适。 |
|  | 腰带卡扣 | 1 | 个 | 注塑成型,质轻、强度高,设计合理、调节方便快捷。 |
| 12 | 气瓶束缚带 | 1 | 个 | 阻燃性能试验不出现熔融现象;续燃时间≤5s。 |
| 13 | 气瓶卡扣 | 1 | 个 | 阻燃尼龙材料制成、可快速固定气瓶,操作简便。 |
| 14 | 肩带 | 1 | 个 | 背带有反光条,采用阻燃防滑的织物编织而成,腰部 加宽加厚设计,佩戴舒适。 |