## 技术参数

## 1、机房物理环境

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子门禁 | 1套 | 1.类型：指纹/密码识别； 2.指纹容量：≥500枚，每个用户最多支持10枚指纹； 3.指纹验证时间：≤1s 4.误认率(FAR)：≤ 0.001 %( level 3 ) 5.拒认率(FRR)：≤ 0.6 %(level 3 ) 6.通讯接口：上行接口:TCP/IP 7.传输速率：TCP/IP:≥10/100M 8.USB 接口：USB2.0 ，TypeA 9.★工作温度：-10℃至 55℃ 10.工作湿度：10%至 90%(在不凝结成水珠的状态环境下) 11.电 源：DC12V/1A |
| 2 | 网络机柜 | 1套 | 1.★高度：42U； 2.宽度：≥600MM 3.深度：≥800MM 4.材质：冷轧钢板，厚度≥1.2MM 5.工作环境：60°C 至 -40°C 6.机柜承载：静载≥500KG 7.配置：≥1个风扇模块，≥2块固定板，≥1个八位电源排插，4个支脚，4个重载脚轮 |

## 2、互联网及内网核心业务区

| 序号 | 设备类型 | 数量 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙系统 | 3套 | 1.标准机架式设备；设备采用X86多核架构，内存：≥8G；硬盘：≥1TB；双电源。接口规格：千兆电口：≥6个；扩展槽数量：≥1个；板载bypass接口：≥2组；USB接口：≥2个。网络吞吐量32Gbps，最大并发连接数≥800万，（APP+AV+IPS+URL）全威胁吞吐≥5Gps； 2.★支持VRF路由隔离，可以使不同网络的数据和业务完全隔离（提供相关证明材料并加盖公章）； 3.支持基于优先级、权重、流量算法进行DNS负载； 4.VPN用户登录支持双因子认证，包括动态口令、硬件特征码认证手段； 5.支持基于IPv4/IPv6的一体化安全策略：在一条策略中可基于设备接口/安全域、源/目的IP地址、服务、应用、用户、时间等属性，配置入侵防护、病毒防护、Web访问策略、应用控制等安全防护功能； 6.★支持IPv4/IPv6策略分析功能，支持检测出冗余策略、隐藏策略、冲突策略、可合并策略、空策略、过期策略，并提供优化建议及图形化分析统计（提供相关证明材料并加盖公章）； 7.支持基于接口、源/目的地址、服务、用户、应用、时间等维度的流量镜像策略，并提供剥离VLAN、修改目的MAC等网络能力，便于第三方设备进行数据分析或转发； 8.★支持端口镜像功能，可选择入流量、出流量和双向流量等维度镜像（提供相关证明材料并加盖公章）； 9.支持用户资源访问控制策略，通过认证用户与业务资源绑定，设置访问时间段，精细化管控认证用户的资源访问权限； 10.提供用户账号防暴力破解功能，可根据同用户或同IP设置防护阈值及锁定时间； 11.内置IPS检测引擎，支持命令执行、目录遍历、缓冲溢出、安全绕过、信息泄露等10余种特征类别，特征库数量不少于11000条，兼容CVE/CNCVE，特征库可直接查阅事件名称、CVEID、受影响的系统、事件详情、处理建议、补丁下载等详细信息，支持事件集自动和手动两种更新方式； 12.支持自定义IPS特征，可通过IP、UDP、TCP、ICMP、HTTP、FTP、POP3、SMTP等协议自定义入侵攻击特征；可拓展协议字段，设置数据包中的匹配内容；支持选择源目的端口、数据长度；包含、等于、不等于、大于、小于等多种匹配条件，支持设置“与”和“或”的匹配顺序； 13.★支持IPS高阶告警功能，可细粒度配置多种告警条件，达到告警阈值可外发邮件或syslog，不同告警规则可以发送给不同的用户（提供相关证明材料并加盖公章）； 14.病毒防护：支持HTTP，FTP，POP3，SMTP，IMAP协议的病毒查杀，支持查杀邮件附件、网页下载文件中包含的病毒；预定义20种文件类型，如.vb、.cpl、.pif、.xlsx、.wps等，支持自定义扫描文件类型，支持常见的压缩格式文件扫描，如.tar、.rar、.zip等；支持病毒防护沙箱联动功能，能够将灰文件信息同步云端进行分析，并且返回分析结果；支持基于MD5的自定义病毒签名设置例外特征，对特定的病毒特征不进行查杀； 15.支持每IP，每用户限速，支持9种Qos通道优先级调整； 16.支持对IPv4/IPv6资产进行手动添加、扫描发现和流量自学习，支持资产信息列表的导入导出； 17.支持双系统备份，且在系统切换中可实现配置的自动迁移；可记录不同时间点的历史配置文件； 18.提供针对本项目的原厂授权和售后服务承诺函。 |
| 2 | 安全隔离与信息交换系统 | 1套 | 1.标准机架式设备。内端机：6个10/100/1000MBASE-T接口（包含1个管理口），光卡扩展槽*2，串口*1，USB口*2，VGA*1，DDR3-4G*1，64GBSSD*1外端机：6个10/100/1000MBASE-T接口（包含1个管理口），光卡扩展槽*2，串口*1，USB口*2，VGA*1，DDR3-4G*1，64GBSSD*1 2.支持协议代理通道通信和过滤，包含不限于TCP/UDP协议代理、SNMP协议代理、DNS协议代理、HOLLIODS协议代理、TELNET协议代理、MODBUS协议代理等； 3.★支持TCP/UDP/HOLLIODS支持应用层请求自定义偏移量16进制数据标签过滤；引擎自动匹配和过滤数字标签，不需要提供私有协议标准，保证私有协议的安全性（提供相关证明材料并加盖公章）； 4.支持单一高速通道支持配置监听端口组； 5.支持协议解析通道支持客户端认证，支持客户端用户和设备绑定USBKEY，只有经过客户端认证的主机和用户可以访问代理通道，支持展示认证客户端在线用户和在线时长； 6.支持FTP上传、下载、删除文件名称、文件后缀、FTP访问用户、传输文件大小、关键词过滤、文件类型（不依赖后缀名称）、文件杀毒； 7.提供对Oracle、DB2、Sybase、SQLServer、MySQL、POSTGRESQL、南大通用(Gbase)等数据库安全代理访问，实现内外网之间数据库及表内容安全传输； 8.★支持HTTP URL关键词、URL正则表达式、请求类型、域名关键词、响应内容类型、可下载文件大小、响应内容关键词、自定义头部域检查、请求体XML模板、请求体JSON模板、请求体关键词的黑白名单控制，为简化配置系统内置模板生成助手，基于实例数据输出XML和JSONSCHEMA模板结构；支持Script脚本、ActiveX脚本、Javaapplet脚本过滤；支持对下载的文件进行病毒扫描（提供相关证明材料并加盖公章）； 9.支持IPv4和IPv6双栈接入； 10.支持基于SMTP协议的邮件发送和POP3、IMAP协议的邮件接收，内外网隔离环境下可实现邮件收发； 11.支持数据摆渡引擎自动处理SIP、GB/T28181、H.323、RTSP动态端口协商，无需手动配置； 12.支持视频管理服务器数据转发，视频管理服务器通道建立，支持视频SIP服务器数据转发，SIP管理服务器通道建立； 13.支持海康、大华、超清、广州金鹏、航天二院、迪威、东方网力、H3C、天视、星望、科达、天久、互信互通、先进视讯视频等近30种主流视频厂商控制协议；支持能对各视频平台进行二次开发；支持视频监控设备所属厂商识别； 14.支持ORACLE、MySQL、SQLServer、Postgresql、Sybase等主流数据库和达梦、人大金仓、南大通用等国产数据库同步； 15.★支持数据库同步实时日志记录，提供日志审计、查询、导出、删除（提供相关证明材料并加盖公章）； 16.数据库同步应用可通过灵活的同步机制保证安全等级不同的网络中的数据库系统实现数据同步更新； 17.同步由网闸主动发起并完成，不需要第三方软件支持（无需在数据库安装任何第三方软件），支持Windows、Linux、Unix等多种操作系统，且网闸无需开放端口以杜绝安全隐患； 18.提供灵活的接口，方便后期对其他数据库类型进行扩展，具备可配置性，松耦合，模块化。 19.★文件同步支持FTP、SFTP、SMB、NFS、HTTP、FTPS(ftpoverssl)、TFTP、privateprotocol等文件传输协议，可以实现内网到外网、外网到内网、双向、镜像文件传输，支持跨协议同步（提供相关证明材料并加盖公章）； 20.支持通过独立的热备端口实现双机热备，热备心跳通信物理端口支持通过WEB管理端指定，支持聚合网络接口，无热备时物理端口可用于业务通信； 21.专用日志服务程序处理系统日志：包括日志分类统计、日志浏览、查询、导出、手工删除； 22.支持应用日志审计，日志内容包括访问源IP、访问时间、访问端口、执行动作、目标IP、目标端口等；支持日志备份功能，支持备份至设备本地和FTP服务器； 23.★不同接入方式单独控制，支持混合模式（提供相关证明材料并加盖公章）； 24.支持带双液晶屏幕的硬件，支持输出内端机和外端机的CPU、内存、数据盘、本机设备类型、型号、SN号、管理网卡IP地址信息，支持CPU、内存、数据盘超过阈值后液晶显示告警信息。 |
| 3 | Web应用防护系统 | 1套 | 1.★标准机架式设备，双电源，默认支持2组bypass；≥6个千兆电口，≥2个千兆SFP插槽，≥1个扩展槽位；HTTP吞吐≥7.5Gbps；HTTP新建（CPS）≥50,000/s；HTTP新建事务能力（TPS）≥70,000/s；HTTP最大并发连接数≥2,800,000； 2. WEB应用防护系统需提供透明桥接模式、反向代理模式、旁路侦听模式； 3. WEB应用防护系统需提供对用户业务表单字段的动态混淆； 4.透明桥模式需提供SSL流量检测； 5. WEB应用防护系统需提供IPv4、IPv6双栈防护； 6. WEB应用防护系统需提供基于HTTP元素（域名、URL）的流量转发策略； 7.★WEB应用防护系统需提供对用户指定的链接资源的封装加密和混淆，能检测对目标链接的访问重放，并提供产品截图证明材料； 8. WEB应用防护系统需提供SSL流量卸载；具有SSL协议版本和算法的用户自定义；SSL算法提供各安全级别预定义模板； 9. WEB应用防护系统需提供各站点TCP并发、流量的实时统计展示； 10.★WEB应用防护系统需提供对客户端行为事件的实时采集分析能力。支持的客户端事件应包括：键盘输入、屏幕触控、屏幕滚动、鼠标滑动、鼠标点击等，提供产品截图证明材料； 11. WEB应用防护系统需提供静态路由和策略路由； 12. WEB应用防护系统需提供网络包过滤功能； 13. WEB应用防护系统需提供防护SYN Flood攻击； 14. WEB应用防护系统需提供能够对用户TCP并发连接数进行限制； 15.透明桥接模式下支持WAF的全功能防护； 16.★机器人识别需提供脚本挑战和验证码确认方式，提供产品截图证明材料； 17. WEB应用防护系统需提供基于权重的负载均衡功能；Web服务器健康状态实时TCP/ICMP/HTTP多协议层监控； 18. WEB应用防护系统需提供站点HTTP到HTTPS重定向； 19.按照实际需求提供信息系统风险评估，包括漏扫扫描、安全配置核查、网络架构分析、安全设备日志分析、渗透测试、安全配置合规等内容，并输出评估报告； 20.提供针对本项目的原厂授权和售后服务承诺函。 |
| 4 | 运维安全管理系统 | 1套 | 1.★标准机架式设备，8G内存，千兆电口≥6个，1T硬盘，2个usb接口；设备包含50个主机授权，最高支持字符并发≥500路或图形并发≥250路,无用户数限制； 2.可实现单点登录，图形化应用无需安装任何客户端和控件即可实现单点登录，即通过堡垒机实现图形化应用发布功能； 3.支持IE代填类型包括JS、flash、HTML5等特殊登录页面； 4.★可实现所有图形化应用在实际操作环境中均可以正常使用且可自由调整应用的窗口大小，做到无缝发布，拖拽窗口应自然流畅，无卡顿现象，像是在本地运行应用程序一样（提供相关证明材料并加盖公章）； 5.支持C/S与B/S运维方式； 6.★系统支持IP自动禁止功能，对连续登陆账号密码错误的来源IP自动屏蔽，可通过管理员解除屏蔽（提供相关证明材料并加盖公章）； 7.支持为管理员和运维人员提供操作向导模式，方便用户进行设备管理和使用； 8.支持中英文切换WEB管理； 9.支持可以制定计划任务，至字符类资产执行事先编辑好的脚本，脚本超时执行时间为每个计划在单台机器上的超时时间，执行超过超时间后会断开连接； 10.支持可以通过手动登录某台资产，登录后会触发机器自行执行预先设置好的脚本，可关联相应堡垒机运维帐号及资产帐号； 11.系统提供身份认证，自然人（员工帐户）登录系统时支持静态口令、Radius认证、LDAP、AD域、数字证书认证、动态令牌认证、USBKEY认证、指纹认证和Google手机动态令牌认证； 12.支持指纹认证，至少支持三个厂商的指纹认证； 13.★系统内置动态令牌认证，用户不需要额外部署认证服务器，通过配置动态令牌实现双因素认证，同时可支持Google手机动态令牌认证（提供相关证明材料并加盖公章）； 14.支持多因子认证自定义组合，可为不同用户组分配不同的认证策略，支持单因素，双因素和多因素的认证策略； 15.在线批量编辑，提供堡垒机用户的批量编辑功能，以方便用户管理员批量修改帐号属性及关联信息，包括用户状态、有效时间； 16.支持从AD服务器批量导入用户帐号； 17.支持在线批量设备帐号修改；支持设备帐号属性添加和修改，包括帐号密码、应用参数、帐号状态、改密脚本、特权帐号、应用端口、应用密码提示、帐号类型、帐号提示符、帐号同步； 18.通过ssh-keygen产生公钥和私钥密码对，上传堡垒机，可实现免密码登录服务器； 19.★支持linux、unix、网络设备、windows2000/2003/2008的自动改密功能，无需通过插件、引擎或特殊端口对目标设备进行自动改密（提供相关证明材料并加盖公章）； 20.支持在系统完成密码修改之后，自动进行新密码登录测试，以便进一步校验密码修改结果； 21.支持系统管理员按部门进行分权管理，各部门系统管理员只能管理和授权本部门管辖内的设备资源；支持审计管理员分权管理，只能审计被授权的设备； 22.提供禁审功能，可对部分设定的控制策略的会话不审计录像，防止机密信息二次泄露； 23.支持默认规定用户登录后，只能在其目录下进行操作，不能随意跳转至其他目录进行操作，也可通过开关打开限制； 24.支持数据库运维SQL命令：系统应具备审计到详细的SQL语句，而非键盘符指令，并要求记录到SQL语句的执行时间； 25.★支持系统应具备审计到FTP/SFTP传输的原始文件，并可以在审计系统上进行备份并下载查看其具体内容，对大于一定大小的FTP/SFTP运维审计中的文件可进行异地转储，并可记录文件md5值，保障文件的完整性和有效性，支持人工开关自由选择是否备份原文件（提供相关证明材料并加盖公章）； |
| 5 | 日志审计与分析系统 | 1套 | 1.★标准机架式设备，≥16G内存，≥6个千兆电口，≥4个SFP光口插槽，≥4T硬盘，≥2个usb接口，冗余电源，≥100日志源，包含150个主机授权。三年维保服务；日志综合处理采集均值：24000EPS；标配150授权数，最大支持授权数500； 2.日志解析需提供自定义解析，自定义解析支持灵活的语法，至少包括字符串函数，字符串函数支持级联语法，条件函数，引用函数等函数； 3.日志审计需提供自定义日志解析规则的导出； 4. 日志审计需提供数据字典模型； 5. 日志审计需提供数据多线程时时关联分析，不是定时统计分析； 6. 日志审计需提供内置关联分析策略，可以设定告警策略的参数； 7. 日志审计需提供自定义告警规则添加，告警规则模型至少包括单条告警，事件数量告警，多维度关联告警，基线对比告警等规则模型；提供基于图形化方式的规则编辑器；告警规则可导入导出，规则可实时启用和停用； 8. 日志审计需提供linux主机文件操作监控，时时发现违规行为； 9. 日志审计需提供linux主机用户操作行为监控； 10. 日志审计需提供全文检索查询； 11. 日志审计需提供关键字词检索查询，包括日志检索、事件检索、告警检索、高级检索及文件检索； 12. 日志审计需提供内置常用查询模板，方便用户操作； 13. 日志审计需提供查询模版创建、修改、删除功能； 14. 日志审计需提供系统对单个或者多个参数进行直观的钻取功能，方便用户操作； 15. 日志审计需提供同类告警合并策略，减少告警数量； 16.日志采集解析至少包括直接信息解析和补全解析，直接信息包括日志中涵盖的信息，比如IP，端口等，补全信息至少包括资产名称，所属人员，组织，网络区域，业务区域，厂家，操作系统名称，系统类型等； 17.★日志审计需提供内置灵活查询语法，需提供全文检索、关键字词检索、逻辑运算搜索（多个词使用AND，OR，NOT以及括号进行组合）、数值范围搜索(数值比较运算，如>,<,<=,>=等)等；提供产品截图证明材料 18. 日志审计需提供针对搜索结果的日志的上下文查看（同索引或同来源），上下文页面还可以进行关键字二次搜索过滤，方便定位事件； 19.★日志查询性能高，在日志总量为一亿条，且每条日志大小300字节的环境下，通过5个（包含and、or、数值范围、全文匹配）条件，进行检索，在秒级进行结果返回；提供产品截图证明材料； 20.需提供触发告警事件的上下文分析，同时需提供关键字二次检索，实现事件完整回溯； 21.★每年需至少提供2次现场培训，培训内容包括但不限于（网络安全技能培训，包括安全意识培训、安全开发培训、安全技术培训、安全管理培训、应急响应培训、应急取证培训等）； 22.提供针对本项目的原厂授权和售后服务承诺函。 |
| 6 | 数据库审计系统 | 1套 | 1.标准机架式设备，8G内存，1T存储，千兆电口≥6个，1个console口，1个扩展卡插槽，无资产数量限制； 2.工作模式，支持同时端口镜像物理旁路部署和agent部署，不改变现有网络结构，运维操作支持代理模式部署； 3.支持组定义类型便于模块显示，不限级数的进行分层分级管理； 4.支持对数据库下行数据的审计，可对响应结果进行影响行数设置； 5.★支持对数据库进行漏洞检测、配置检测、口令检测；检测结果以报告形式展示（提供相关证明材料并加盖公章）； 6.支持对局域网内的数据库进行自动发现扫描, 扫描到的数据库可添加成审计对象进行审计，简化操作； 7.支持对数据库概况、初始化参数、连接监控、权限、版本进行实时监控； 8.支持在数据库服务器或应用服务器上安装agent采集器，可以修改采集缓存条目数和监听网卡； 9.★支持模拟黑客攻击的检测方式，利用SQL注入漏洞，对数据库进行渗透式检测，验证漏洞是否存在，支持Oracle,Mysql,Sql_Server等主流数据库（提供相关证明材料并加盖公章）； 10.可以设置采集策略，采集优先级、记录级别，风险等级及是否告警； 11.★支持用户与岗位的授权绑定，显示用户、岗位、被审计数据库、数据库从账号的绑定关系列表（提供相关证明材料并加盖公章）； 12.支持数据库全部操作的查询，可查询：数据库名称、捕捉时间、策略名、数据库用户名、客户端IP、风险等级、SQL类别、操作对象、SQL内容等； 13.支持每条数据库会话中的详细操作信息的审计，包含：应用程序、捕捉时间、执行时长、SQL类别、风险等级、策略名、客户端MAC、操作系统用户、操作系统计算机、数据库MAC、SQL结果、SQL内容等； 14.支持数据库审计与管控系统自身操作日志的查询； 15.支持对所有数据库操作的报表组合分析，报表类别包含4大类：合规分析类报告、综合分析类报告、风险统计分析类报告、专项统计分析类报告； 16.支持数据库风险告警日志的查询，可查询：数据库名称、捕获时间、策略名、数据库用户名、客户端IP、风险等级、处理状态、操作对象、SQL类别、SQL内容； 17.★运维会话审计，每条运维会话中的详细操作信息的审计，包含：数据库用户名、用户登录名、客户端、捕捉时间、SQL类别、风险等级、策略名、SQL结果、数据库名称、执行时长、操作对象、SQL内容、操作结果等（提供相关证明材料并加盖公章）； 18.支持访问策略配置，可定义指定IP、时间段的系统访问限制； 19.监控系统CPU工作情况，内存占用率，网卡流量和硬盘使用率； 20.★支持数据库运维人员一键快速登录被审计数据库，支持根据策略进行命令阻断和会话中断（提供相关证明材料并加盖公章）； 21.支持数据包实时抓取功能，可设定抓取时间，进行本地下载； 22.支持自定义磁盘告警阈值，达到阈值后以短信、邮件、syslog方式告警； 23.支持检测系统中服务进程运行情况，网口运行情况，审计设备运行情况； 24.支持所有系统日志下载功能，可分类型进行下载； 25.支持配置邮件服务器、端口、发送方、接收方等； 26.支持AD域认证配置； 27.提供升级包上传接口和升级记录功能。 |
| 7 | 终端安全管理系统 | 1套 | 1.管理中心支持windows操作系统、linux操作系统和国产操作系统，管理中心1套； 2.客户端支持WindowsXPsp3/WIN7/WIN8/WIN10等桌面操作系统，支持部署在虚拟机中，支持VMWare、KVM、H3C、华为、Xen、深信服、阿里云等虚拟化平台，不受虚拟化平台限制，windows客户端100点； 3.★支持威胁可视化展现，基于用户组织结构，通过3D和2D两种可视化效果结合地图分布展示主机信息、主机状态、安全状态、威胁信息、威胁趋势等内容，可图像化展示单一终端的安全状态和在线情况（提供相关证明材料并加盖公章）； 4.支持实时监控服务器磁盘占用情况，包括：磁盘空间整体占用情况、各类型文件磁盘占用路径和磁盘占用大小，支持基于文件路径手动/自动清理磁盘空间； 5.支持私有云hash库中黑名单特征数量不少于11.6亿条，白名单特征数量不少于4亿条； 6.支持对蠕虫、感染式病毒、木马、黑客工具、风险软件、灰色软件、垃圾文件、测试文件八大类威胁的检测，对超过50万个恶意代码家族和1600万种恶意代码进行精准识别检测，总检测规则数不少于5000万条； 7.预处理能力：可脱可执行文件壳不少于30种，可识别或解压（含自解压包）包裹不少于120种； 8.★支持导入威胁处置策略文件，系统可根据策略中的监控条件，自动对威胁进行处置（提供相关证明材料并加盖公章）； 9.支持对动态威胁进行处置，并根据处置结果自动变更终端动态威胁处置规则，支持对已变更的动态威胁处置规则进行还原； 10.★支持APT特征追溯，基于APT攻击事件中利用的文件、数字签名、文件特征向量等信息，查找网内终端中是否存在已知的APT攻击；系统预置APT追溯包不少于60种，包括：海莲花、白象、震网、方程式等（提供相关证明材料并加盖公章）； 11.支持威胁文件追溯，可迅速评估网内病毒感染范围和历史发现趋势； 12.支持对文件、系统、网络等对象进行防护，包括新增文件防护、注册表防护、MBR防护、计划任务防护、FTP下载防护、共享文件防护、程序启动防护、PowerShell防护、加载防护、存储设备防护、应用防护、浏览器防护、邮件防护、SMB漏洞利用防护等； 13.支持对利用Office文档漏洞启动病毒程序的文件进行防护； 14.支持通过虚拟补丁的方式，对针对IE、Office等软件的漏洞攻击进行有效防御； 15.支持对未知文件进行不依赖沙箱系统的静态鉴定，可通过提取文件基本信息、API信息、行为信息等内容对未知文件进行安全性鉴定，并生成详细鉴定报告； 16.★支持在不依赖于服务端情况下，通过提取文件向量信息直接对终端本地文件进行分析，可提取信息包括：文件信息、系统信息、进程/线程信息、文件信息、注册表信息、内存信息、框架窗口信息、通信信息、代码信息等（提供相关证明材料并加盖公章）； 17.基于NSA/CSS和ATT&CK攻击框架构建采集、检测、防护能力，其中ATT&CK框架中产品能力覆盖度至少包含150个技术点； 18.支持设置CPU和内存占用率阈值，当业务应用占用系统资源超过设置的阈值时，客户端自动休眠，保证业务应用优先； 19.支持根据终端资源情况（CPU核心数、内存大小等）智能调整防御策略； 20.支持设置扫描速度，包括：高速模式、标准模式； 21.支持设置文件防护范围，包括：全盘文件、关键目录； 22.★支持在不依赖文件扫描的情况下，基于勒索行为评估模型对可疑进程勒索行为进行感知和拦截，支持自定义受保护文件类型和防护范围，实现对未知特征勒索病毒的防护（提供相关证明材料并加盖公章）； 23.支持针对Locky、TeslaCrypt、WannyCry等勒索病毒进行检测和防御； 24.支持根据程序是否存在勒索行为自动构建程序黑名单，黑名单内的程序禁止启动。 25.★具有自主研发的反病毒引擎，提供软件著作权证明。厂商使用的反病毒引擎应具有广泛的应用，具有不少于5个国内外引擎授权合作案例或使用证明。 |
| 8 | 网络准入控制系统 | 1套 | 1.管理中心支持VMware虚拟镜像和KVM虚拟镜像，默认支持4个虚拟CPU。Vmware镜像适用于VMwareESXi5.0及以上版本、VMwareWorkstation9.0、VMwarePlayer5.0及以上版本,KVM镜像适用于Ubuntu14.04以上，RedHat7.1以上，CentOS7.1以上等宿主机，支持阿里云、腾讯云主机镜像导入，管理中心1套； 2.准入客户端支持主流windows、linux和macOS操作系统，客户端100点； 3.支持独立部署、热备部署、级联部署、负载均衡部署等灵活部署模式，无需改变网络结构； 4.支持逃生判断和恢复管理机制，能够通过终端在单位时间内离线在线阀值进行逃生机制和恢复机制的触发；策略生效时间可根据实际情况进行调节； 5.支持策略路由、端口镜像、透明网桥、802.1X、DHCP、Portal、Vlan隔离等准入技术，多种准入技术能够自由组合，满足大型复杂网络环境； 6.★Vlan隔离能够实现无客户端场景下端口级准入效果，能够对不同的Vlan进行不同的隔离，并且能够检测WiFi路由器、hub等接入设备，并实现颗粒度管控（提供相关证明材料并加盖公章）； 7.能够添加关键业务系统，并针对访问终端可进行强制二次验证； 8.能够设置策略公私有权限，私有策略仅可创建账号有权进行操作，公有策略所有管理员均可操作； 9.具备移动端专属管理平台，支持设备快速定位、设备审核、实时监控告警等功能； 10.支持Agent、安全控件、无客户端等多种模式； 11.★客户端能够通过万能卸载密码、一对一卸载密码、无卸载密码等多种模式进行卸载；能够设定客户端离线时间策略，对客户端进行自动卸载（提供相关证明材料并加盖公章）； 12.客户端能够自定义菜单栏，对终端进行故障诊断，并具有诊断过程进行录屏、诊断结果打包等功能； 13.能够自动生成全网拓扑图，并且自动更新网络拓扑； 14.能够通过系统生成拓扑图查看相关设备的状态信息、设备型号、路由表等信息；能够通过系统对相关设备进行telnet、ssh等远程管理；用户可自定义拓扑图显示节点； 15.★具备100+交换机型号库；能够通过系统对网管型交换机面板接口进行图形化展示（up、down、trunk等），以及对应接口下联终端详细信息（提供相关证明材料并加盖公章）； 16.针对WiFi路由器、hub等设备能够自动识别发现并阻断，并且能够定位上联交换机接口，能够针对随身WiFi实现一键禁止； 17.支持用户名密码、Ukey等认证方式，能够与AD域、LDAP、Email、钉钉等进行联动，通过钉钉联动后，终端认证无需打开APP，可自动跳转认证界面； 18.能够设置访客专属地址段，访客入网提供二维码、访客码、自主申请多种方式；被访用户可通过系统弹窗对访客申请进行审批工作； 19.针对关键业务，支持端口映射，并修改映射端口和协议类型； 20.支持IE控件、IE主页、操作系统版本、磁盘使用、计算机开关机、计算机名称、垃圾文件、服务端口、网络连接、系统时间、远程桌面、主机防火墙、p2p软件、软件黑白名单、黑白进程、系统服务、Guest来宾账户、密码策略、屏幕保护 、弱口令、共享检查； 21.★能够检测主流的杀毒软件版本、病毒库和运行情况，支持设备包括但不限于安天、微软MSE、360、瑞星、金山、火绒、卡巴斯基、天擎等，能够自动下发软件及运行修复功能（提供相关证明材料并加盖公章）； 22.安全检查能够设置评分和修复期限，终端用户在修复期限内可正常使用网络且不受影响； 23.★能够自定义安全检查项，通过检测终端文件、指定程序版本、文件大小、MD5、注册表项、注册表值、进程、服务状态进行检查。通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表进行修复（提供相关证明材料并加盖公章）； 24.能够对windows、office等产品进行授权信息正版化检查。 |
| 9 | 漏洞扫描系统 | 1套 | 1.标准机架式设备；千兆电口≥6个，1个扩展槽位，5个C类系统扫描，系统扫描任务并发≥8，系统扫描IP并发≥400，无限Web网站扫描，Web扫描并发≥6，口令猜解检测，口令猜解并发≥2，可升级无限制系统扫描IP许可； 2.★系统应能提供5大独立扫描模块，包含系统扫描、Web扫描、数据库扫描、弱口令扫描、基线配置核查的全面扫描能力，每个模块具备各自的配置项，可灵活修改每个模块的配置参数以满足不同场景下的扫描需求（提供相关证明材料并加盖公章）； 3.★系统应支持针对指定IP段，同时一键下发系统扫描、Web扫描、弱口令扫描任务，其中Web扫描能够自动发现该网段内的在线网站并开展扫描；弱口令扫描能自动发现该网段IP开放服务并自动开展弱口令扫描（提供相关证明材料并加盖公章）； 4.系统应支持通过SSH、SMB、TELNET、RDP、POP、POP3、IMAP、FTP、WMI、RSH、REXEC、WINRM、SNMP等协议对目标主机进行登录扫描； 5.系统应支持批量导入认证信息，能够批量验证登录认证信息是否正确； 6.系统应支持针对工控专用设备包括PLC、SCADA、DCS、工控专用网络设备的漏洞扫描； 7.系统扫描结果中应提供用于漏洞研判的信息，为漏洞验证提供依据； 8.系统应默认内置多种不同的检测模式，包含但不限于标准扫描、快速扫描、完全扫描、深度扫描，不同检测模式默认对应不同的扫描任务策略及配置； 9.系统应支持自动探测指定IP段的已知、未知Web站点，并可一键转为Web资产或一键下发Web扫描任务； 10.系统应支持Web应用系统登录验证功能，验证Web登录认证信息的正确性，以确保登录扫描正常执行； 11.系统应提供Web漏洞验证工具，至少具备三种漏洞验证方式； 12.系统应支持网站暗链检测，发现网站中存在的隐藏链接； 13.系统应支持缺省内置标准基线核查模板，包括：等保三级安全基线规范、工信部安全基线规范、中国电信安全基线规范、中国移动安全基线规范； 14.★系统应支持自定义基线核查规则，可基于系统内置的检查规则快速修改基线值或参数，以满足特定配置核查要求（提供相关证明材料并加盖公章）； 15.系统应支持Oralce、Sybase、SQLServer、DB2、MySQL、Postgres、Informix数据库的登录扫描，包括数据库账号，密码，SID，数据库名称等登录选项的设置； 16.系统应支持中间件弱口令检测，包含但不限于：Tomcat、WebLogic、JBoss、WebSphere、GlassFish； 17.系统应支持Web弱口令检测，包含http、https类型的web弱口令检测； 18.系统应支持摄像头弱口令检测，包含主流厂商摄像头如大华、华为、宇视、海康； 19.★系统应支持通过资产树对资产进行管理，支持从资产维度统一查看该资产系统、数据库、基线核查、弱口令等各类型扫描任务的扫描结果（提供相关证明材料并加盖公章）； 20.系统应支持自定义对资产打标签，并支持根据标签进行检索； 21.系统应支持查看指定资产在历史各个任务下检测结果的变化趋势，能够对比某两次扫描任务新增和减少的漏洞及漏洞详情并支持导出对比报告，方便用户了解漏洞修复情况及新增漏洞情况； 22.系统应支持导出针对相同扫描目标的同时包含系统扫描、Web扫描、弱口令扫描结果的综合脆弱性分析报表； 23.系统应支持扫描任务完成后发送任务结果告警给管理员，发送方式包含短信、微信、SNMPtrap、SYSLOG； 24.★系统应支持多种漏洞库升级方式，包含在线升级、FTP方式升级、本地导入升级，在线升级应支持设置周期自动升级时间，并支持通过代理方式进行升级（提供相关证明材料并加盖公章）； 25.系统应支持系统告警，能够对系统CPU、内存、磁盘、网络状态、设备授权到期及漏洞库升级授权到期进行告警，可以灵活配置告警条件。 |
| 10 | 威胁检测系统 | 1套 | 1.标准2U机架式设备，可处理实时流量≥1Gbps， CPU≥16核，内存≥64G，硬盘≥2T，千兆电口≥4个，支持冗余双电源；吞吐≥20Gbps; 2.★威胁检测系统需提供丰富的协议识别及解析能力，包括但不限于TFTP、NFS、HTTP、IMAP、SMTP、MSFFILE、RAWFILE、FEIQ、FTP、SMB、POP3、RAW、IEC_MMS、IEC_60870_104、PGSQL、MYSQL、RLOGIN、LDAP、ICMP、TELNET、UDP、TCP、ARP、BGP、SSH、TLS、DNS、MQTT、TDS、DNP3、modbus、oracel_TNS、AMS等协议。需提供多层嵌套隧道层剥离的能力，包括但不限于IPinIP：4in4/4in66in4、ESP、VXLAN_GRE、L2TP、BGP、ETHERNET_LLC、STP、802.1Q（VLAN）、PPPOE：IPV4/IPv6、GRE、MPLS等，提供产品截图证明材料； 3.★威胁检测系统需提供不少于350类文件格式的识别与还原，文件分类包括文档、可执行程序、脚本、压缩包、文本、图片、多媒体、软件数据，提供产品截图证明材料； 4.威胁检测系统需提供对逃避检测的加壳文件进行识别的能力，壳识别不少于30种，至少包含upx、pecompact、aspack、upack、mpress、pepatch、nspack、fsg、neolite、petite、mew、packman、kbys、pepack、rlpack、simplepack、npack、expressor、pex、beroexepack、hmimys、exe32pack、xpack、asprotect、asdpack、bambam、 wwpack、depack、mkfpack、dxpack、ahpack等壳种类； 5.威胁检测系统需提供检测不少于5万种病毒家族、1400万余变种的恶意代码； 6.威胁检测系统需提供恶意文代码分析模块，需提供以柱状图、折线图的形式展示文件威胁类型TOP5分布情况、文件告警趋势等内容，基于恶意代码传播和恶意代码事件列表两个维度进行分析； 7.★威胁检测系统需提供挖矿木马专项分析模块，可从检测信标、挖矿行为、木马家族、矿池类型、资产IP、事件次数等方面对挖矿事件进行告警分析，提供产品截图证明材料； 8.威胁检测系统需提供15种及以上挖矿木马家族通信特征识别的能力，包含但不限于XMRig、CNRig、XMR-Stak、CoinMiner、BasedMiner、WatchBogMiner、云铲、ShadowBrokers、NSISMiner、Tor2Miner、Luminositylink、BitCoinMiner、Outlaw、NSABuffMiner、MyKings、SysrvHello、DarthMiner、8220挖矿团伙等； 9.威胁检测系统需提供信息泄漏分析模块，至少可检测QQ号码、密码、用户名等信息泄露事件，展示泄漏信息类型、源IP、目的IP、协议类型、事件次数等信息，可查看威胁事件详情包括威胁等级、威胁类型、威胁行为、请求内容等信息； 10.威胁检测系统需提供独立的勒索软件分析功能模块，需提供以柱状图、折线图的形式展示家族TOP5、文件告警趋势等内容，以家族维度对告警事件智能聚合； 11.威胁检测系统需提供威胁画像的事件关联分析能力，并支持生成关联分析报告，至少应包含对相关事件、攻击资源、攻击载荷、受害主机、漏洞利用情况的统一呈现； 12.威胁检测系统需提供对高危IP或指定IP进行画像的能力，生成IP画像报告，详细展示该IP的通联关系、域名及端口使用情况、攻击详情等信息； 13.★威胁检测系统需提供基于模型算法的HTTP隐蔽信道检测、IP分片隐蔽信道检测、DNS隐蔽信道检测等能力，可对单个隐蔽信道检测功能开启/关闭，提供产品截图证明材料； 14.威胁检测系统需提供UDP木马心跳报文异常分析模型检测的能力，可开启/关闭； 15.威胁检测系统需提供对还原文件格式、检测文件格式、深度分析文件格式、样本隔离等策略进行配置； 16.★威胁检测系统需提供与其他设备的数据联动接口，包含但不限于HTTP消息推送、SYSLOG日志发送、kafka消息推送、NAT日志联动、STIX2信息推动、IDMEF消息推送，提供产品截图证明材料； 17.★威胁检测系统需提供将全部事件日志（包括恶意事件及非恶意事件日志）通过kafka消息传输至第三方平台，提供产品截图证明材料； 18.威胁检测系统需提供查看设备状态，监测设备配置信息，至少可展示CPU、内存、磁盘使用率；当工作状态异常时，产品能够发现、记录状态异常情况且可产生告警通知。可展示事件数量、捕获报文、监测流量大小、监控连接数； 19.威胁检测系统需提供数据备份的能力，至少包含配置、自定义规则、流量检测规则、用户管理、日志数据的备份与恢复； 20.威胁检测系统需提供留存日志180天以上，应具备日志存储回滚功能，可通过配置调整日志查询的有效性。日志存储应具备可读性，至少应包含日志名、总大小、文档数、状态等信息； 21.★要求能够提供等保咨询服务、基于事件提供安全保障，包括高级威胁情报获取、重大事件快速处置、全网威胁实时分析，提出安全处置措施；并按照实际需要提供应急响应支持，重要时期提供驻场值守和安全保障支持，到达现场时间不超过15分钟； 22.提供针对本项目的原厂授权和售后服务承诺函。 |

注：★为必须满足项