包一  具体技术（参数）要求

| 2022年度海沃18台移动式钩臂车压缩箱维修及备品采购 |
| --- |
| 配件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| 无杆腔高压油管 | 根 | 36 | 420 | 15120 |
| 有杆腔高压油管 | 根 | 36 | 460 | 16560 |
| 吸油滤 | 个 | 9 | 310 | 2790 |
| 回油滤 | 个 | 18 | 380 | 6840 |
| MC150主板 | 块 | 2 | 6600 | 13200 |
| 推头油缸 | 根 | 12 | 6800 | 81600 |
| 提料油缸 | 根 | 7 | 2700 | 18900 |
| 后门锁紧油缸 | 根 | 4 | 940 | 3760 |
| PD745主板 | 块 | 2 | 8000 | 16000 |
| 飞边 | 条 | 36 | 60 | 2160 |
| 导向槽 | 根 | 36 | 280 | 10080 |
| 刮板橡胶板 | 条 | 18 | 760 | 13680 |
| 后门胶条 | 米 | 180 | 70 | 12600 |
| 黑胶 | 根 | 36 | 150 | 5400 |
| 5.5KW电机 | 台 | 1 | 4500 | 4500 |
| 变频器 | 台 | 2 | 5200 | 10400 |
| 液压锁 | 台 | 5 | 450 | 2250 |
| 液压泵 | 个 | 2 | 2850 | 5700 |
| 电磁阀 | 个 | 9 | 1450 | 13050 |
| 台达触摸屏 | 台 | 2 | 3546 | 7092 |
| 遥控器总成 | 套 | 4 | 2350 | 9400 |
| 快换接头 | 套 | 9 | 300 | 2700 |
| 液控阀 | 个 | 3 | 2245 | 6735 |
| 6通分流阀 | 个 | 1 | 1750 | 1750 |
| 阀块总成 | 个 | 2 | 5500 | 11000 |
| 溢流阀 | 个 | 3 | 2025 | 6075 |
| 相位转换插座 | 套 | 4 | 1250 | 5000 |
| 压力传感器 | 个 | 3 | 1670 | 5010 |
| 双轨导向槽 | 根 | 18 | 750 | 13500 |
| 联轴器 | 个 | 6 | 550 | 3300 |
| 总价326152 |

海沃设备技术参数和其他要求

移动式垃圾压缩设备(圆形箱体）MC150

| 名称 | 技术规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 移动式垃圾压缩设备 | 基本参数要求 | 理论垃圾处理能力：≥ 130m³/h | ☆ |
|  |  | 箱体自重≤5t | ☆ |
|  |  | 装载容积(m³) ≥16m³³ |  |
|  |  | 压缩腔有效容积≥4.5 m³ | ☆ |
|  |  | 单次行程压缩量≥1.7m³ | ☆ |
|  |  | 压缩推头工作表面积≥0.8㎡ |  |
|  |  | 推头压缩力≥360KN | ☆ |
|  |  | 液压系统压力≥ 24MPa |  |
|  |  | 压缩循环时间≤45s | ☆ |
|  |  | 最大噪声≤65dB |  |
|  |  | 压实密度≥0.8 t/m³ |  |
|  |  | 电机功率≤5.5kw |  |
|  |  | 吨垃圾耗电量≤0.3kw.h/t |  |
|  | 总体要求 | 移动式垃圾压缩设备由压缩头、压缩机头、箱体、后门锁紧及密封、液压系统和电器系统、排水系统与提料系统组成。设备型式为压缩机和箱体为一整体结构，压缩方式为水平压缩，必须能与环卫处在用的垃圾收集车辆及标准拉臂车配套使用的垃圾压缩收集箱（投标人自行考察）。 | ☆ |
|  |  | 设备所有封闭零件的内壁均应涂防腐防锈漆；各零部件外表采用镀锌、塑料和喷漆；油漆涂层无流挂、起皱、裂纹和刷痕，对防腐处理工艺进行详细描述。 |  |
|  |  | 压缩机及箱体关键材料采用高强、耐磨、耐腐蚀，优先采用知名品牌原材料。提供关键材料的牌号、厚度、强度指标，需提供来源及机械性能证明和检测报告； | ☆ |
|  | 箱体 | 箱体外形要求为圆形，外观简洁美观，轻量化结构，整个箱体表面一次焊接成型，受力分布均匀。 | ☆ |

PD745性能参数

| 处理量(m3/h) | 126 |
| --- | --- |
| 压缩机型号 | PD745 |
| 外形尺寸 | 长(mm) | 6130 |
|  | 宽(mm) | 2500 |
|  | 高(mm) | 2410 |
| 压缩机功率(kw) | 5.5 |
| 压缩力(KN) | 360 |
| 压实密度(t/m3) | 0.75 |
| 循环时间（s） | 48 |
| 垃圾压缩腔容积(m³) | 1.7 |
| 装载容积(m3) | 17 |
| 每吨垃圾的理论耗用电能(kwh/t) | 0.25 |
| 电源 | 380V三相五线 |
| 箱体自重(t) | 5 |
| 箱体后门锁紧方式 | 液压锁紧 |