详细技术参数

- 挖掘机（一台）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总长(运输) | ≥6120mm |
| 2 | 总宽度(运输/作业) | ≥2220mm |
| 3 | 总高(运输) | ≥2720mm |
| 4 | 上部宽度 | ≥2040mm |
| 5 | 推土板高度 | ≥405mm |
| 6 | 标准履带板宽度 | ≥450mm |
| 7 | 轨距(运输/作业) | ≥1750mm |
| 8 | 最小离地间隙 | ≥360mm |
| 9 | 尾部回转半径 | ≥1800mm |
| 10 | 轮距 | ≥2195mm |
| 11 | 履带长度 | ≥2820mm |
| 12 | 整机重量 | 7200kg-7650kg |
| 13 | 斗容 | 0.28-0.32m³ |
| 14 | 额定功率 | 43-46KW |
| 15 | 行走速度(高/低) | ≥4.4/2.4km/h |
| 16 | 回转速度 | ≥11.5rpm |
| 17 | 接地比压 | ≥33kPa |
| 18 | 铲斗挖掘力 | ≥56kN |
| 19 | 斗杆挖掘力 | ≥38kN |
| 20 | 最大挖掘高度 | ≥7000mm |
| 21 | 最大卸载高度 | ≥5120mm |
| 22 | 最大挖掘深度 | ≥4000mm |
| 23 | 最大垂直臂挖掘深度 | ≥3290mm |
| 24 | 最大挖掘距离 | ≥6240mm |
| 25 | 最小回转半径 | ≥1720mm |
| 26 | 最小回转半径时的最大高度 | ≥5550mm |
| 27 | 推土板抬起最大离地间隙 | ≥350mm |
| 28 | 推土板沉下最大深度 | ≥360mm |
| 29 | 直流电压 | ≥24V |
| 30 | 燃油箱 | ≥150L |
| 31 | 发动机油 | ≥9.5L |
| 32 | 液压油箱 | ≥120L |
| 33 | 履带板数 | ≥39 |
| 34 | 支重轮每侧 | ≥5 |
| 35 | 空滤尺寸 | ≥7寸 |
| 36 | 推土铲油缸护板总长 | ≥500mm |
| 37 | 发动机型号 | 原装进口 |
| 38 | 散热器防尘网 | 单独可拆卸 |
| 39 | 施工照明灯光 | LED |
| 40 | 驾驶室标配 | 冷藏室 |
| 41 | 履带护板 | 可装配式 |
| 42 | 辅助功能 | 支持蓝牙 USB接口 收音机 |
| 43 | 舒适性配置 | 配备隐形遮阳帘 |
| 44 | 舒适性配置 | 自动空调 |

- 自卸运输车（一辆）

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外廓尺寸（长×宽×高）（mm） | ≥6090×2320×2560 |
| 2 | 货厢栏板内尺寸（长×宽×高）（mm） | ≥3800×2100×800 |
| 3 | 总质量（kg） | ≥11200 |
| 4 | 整备质量（kg） | ≥5800 |
| 5 | 额定载质量（kg） | ≥5205 |
| 6 | 轴距 | ≥3300 |
| 7 | 轮胎型号 | ≥8.25R16 |
| 8 | 轴荷 | ≥4000/7200 |
| 9 | 弹簧片数 | ≥10/12+9 |
| 10 | 发动机功率KW | ≥160 |
| 11 | 后桥 | ≥1093 |
| 12 | 轴数 | ≥2 |
| 13 | 排放 | ≥国Ⅵ |
| 14 | 轮胎数 | ≥6 |
| 15 | 驾驶室准乘人数 | ≥3 |