阿城区体育场维修改造工程广播音响、场地灯光照明和监控系统设备采购项目设备清单

| 一 | 广播音响系统 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 音箱 | 2单元2分频超远射程号角扬声器； 高密度玻璃磁钢箱体，全天候设计 模块化设计，可单只独立使用、线性阵列安装、音墙式面阵列安装。 额定功率≥400W； 灵敏度≥104dB； 换能器配置：低频驱动器15″（380mm单元）×1高频驱动器3″（72mm音圈）×1 最大连续声压级≥130dB ； 指向特性：60°H×40°V； 频率范围：150Hz~17.5KHz（-6dB) | 只 | 16 |  |  |
| 2 | 功放 | 固定开关频率的ClassD功放 保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等； 主动式功率因数校正技术（PFC） 独特的削峰限幅器和波纹消除网络； 采用智能温控调速散热系统及功率智能恒定技术提升功放的稳定性； 谐振软开关技术，为高品质高要求的专业功放专门设计,又称零电压开通零电压关断技术,杜绝常规电源开关产生的di/dt冲击； 隧道式冷风散热技术，将功放模块散热工作在隧道式状态,极大的提高了散热效率和稳定性； 功放专用音频电源，拥有双环谐振和谐振软开关技术,令整机安全稳定,动态表现更加出色； 专门选用配对性能优异对管,令动态响应和音色表现更加出色。 带1602字符OLED屏，可直观显示设备温度、音量大小及模式 输出功率要求≥800W×4(8Ω)，1200W×4(4Ω)，1400W×4(2Ω) 支持桥接模式，且桥接输出功率≥2000W（2x8Ω），2400W（2x4Ω）； 总谐波失真：<0.5dB； 频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB； 输入灵敏度可选：1.44V、0.775V； 阻尼系数：>500； | 台 | 12 |  |  |
| 3 | 音箱 | 2单元2分频超远射程号角扬声器； 高密度玻璃磁钢箱体，全天候设计， 模块化设计，可单只独立使用、线性阵列安装、音墙式面阵列安装。 额定功率≥300W； 灵敏度≥105dB； 换能器配置：低频驱动器12″（300mm单元65mm音圈）×1高频驱动器1.7″（51 mm音圈）×1 最大连续声压级≥129.7 dB； 频率范围：100Hz~19KHz（-6dB)； 标称指向性(-6dB)：60°H×40°V; | 只 | 40 |  |  |
| 4 | 功放 | 固定开关频率的ClassD功放 保护功能：软启动、直流、短路、削波、失真、过热、过温等； 主动式功率因数校正技术（PFC） 独特的削峰限幅器和波纹消除网络； 采用智能温控调速散热系统及功率智能恒定技术提升功放的稳定性； 谐振软开关技术，为高品质高要求的专业功放专门设计,又称零电压开通零电压关断技术,杜绝常规电源开关产生的di/dt冲击； 隧道式冷风散热技术，将功放模块散热工作在隧道式状态,极大的提高了散热效率和稳定性； 功放专用音频电源，拥有双环谐振和谐振软开关技术,令整机安全稳定,动态表现更加出色； 专门选用配对性能优异对管,令动态响应和音色表现更加出色。 带1602字符OLED屏，可直观显示设备温度、音量大小及模式 输出功率要求≥800W×2(8Ω)，1200W×2(4Ω)，1400W×2(2Ω) 支持桥接模式，且桥接输出功率≥2000W（1x8Ω），2400W（1x4Ω）； 总谐波失真：<0.5dB； 频率响应：20Hzto20kHz,+/-1dB； 输入灵敏度可选：1.44V、0.775V； 阻尼系数：>500； | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 处理器 | 4通道独立话放/线路可选平衡输入及4通道平衡线路输出。 可选配（插卡式）4通道Dante网络音频传输卡，具备网络音频传输能力。 每通道5段、多种参数均衡滤波类型可配选，包含：PEAK、H-SHELF、L-SHELF、Lowcut、Highcut，斜率可选； 每个输入通道独享（含Close）共5级反馈抑制能力，针对单个音源抑制处理而不影响整个系统链路原始音色。 Matrix矩阵部分出厂默认数据可通过Clear按键一键清空，工程师调试更便捷。 具备输入、输出两组独立的Subcotrol集控能力，即数字调音台DCA功能。 支持网络IP化联机管理，最大可级联250台设备。 本机DSP具备信号发声器功能，可用于系统信号检测、校准工作。 系统通道名称可任意更改，整机DSP可支持中英文双语显示。 单机支持21个用户预设，可根据不同应用场景存储、调用。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | DANTE卡 | 采用24-bit精度，4进/4出Dante网络总线； 支持AES67技术标准，可跨协议传输高品质流化音频； 2x RJ-45 接口供给Dante； 支持Dante虚拟声卡传输，支持主流多轨录播软件； 丰富的多重系统自愈能力，保证系统稳定性； 利用网络IP层传输管理音频信号，系统路由灵活自如 双以太网的冗余使Dante音频传输更加可靠； 先进的网络同步技术，能提供低延迟、低抖晃率和高采样精度； 高性能数字媒体网络影音设施、广播和录音系统； | 张 | 1 |  |  |
| 7 | 数字会议系统主机 | 1. 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳，支持讨论、视像跟踪功能 2. 采用FM调频传输音频，配合高还原电路及防啸叫设计，加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原 3. 采用4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数 4. 支持USB录音，高保真WAV格式输出 5. 每套系统可支持不少于200个无线会议单元，同时发言人数可设定为1-6人，最大支持6个主席同时发言。 6. 兼容有线会议单元同时使用，支持话筒单元热插拔，具有不少于1组共2路RJ45的话筒单元接口，采用闭环以太网链接模式，支持有线网线话筒单元的双边供电，支持20个网线接口的单元。另外具有1路8芯话筒单元接口，支持30个8芯接口的单元 7. 系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、帮助等服务 8. 采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，使声音清晰透彻；配合现场调整参数并有效的抑制啸叫 9. 网络化协作管理，系统主机可设置IP地址，具有TCP/IP网络接口，可连接无线路由器，使用同一局域网内的电脑、手机、平板等设备对主机进行操作设置，支持谷歌Android/微软Windows系统等操作系统 10. 具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置 11. 具有摄像头232和485通讯接口（6P凤凰插），连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议 12. 具有视频切换232接口（3P凤凰插），可连接高清视频矩阵 13. 具有4x1 HDMI高清视频切换接口 14. 具有中控代码232接口（3P凤凰插），可连接中控系统 15. 具有1路平衡音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备 16. 具有1路非平衡音频输出接口（3P凤凰插），可连接扩声或录音设备 17. 具有1路DANTE音频输出接口，可连接其他DANTE设备(选配) 18. 具有1路非平衡音频输入接口（2P凤凰插），可输入外部音频信号（如：背景音乐或远程语音信号） 19. 具有警报信号输入接口（警报电压接口+1路2P凤凰插警报音频输入口），当公共广播警报系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送警报信息 | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 无线主席单元 | 符合人体工程学的金属面板设计； 采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行(选配) 话筒头部带三个LED显示灯，用于显示发言状态 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用 话筒带发言计时功能 主席单元不受发言人数限制 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 无线客席单元 | 符合人体工程学的金属面板设计； 采用压铸式铝合金多菱角方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度，整体稳重，高档大气 内置完全隔离的主麦克风及备份麦克风，两路音频信号同时输出，主麦克风所在系统出现故障时，不影响备份麦克风输出，保证会议的顺利进行(选配) 话筒头部带三个LED显示灯，用于显示发言状态 灵敏的触摸式开关，待机未按时图案常亮发光绿色，按下后图案常亮发光红色 2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，显示内容清晰，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等，清晰了解当前的使用情况 内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用 话筒带发言计时功能 主席单元不受发言人数限制 | 台 | 7 |  |  |
| 10 | 扩展器 | 1. 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器 2. 无线数据扩展器与无线会议主机之间采用有线连接，实现供电与通讯 3. 可安装在在会场的天花处，从根本上避免了因隔墙等原因而导致系统数据通讯失败，确保无线会议主机与无线会议单元之间进行有效的数据通讯， 4. 单个收发半径为40米 参数规格 工作电压： DC24V 控制信号 传输方式：UHF无线方式（双向）Wireless 信道数：20 传输频段：UHF423-436MHz 调制方式：FSK 灵敏度：-90dBm 辐射功率 ≦+7dBm 频率偏差 <0.003 数据速率：110KBPS 接口 数据扩展接口： 4P connector 数据信号接口：TNC x1 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 天线放大器 | 1、兼容各大品牌，所有UHF频段无线麦克风接收机都可使用,使用配套真分集机型使用效果更佳； 2、现场无线电频谱扫描监测功能，为射频频点分配及管理提供依据； 3、高频信号带通滤波功能，过滤带宽以外的信号对系统造成的干扰； 4、采用高性能材料及电路确保最大的信号灵敏度和端口串扰隔离能力，能够为众多无线接口机提供稳定的无线信号； 5、两个50欧姆BNC型天线级联接口，能够额外连接一个分配主机或第五台无线接收机； 频率范围：470-960MHz 总增益：+15dB 指向性：水平90°垂直60° 三阶滤波：24dBm交截斜度 增益：分配端口5dB，级联端口2dB 阻抗：50Ω 天线馈电：12V 150mA | 台 | 3 |  |  |
| 12 | 电源时序器 | 通道数量：8路； 最大输入电流：60A； 单路最大输出电流：30A； 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：可达3000W； 每一路开关间隔时间：1秒， 每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮； 具备RS232或RS485或TCP/IP控制接口 机箱高度：1.5U（符合机柜安装标准）； 开关：船形开关； 支持8台以上设备联机使用 联机端口：6.3米芯线插口； 每通道可以单独受控； 滤波器：电容滤波器 | 台 | 2 |  |  |
| 13 | 调音台 | 应用于现场扩声和录音棚的40路输入通道数字调音台内置32个经典话放及25路混音母线 32路输入通道，16个AUX输出，6个编组 支持AES50网络，最大充许传输96个输入和96个输出 40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率 192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能 调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造 25路同步相位一致的混音母线 双SD / SDHC可实时录制/播放32轨双向音频 可录制长达3小时的32轨PCM音频-存储为未压缩的WAV文件 8个DCA编组，6个哑音编组 8个立体声效果器，且多达50多款效果器类型选择 1个立体声AES/EBU输出 1对MIDI输入输出 36个用户自定义键 25个100mm MIDAS PRO电动推子 支持Behringer的个人监听系统P16 支持在FAT32格式下的U盘录播（在44.1kHz采样率下，最多2轨） 支持DAW后期制作的路由控制 内置RTA功能 通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输 通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站 通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制 自适应的开关式电源 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 接口箱 | 32个经典话放输入通道 16个模拟平行XLR输出通道 CATS电缆的传输距离最高可达100m 2个AES3（AES/EBU）接口 支持44.1KHz/48KHz采样率 2个AES50接口 可控制精确计量的7格电平信号指示灯 所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听 能与个人监听系统连接 应用千多种使用模式的双ADAT输出接口 MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 音频处理器 | 32x 32的核心矩阵设计； 16通道独立话放/线路可选平衡输入及16通道平衡线路输出。 符合AoIP高品质网络音频流传输框架，全面支持AES67跨协议、跨网段传输。 内置AEC远程声学回声消除模块，具备自动混音、自动增益控制、自动反馈抑制、噪声抑制等功能。应对远程视频会议中网络延迟所造成的声学回声问题。 可选配（插卡式）32*32通道Dante网络音频传输卡，具备网络音频传输能力。 DSP输出部分每通道均具有通道预设存储功能（包含分频、参数均衡、压缩限幅数据），可针对后级设备搭配进行预置保存、调用。采用该系列产品可享用特定知名品牌音箱数据库数据。 输入部分拾音灵敏度可自适应调节，达到远近、大小声能幅度不会偏差过大。 每通道多达10种斜率可选独立高低通分频滤波器；5段、多达9种参数均衡滤波类型可配选，包含：Peak峰值、Highpass高通、Lowpass低通、Highshelf搁架、Lowshelf搁架、Allpass全通（相位滤波2类）、Bandpass带通、Bandstop带阻滤波器。 每个输入通道独享（含Close）共5级反馈抑制能力，针对单个音源抑制处理而不影响整个系统链路原始音色。 双引擎虚拟总线设计：针对会议类自动混音、摄像跟踪、集体均衡、压缩等DSP处理；针对效果类集中均衡、回声、混响DSP调节及直接效果输出。 可选配标准版ARC控制面板，直接对设备进行用户端简单操控。 DSP软件可根据用户偏好任意联动控制及处理。 具备输入、输出两组独立的Sub cotrol集控能力，即数字调音台DCA功能。 支持网络IP化联机管理，最大可级联250台设备。 本机DSP具备信号发生器功能，可用于系统信号检测、校准工作。 单机支持12个用户预设，可根据不同应用场景存储、调用。 | 台 | 2 |  |  |
| 16 | DANTE卡 | 采用24-bit精度，32进/32出Dante网络总线； 支持AES67技术标准，可跨协议传输高品质流化音频 2x RJ-45 接口供给Dante； 支持Dante虚拟声卡传输，支持主流多轨录播软件； 丰富的多重系统自愈能力，保证系统稳定性； 利用网络IP层传输管理音频信号，系统路由灵活自如 双以太网的冗余使Dante音频传输更加可靠； 先进的网络同步技术，能提供低延迟、低抖晃率和高采样精度； 高性能数字媒体网络影音设施、广播和录音系统； | 张 | 2 |  |  |
| 17 | 无线手持式话筒 | 1、双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率 2、内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用，也可以作为手持与领夹切换功能使用 3、双通道多段位射频与音频工作状态LED显示，精准的电子音量控制技术,话筒发射功率多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作 4、可更改发射器编号，且在发射器及接收机屏幕上实时显示相应编号，无需现场打印编号贴纸； 5、话筒具备3档灵敏度调节功能； 6、接收机具备面板锁定功能，避免非专业人员误操作； 频率范围：UHF610-670MHz 可调频道数：200×2 接收灵敏度：-100dB 频率响应：60Hz-18KHz（±3dB） 谐波失真（THD）≤0.5% 信噪比：>105dB 频带宽度：60MHz 电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） | 套 | 2 |  |  |
| 18 | 无线腰包话筒 | 1、双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干扰最少的频率 2、内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用，也可以作为手持与领夹切换功能使用 3、双通道多段位射频与音频工作状态LED显示，精准的电子音量控制技术,话筒发射功率多档可调,并具有隐藏式锁键功能,防止误操作 4、可更改发射器编号，且在发射器及接收机屏幕上实时显示相应编号，无需现场打印编号贴纸； 5、话筒具备3档灵敏度调节功能； 6、接收机具备面板锁定功能，避免非专业人员误操作； 频率范围：UHF610-670MHz 可调频道数：200×2 接收灵敏度：-100dB 频率响应：60Hz-18KHz（±3dB） 谐波失真（THD）≤0.5% 信噪比：>105dB 频带宽度：60MHz 电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） | 套 | 4 |  |  |
| 19 | 合并器 | 能够与有源及无源发射机天线和接收机天线共同使用，能够从发射机、接收机和供电单元将供电直接传送给远端的天线上；坚固的防水金属机身，采用双向工作方式，工作频率范围400MHz-1000MHz； | 个 | 2 |  |  |
| 20 | 增益器 | 当传输距离过远时配套合并器进行信号放大； | 个 | 2 |  |  |
| 21 | 电源时序器 | 最大输入电流：80A 单路最大输出电流：30A 工作电压：220V/50-60Hz 每一路功率：可达3000W以上 输出电源插座：万用插座，符合欧美标准。 1按钮控制2路，上下两路为1组，16个受控万用插 每一路开关间隔时间：1秒，每一路带开关指示灯，前端配置一个保险开关按钮 电压显示表：数字显示电压表 联机支持：是，（可支持8台设备同时联机使用）联机端口：卡侬插口 受控功能：有，（每通道可以单独受控）其中每路按钮控制上下2通道，16个受控万用插 | 台 | 3 |  |  |
| 22 | 音箱 | 单只音箱单元组成：1”高质量软球顶高音单元，5.25”低音单元；包含1只主音箱及1只副音箱；频率响应：50Hz-20KHz；最大声压级：107dB；交叉频率：2000Hz；输入阻抗：5KΩ；平衡输入接口：XLR、TRS；非平衡输入接口：RCA；输入灵敏度（-6dB/0dB）：+4dBu/-2dBu；最大峰值输入电平（-6dB）：+16dBu；信噪比：＞95dB；总功率（Class D放大器）：100W；采用独有的FIR相位处理； | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 声卡 | 2进4出，增加了硬件压缩器/限幅器直接控制声音信号 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 电脑 | I5-11400F/16G/RX550X_4GB显卡/1T+256SSD/ | 套 | 1 |  |  |
| 25 | 混合矩阵 | 插卡式机箱，四路板卡设计,支持8路信号输入，8路信号输出； 采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、支持一键快速查询的切换状态功能； 采用Contrex嵌入式处理器控制，运行速度更快，系统更稳定； 全数字化切换，实时无缝切换，不分信号格式，可以任意输入切换到任意输出,切换过程无黑屏、抖动、撕裂等现象； 输入输出信号卡支持VGA、SDI、DVI、HDMI、CVBS、S-Video、YPbPr，分辨率最高分辨率1920×1080@60hz； 内置板卡智能识别技术，自动检测板卡类型、信号状态、分辨率，即插即用； 数字同步识别处理(DSIP)技术，数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出； 具有倍频倍线功能，对图像信号进行倍线缩放、倍频增强显示，将不同分辨率的信号统一处理，输出相同分辨率的信号； VGA/AV输入音频和VGA/AV/DVI/HDMI输出音频,采用标准3.5MM接口 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态； 支持苹果IOS平板和安卓平板直接控制(选配)，同时兼容第三方控制； 具有TCP/IP网络控制管理功能，能通过以太网控制； 具备RS232通讯通讯接口，可以方便与电脑、遥控系统或各种远端控制设备配合使用； 全贴片SMT工艺，特有ESD静电保护功能。 国际通用宽电压设计，可适应交流110～240V，50/60Hz； | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 输入卡 | 4路DVI-I输入接口，兼容DVI-D接口； 无缝切换，切换过程无黑屏、抖动、撕裂等现象； 支持HDMI 1.4a、HDCP 1.4以及DVI 1.0协议； 具有最高达8米的长线输入自动均衡，对长距离的DVI电缆进行补偿； 最大支持分辨率：1920x1080P@60Hz； | 张 | 1 |  |  |
| 27 | 输入卡 | 4路HDMI接口输入； 无缝切换，切换过程无黑屏、抖动、撕裂等现象； 最大支持分辨率：1920x1080P@60Hz；； 支持HDMI 1.4a、HDCP 1.4以及DVI 1.0协议； 支持HDCP，支持蓝光DVD； 具有输入输出预加载，切换速度更快，点对点硬件无压缩实时转换；传输距离大于20m； 即插即用，无需软件，无需驱动； | 张 | 1 |  |  |
| 28 | 输出卡 | 4路DVI-I输出接口，兼容DVI-D接口； 无缝切换，切换过程无黑屏、抖动、撕裂等现象； 支持HDMI 1.4a、HDCP 1.4以及DVI 1.0协议； 支持独立音频输出； 具有最高达8米的长线输入自动均衡，对长距离的DVI电缆进行补偿； 最大支持分辨率：1920x1080P@60Hz； | 张 | 1 |  |  |
| 29 | 输出卡 | 4路HDMI接口输出； 无缝切换，切换过程无黑屏、抖动、撕裂等现象； 最大支持分辨率：1920x1080P@60Hz；； 支持HDMI 1.4a、HDCP 1.4以及DVI 1.0协议； 支持解嵌功能； 具有输入输出预加载，切换速度更快，点对点硬件无压缩实时转换，传输距离大于20m； 即插即用，无需软件，无需驱动； | 张 | 1 |  |  |
| 30 | 机柜 | W*D*H（mm）：600*600*2000（42U） | 台 | 3 |  |  |
| 31 | 航空机柜 | 16U防震 | 台 | 2 |  |  |
| 32 | 镀锌桥架 | 白色、镀锌防火桥架100 X 100 | 米 | 350 |  |  |
| 33 | 镀锌桥架 | 白色、镀锌防火桥架 100 X 150 | 米 | 130 |  |  |
| 34 | 电力电缆 | 户外防火/防水缆线 2X2.5 ，多芯，0.18 | 米 | 7,500 |  |  |
| 35 | 交换机 | 产品类型：网管交换机 应用层级：二层 传输速率：10/100/1000Mbps 端口数量：28个 背板带宽：192Gbps | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 六类非屏蔽网线 | 305米/箱；六类网线，布线使用， 导体直流电阻：77Ω /km, 特性阻抗：100Ω， 带宽为250MHz。 满足YD/T1019-2001标准和TIA/EIA568标准。 | 箱 | 1 |  |  |
| 37 | 其他辅料 | 光纤、下线管材、接插件、接口面板等辅助材料 | 批 | 1 |  |  |
| 38 | 网络音频服务器 | 1、具备实时监测设备工作状态、终端管理功能，具备多种广播任务管理方案，强大的多媒体资源节目库管理及存储功能； 2、具备强大的信号传输模式，、支持多种广播任务方案在线同步播出、支持与外设联动控制管理； 3、工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，具有较高的防磁、防尘、防冲击、防摔和防震性能; 4、任何有以太网口的地方均可接入,支持跨网段和跨路由。 5、99级优先级配置, 紧急级别配置 6、人工紧急广播, 自动火警广播, 业务临时广播, 定时广播等多种模式灵活设置、系统支持完善的权限管理; 7屏幕操控 8操作方式：自带隐藏抽拉式键盘 ，自带触摸板，方便用户直接输入数据 9、I/O接口：双网口，支持10/100/1000Mbps ； 6个RS-232串口，可内置RS-485隔离模块；4个USB 10、支持协议：TCP,UDP,IGMP,ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置 11频道数：频道数量不限，点播数量不限，录音数量不限 负载能力：500~1000个终端 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 管理软件 | 1、支持设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备状态查询以及对终端设备进行控制操作。 2、具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能、与外设集中配置管理功能、频道歌曲配置管理功能、定时任务编辑管理功能。 3、具备终端本地定时任务编辑管理功能、服务器与设备校时功能、系统用户与权限分配管理功能。 | 套 | 1 |  |  |
| 40 | 网络话筒工作站 | 1. 网络故障自我诊断, 网络及服务状态显示; 2. 7寸TFT真彩屏, 图形化界面显示, 全电容触摸屏操控, 方便快捷, 高档美观; 3. 网络对讲的核心设备, 可直接对分区和各种类型的播放设备进行广播; 4. 可直接和网络上的对讲设备进行寻呼和双向对讲; 5. 外置鹅颈式话筒, 内置扬声器(1W); 6. 寻呼及对讲PTT( 按住讲语）控制功能; 7. 线路输入输出口, 可向网络传送本地音频信号; 8、触摸屏:7寸；分辨率: 1024x600；颜色: 64K色, 16位RGB, 真彩 9、串口通讯:通讯协议: RS-232 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 网络消防矩阵器 | 1.网络故障自我诊断, 网络及服务状态显示; 2.32路消防信号检测口, 短路信号(继电器触点短路)触发报警; 3.可作为信号采集功能, 配合服务器实现不同采集分区播放不一样的内容(适合周界报警、各种 展馆等); 4.可配合网络消防紧急话筒实现对应报警分区一键讲话功能; 5.支持协议：TCP,UDP,IGMP,ICMP,ARP 6、输入路数 :32路输入, 短路触点信号(0V), 4个为一组 7、断电断网重启恢复时间 :小于1秒 8、报警响应速度:小于0.1秒 | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 网络音频拓展器 | 1. 网络故障自我诊断, 网络及服务状态显示; 2. 具有两路线路输入/输出, 线路方向可以通过软件来配置, 线路接口处带方向指示; 3、双声道RCA输出 和 混合声音凤凰端子平衡输出; 4. 输出可接数字功放、可连接普通传统摸拟功放, 也可通过双声道RCA作为音源输出; 5. 可将模拟音频信号转换成数字信号传给网络, 带有双声道采集功能; 6. 强切功能, 当有消防信号启动时会自动输出24V电信号和三线制强切电信号打开音量控制器, 无需再外加设备; 7. 特有的功放检测功能, 网络可以实时监控功放状态; 8. 带DC24V备用电源接口; 9. 带功放备份功能, 系统可实现1备多自动切换; 10. 工作信号灯指示, 本地音量控制, 彩色显示屏; 11、网络接口 : 标准R J45, 10M/100M网口, 网口自带升级 | 台 | 3 |  |  |
| 43 | 多功能播放器 | 车载型吸入式机芯 超强电子抗震、防尘 高亮度动能VFD显示，清晰醒目 具有曲目直选功能 具有通电后自动播放功能 支持CD, VCD,DVD, MP3音频格式 支持USB盘MP3音乐播放 | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 数字协调器 | 具有自动搜索和记忆功能 可存储FM/AM各40个频道 LCD数码显示 | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 前置放大器 | 10路输入（5话筒、3线路、2紧急） 各通道独立音量控制；高、低音调节 强插优先默音 | 台 | 1 |  |  |
| 46 | IP有源监听音箱 | 1、任何有以太网口的地方均可接入, 可播放网络音频, 可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制; 2、网络故障自我诊断, 自带24V POE供电接口、TCP/IP网口; 3、喇叭单元5寸低音+2寸高音，音质清澈动听。 4、ABS工程塑料，金属网面罩；配有专用安装支架，可竖装或横装 5、断电断网重启恢复时间：小于1秒 6、网络延时：文件播放:小于50ms, 实时讲话:小于150ms 7、额定输出：内置2*15W数字功放，箱体内置15W全频扬声器，一路功放输出，可外接定阻式音箱（4~16欧，15W以内功率） 8、灵敏度：93dB±2dB | 只 | 1 |  |  |
| 47 | 副音箱 | 1、5寸低音+2寸高音喇叭单元，音质清澈动听 2、ABS工程塑料，金属网面罩；配有专用安装支架，可竖装或横装 3、额定功率：15W 4、阻抗：8Ω 5、灵敏度：93dB±2dB 6、频率范围（-10dB）：120Hz-16kHz | 只 | 1 |  |  |
| 48 | 电源时序器 | 电源输入 : AC220~240V，50/60Hz 断路器 : 50A空气开关断路器 输出 : 12路：AC220V、13A，万能插座 面板控制 :空气开关、钥匙锁 外部控制 : 外控用电平控制接口：5~24VDC有效；干接点控制；级联接口 电源净化滤波器 : 降低传导噪声的RFI专用滤波器用于抑制电源开断噪声，泄漏电流低，抑制连续或间隙性脉冲干扰，尤其是低阻抗负载场合。 工作电流：40A，泄漏电流：<0. 运行温度 / 湿度 : 0°C~40°C，<95% | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 交换机 | 24口千兆电+4千兆光纤口二层Web网管企业级网络交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 50 | 光模块 | 光模块千兆双纤单模模块 | 块 | 2 |  |  |
| 51 | 音箱 | 5单元两分频喇叭，4*4"低频驱动器；1″高频驱动器 音箱具备额定功率切换配接端子，可切换不同功率 灵敏度：94dB（±3dB） 频率响应：100HZ～20kHZ（-3dB） 工作方式：定压 输入电压：100V 额定功率：60W/40W可选 材料：全铝合金 全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长 | 只 | 24 |  |  |
| 52 | 音箱 | 3单元两分频喇叭，2*4"低频驱动器；1″高频驱动器 音箱具备额定功率切换配接端子，可切换不同功率 灵敏度：92dB（±3dB） 频率响应：100HZ～20kHZ（-3dB） 工作方式：定压 输入电压：100V 额定功率：30W/20W可选 材料：全铝合金 全天候设计，选用防水单元，室内外均宜，寿命长 | 只 | 22 |  |  |
| 53 | 纯后级功放 | 100V、70V定压输出和4欧-16欧定阻输出 4单元LED电平表 RCA插口和XLR插口供方便地环接 输出短路、过流、过载保护及告警、过热告警和饱和失真告警 额定功率：1000W | 台 | 4 |  |  |
| 54 | 交换机 | 24口千兆电+4千兆光纤口二层Web网管企业级网络交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 55 | 光模块 | 光模块千兆双纤单模模块 | 块 | 2 |  |  |
| 56 | 其他辅料 | 光纤、下线管材、接插件、接口面板等辅助材料 | 批 | 1 |  |  |
| 57 | 电力电缆 | 2X2.5平方,多芯，0.18，户外防火/防水缆线 | 米 | 2,000 |  |  |
| 小计（元） |  |
| 二 | 场地灯光照明系统 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 球场灯 | 1.输入电压：AC220V 2.额定功率：1000W 3.色温：5700K 4.灯具材质：压铸铝5.环境温度：50/-35℃ 6.光通量：130LM/W 7.灯体尺寸：985*490*250mm 8.灯珠数量：2016pcs 9.防水等级：IP65 10.驱动+芯片（相当于飞利浦） | 台 | 26 |  |  |
| 2 | 球场灯 | 1.输入电压：AC220V 2.额定功率：1000W 3.色温：5700K 4.灯具材质：压铸铝5.环境温度：50/-35℃ 6.光通量：130LM/W 7.灯体尺寸：697*649*520mm 8.灯珠数量：1632pcs 9.防水等级：IP65 10.驱动+芯片（相当于飞利浦） | 台 | 26 |  |  |
| 3 | 投光灯 | 1.输入电压：AC220V 2.额定功率：100W 3.色温：5700K 4.灯具材质：型材铝5.环境温度：50/-35℃ 6.光通量：130LM/W 7.灯体尺寸：155*380*125 8.灯珠数量：120pcs 9.防水等级：IP65 10.驱动+芯片（相当于飞利浦） | 台 | 26 |  |  |
| 4 | 投光灯 | 1.输入电压：AC220V 2.额定功率：150W 3.色温：5700K 4.灯具材质：型材铝 5.环境温度：50/-35℃ 6.光通量：130LM/W 7.灯体尺寸：230*380*125 8.灯珠数量：180pcs 9.防水等级：IP65 10.驱动+芯片（相当于飞利浦） | 台 | 26 |  |  |
| 5 | 镀锌桥架 | 白色、镀锌防火桥架，100 X 100 | 米 | 650 |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 3X6平方户外防火/防水缆线，多芯 | 米 | 1,900 |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 3X4平方户外防火/防水缆线，多芯 | 米 | 900 |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 3X1.5平方户外防火/防水缆线，多芯 | 米 | 700 |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 4X35+1X16平方户外防火/防水缆线 | 米 | 50 |  |  |
| 10 | 其他辅料 | 光纤、下线管材、接插件、接口面板等辅助材料 | 批 | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |
| 三 | 监控系统 |
| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 1 | 枪式型摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：50m（红外）30m（暖光）； 镜头类型：变焦； 镜头焦距：6mm-9mm； 通用行为分析：物品遗留;物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 视频压缩标准：H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持;H.265:支持； 宽动态：120dB； 透雾功能：支持； 内置MIC：支持； 报警事件：无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;动态检测;视频遮挡;绊线入侵;区域入侵;快速移动;物品遗留;物品搬移;徘徊检测;人员聚集;停车检测;场景变更;音频异常侦测;电压检测;外部报警;人脸检测;SMD;区域内人数统计;滞留报警;人数统计;人数异常检测;安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）;CGI;GB/T28181（双国标）;乐橙;GA/T1400； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 包括安装附件（抱箍或者支架） | 台 | 43 |  |  |
| 2 | 海螺型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：200万； 最大分辨率：1920×1080； 最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：2.8mm 或 3.6mm 通用行为分析：绊线入侵；区域入侵； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264：支持 H.265：支持； 宽动态：120dB； 内置MIC：支持； 报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；智能动检（人）；安全异常； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile T）； CGI；GB/T28181（双国标）；供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 包括安装附件（抱箍或者支架） | 台 | 19 |  |  |
| 3 | 球型摄像机 | 传感器类型：1/2.8英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2560×1440； 最低照度：彩色：0.005lux@F1.2黑白：0.0005lux@F1.20Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：30m（白外）150m（红外）； 补光类型：红外+白光； 镜头焦距：4.8mm-110mm； 光学变倍：23倍； 周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警；支持联动跟踪； 人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，悲伤，厌恶，害怕，惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 防抖功能：电子防抖； 透雾功能：电子透雾； 音频输入：1路（LINE IN；裸线）； 音频输出：1路（LINE OUT；裸线）； 语音对讲：支持； 报警输入：2路，开关量输入（0~5V DC）； 报警输出：1路； 供电方式：AC24V/2.2A±25%（标配）； 球机尺寸：6寸； 接口类型：RJ45接口； 其他特性：全彩 包括安装附件（抱箍或者支架） | 台 | 31 |  |  |
| 4 | 人脸识别摄像机 | 传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启)； 最大补光距离：80m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：6mm； 人脸检测：支持； 人脸识别：支持； 视频压缩标准：H.265； 智能编码：H.265:支持； 宽动态：支持； 内置MIC：支持； 内置扬声器：支持； 报警事件：移动侦测、人形侦测、人脸布控； 最大Micro SD卡：256GB； 音频输入：1路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：2路（湿节点,支持直流最大12V电位,0.3A电流）； 供电方式：DC12V/POE； 防护等级：IP67 包括安装附件（抱箍或者支架） | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 室外全景摄像机 | 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 像素：全景：1600万；球机：200万； 最大分辨率：8192×1800； 最低照度：全景：0.0005Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；球机：0. 001Lux F1.6（彩色模式）；0.0005Lux F1.6（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）； 最大补光距离：全景：没有；球机：≥400米；； 镜头类型：全景：定焦球机：变焦； 镜头焦距：全景：2.8mm球机：5.5mm~220mm； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；停车检测； 视频压缩标准：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）； 智能编码：H.264:支持；H.265:支持； 宽动态：全景：120dB；球机：120dB；； 透雾功能：全景：NA；球机：电子透雾； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；视频结构化；安全异常；人群拥堵、车辆拥堵、停车上限； 接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400（只有中文带人脸或结构化才有）；GB/35114； 最大Micro SD卡：512GB； RS-485接口：1个（波特率范围:1200bps~115200bps）； 音频输入：2路（接线端子）； 音频输出：2路（接线端子）； 报警输入：7路（湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流）； 报警输出：3路（干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 供电方式：DC36V； 防护等级：IP66 包含不锈钢重载支架 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 接入路数：32路； 硬盘接口：8个SATA，单盘最大16T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 网络接口：至少1个千兆电口 分辨率：32MP；24MP；16MP；12MP; 8MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p;720p; D1； 解码能力：预览解码能力：2路32M@30fps 或 2路24M@30fps 或 4路16M@30fps 或 8路8M@30fps 或 16路4M@30fps 或 32路1080P@30fps 或 72路720P@30fps 或 160路D1@30fps； 多路回放：最大支持16路回放； 视频输出：2路VGA输出，4路HDMI输出。同源模式：VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1和HDMI2最大支持4K显示，HDMI3最大支持8K显示，HDMI4最大支持1080P显示；异源模式：VGA1和HDMI1 同源输出，VGA2和HDMI2 同源输出，VGA1和VGA2最大支持1080P显示，HDMI1、HDMI2和HDMI3最大支持4K显示，HDMI4最大支持1080P显示 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 网络硬盘录像机 | 接入路数：32路； 硬盘接口：2个SATA，单盘最大10T。硬盘的最大容量随环境温度而变化。； 网络接口：至少1个千兆电口 最大接入码流数总和不低于256Mbps 最大接入单路码流能力不低于16Mbps 视频输出：HDMI*1 | 台 | 4 |  |  |
| 8 | POE交换机 | 固定POE端口：不少于4个POE百兆电口，单端口最大功率不低于30W 固定上行端口：至少1个百兆电口(非POE） 整机最大POE功率不低于60W 交换机类型：非网管POE交换机 | 台 | 18 |  |  |
| 9 | POE交换机 | 固定POE端口：不少于8个POE百兆电口，单端口最大功率不低于30W 固定上行端口：至少1个百兆电口(非POE） 整机最大POE功率不低于96W 交换机类型：非网管POE交换机 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | POE交换机 | 固定POE端口：不少于16个POE百兆电口，单端口最大功率不低于30W 固定上行端口：至少1个千兆电口(非POE） 整机最大POE功率不低于240W 交换机类型：非网管POE交换机 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 监视器 | 面板尺寸：55英寸；专用安防监视器； 亮度：380cd/m²； 安装方式：底座、壁挂； 信号输出标配：Coaxial×1、Earphone×1、内置喇叭×2； 信号输入标配：HDMI 2.0×3、USB 2.0×1、AV×1、Component×1； 支持的分辨率：3840×2160 包括安装挂架 | 套 | 5 |  |  |
| 12 | 光接入单元 | 上行光协议类型：XGPON (非对称速率最大下行10.Gbps/上行2.5Gbps)，Class N1。 网络接口：有线网络接口为4个RJ45以太网（4个1000Mbps)。 支持Bundle功能。 支持标准的OMCI管理协议。 设备类型：智能型（支持网关和桥接模式）。 工作环境温度：0℃ ～ +40℃。 指示灯：电源，注册，光信号，网口1-4。 整机供电：11-14V，直流，1.5A。 整机尺寸：不包含附件(天线，脚垫，电源）的尺寸：不大于155(长）mm*105mm（宽）*35mm（高）。 网管要求：受核心网管平台iManagerU2000完全支持。 | 台 | 35 |  |  |
| 13 | 网线 | 国标，UTP5E 规格：305米/箱 室外型网线，具有耐温耐老化的特性。 | 箱 | 5 |  |  |
| 14 | 光缆 | 光缆类型：GYTA室外光缆，室外层绞式铠装光缆（铝铠）。 光缆芯数：12芯。 光纤型号：单模，G652纤芯。 印字形式：喷码或刻码。 印字标志：有标志或无标志均可。 工作温度：-40 ～ +60℃。 敷设方式：管道、架空。 光缆损耗：不大于0.40DB/公里（按中心波长为1550nm计算）。 包装形式：不低于3000米/木轴（盘）。 | 米 | 550 |  |  |
| 15 | 光电复合缆 | 国标光电复合缆。 轻铠型室外光缆，中心束管式光缆）。 光缆芯数：12芯。 光纤型号：单模，G652D纤芯。 复合电缆：2芯*1.5mm²铜质电缆 (无氧铜，48股铜丝每芯）。 工作温度：-40 ～ +60℃。 敷设方式：管道、架空。 光缆损耗：不大于0.40DB/公里（按中心波长为1550nm计算）。 | 米 | 800 |  |  |
| 16 | 电缆 | 电缆类型为YJV 电缆规格为2芯*1.51.5mm² 具有防老化耐温特性 | 米 | 800 |  |  |
| 17 | 设备箱 | 定制的塑料监控专用防水箱，箱体尺寸不小于340mm（高）*240mm(宽）*120mm(深)。 箱内容物：含空开(2P 10A) *1个。 电源(12V DC ,2A) *2个。 最大可容纳12芯的光纤熔接盘 *1个。 光纤尾纤(SC-SC ,2.0,3M)*4条。 抱装安装件(抱箍）*1套。 电源指示灯(LED发光二极管，220V AC，绿色)*1。 安装附件（螺丝，螺母）*1套。 工作耐温：-30 ～ +60℃。 材质: ABS+PC材质。 支持的安装方式：抱装和壁装。 | 套 | 35 |  |  |
| 18 | 设备箱 | 定制的金属白钢材质设备箱 尺寸不小于 400mm(高)*300mm(宽)*150mm深 室外防雨型 有锁具和把手 | 套 | 6 |  |  |
| 19 | 硅芯管 | 材质为高密度聚乙烯 规格：外径不低于40mm，内径不低于33mm，管壁厚度为3mm | 米 | 500 |  |  |
| 20 | 简易手孔井 | 定制手孔井 SMC材质一体化手孔井(包含井体以及井盖) 井体整体规格不低于300*300*400mm(长*宽*深) 耐压力不少于60Kg,耐老化 | 套 | 25 |  |  |
| 21 | 网络机柜 | 机柜外尺寸为 600mm宽 * 800mm深 * 2000mm高 机柜前后门形式为铁网 机柜内标配至少3个隔档 机柜内标配至少1个3孔8位电源排 | 个 | 1 |  |  |
| 22 | 电脑 | CPU频率不低于2.5Ghz，6核心。 内存为不低于16GB的类型内存，内存频率不低于3200Mhz。 配备不低于512GB的固态硬盘。 主机机箱形式为ATX塔式。 显示器配置为不低于27英寸的IPS液晶显示器，接口需要支持HDMI。 主机需要配备独立的 显示卡。 | 台 | 1 |  |  |
| 小计（元） |  |
| 一+二+三总合计（元） |  |