# 机电产品国际竞争性招标

招 标 文 件

# （第二册）

# 项目编号：2560-234CX2023001/[[230127]CXZBGS[GK]20230001]

# 项目名称：设备采购

# 采购单位：木兰县中医医院

# 代理机构：黑龙江省晨兴招标有限公司

# 二 〇 二 三 年 四 月

目  录

第五章  投 标 邀 请	1

第六章  投标资料表	5

第七章  合同条款资料表	11

第八章  货物需求一览表及技术规格	13

# 第五章  投 标 邀 请

- 项目名称：设备采购

- 项目编号：2560-234CX2023001/[[230127]CXZBGS[GK]20230001]

- 项目实施地点：中国黑龙江省

- 资金到位或资金来源落实情况：企业自筹资金；已落实

- 项目已具备招标条件的说明：已具备

- 招标内容：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜高清摄像系统 | 1台 | *1.1摄像控制主机：数字全高清COMS芯片，分辨率至少1920×1080像素，成像链条的各环节（镜头、主机、摄像头、监视器）收集及传递为全高清图像，具备全高清图像输出功能，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化的全高清成像。 1.2摄像系统主机具备静态和动态图像采集功能。 | 采购预算：280 万元 合同履行期限（交货期）：签订合同后15个工作日送达指定地点 |
| 2 | 能量平台系统 | 1台 | *主机具有大血管闭合，单极.双极，腹腔镜微创，等离子电切功能 切割功率≥360W。主机预装普外科，肝胆外科，心胸外科，妇产科，泌尿外科等术式。 2. 系统主机具有350KHZ-960KHZ 变频中央处理器提供更安全，更专业，更完美的能量输出。 |  |
| 3 | 双极等离子电切系统 | 1台 | 1、1.1视向角≥12度，工作长度≥307mm，直径≥φ4mm。 1.2光源接线柱显示理想光导束直径。 |  |

- 投标人的资格要求：

1、满足政府采购法第二十二条相关规定；

2、拟参加本项目投标的潜在投标人需具有有效的营业执照，且在《黑龙江政府采购网》上注册登记并备案；

3、拟参加本项目供应商如为所报设备的制造商，则须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》等证明；如为代理商或经销商，所投产品属于医疗器械第三类管理的产品，则须提供有效期内的《医疗器械经营企业许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；所投产品属于医疗器械第二类管理产品的，则须提供有效期内的《二类医疗器械的经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；所投产品属于第一类医疗器械产品，应提供《第一类医疗器械备案凭证》；（国外、境外投标人，根据该国（地区）的法律在经营所在地注册的有关证件）

4、供应商应按照《机电产品国际招标投标实施办法》第三十八条规定在中国国际招标网上注册；如为代理商投标，须提供设备制造商针对本项目出具的授权委托书或产品经销协议；如为设备制造商投标，须提供依法成立的相关证明资料。（备注：文件为非中文版，则需附中文译版并加盖投标人公章）。

5、拟参加本项目采购的潜在投标人近三年（2020年3月起至投标截止时间前）被①“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的，不得参与本项目政府采购活动；②“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目政府采购活动；③潜在投标人、法定代表人在“中国裁判文书网”网站查询近三年内有行贿犯罪记录，不得参与本项目政府采购活动。

6、是否接受联合体投标：不接受；

7、未领购招标文件是否可以参加投标：不可以。

八、本次项目获取招标文件时间期限、地点及方式：

凡有符合潜在投标人资格要求者需登录“黑龙江省政府采购网（哈尔滨市木兰县）（https://hljcg.hlj.gov.cn/）”凭帐号密码进行网上报名，并获取招标文件。供应商须在公告期内凭用户名和密码，登录黑龙江省政府采购网，选择“交易执行- 应标-项目投标”，在“未参与项目”列表中选择需要参与的项目，确认参与后即可获取招标文件。同时需要投标人需登机电产品招标投标电子交易平台（网址：http：//www.chinabidding.com）报名并获取文件。

注：只有在黑龙江省政府采购网（哈尔滨市木兰县）和机电产品招标投标电子交易平台（网址：http：//www.chinabidding.com）共同报名成功，方有资格参加本项目的采购活动。网上报名成功未获取文件或网上未报名，则没有资格参加本项目的采购活动。

招标文件费用：0元/份

九、投标截止时间及开标时间：2023年04月27日09时30分（北京时间）。

十、投标及开标地点：电子投标文件递交至“黑龙江省政府采购管理平台。

纸质版投标文件须在投标文件递交截止时间前将投标文件递交至黑龙江省晨兴招标有限公司；地址：哈尔滨市嵩山路105号赫时大厦1808室

开标地点：黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/)

十一、本次招标公告同时在：

中国国际招标网（http://www.chinabidding.com/）；中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）黑龙江省政府采购网（https://hljcg.hlj.gov.cn/）以上网站同时发布。

十二、其他

1、投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在机电产品招标投标电子交易平台（网址：http：//www.chinabidding.com）成功注册（免费）。在公告附件中获取报名登记表，信息填写完整后以邮件的方式发送到我公司邮箱hljcxzb@163.com，我公司收到邮件后会在机电产品招标投标电子交易平台进行招标文件领购人选择步骤，未成功注册机电产品招标投标电子交易平台或未向邮箱发送报名登记表的导致不能进行招标文件领购人选择步骤，将不能进入后期招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

2、拟参加本项目的供应商如果没有黑龙江省政府采购网账号需要提前注册，没有电子签章 CA 的需要提前办理，CA 用于制作标书时盖章、加密和开标时解密（CA办理流程及驱动下载参考黑龙江省政府采购网（http://hljcg.hlj.gov.cn））CA在线办理）；具体操作步骤，详见黑龙江省政府采购网（http://hljcg.hlj.gov.cn/）办事指南《黑龙江省政府采购管理平台供应商用户操作手册》。

3、本次招标公告在黑龙江省政府采购网、中国政府采购网和机电产品招标投标电子交易平台上同时发布，其他网址转载内容与我机构无关，也不具备法律效力。

十三、联系方式

采购单位：木兰县中医医院

地    址：黑龙江省哈尔滨市木兰县西环路

采购单位联系人：张先生

电话：0451-57082669

代理机构：黑龙江省晨兴招标有限公司

地    址：哈尔滨市嵩山路105号赫时大厦1808室

项目联系人：张女士

电    话：0451-51942334

邮政编码：150000

账户名称：黑龙江省晨兴招标有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司哈尔滨开发区支行

银行账号：3500041109007114209

黑龙江省晨兴招标有限公司

# 第六章  投标资料表

本表是对招标文件“投标人须知”的摘要和补充，如有矛盾，应以本资料表为准。

本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。国家法令对机电产品招投标另有规定的，从其规定。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 1.1 | 采购单位：木兰县中医医院 地 址：黑龙江省哈尔滨市木兰县西环路 采购单位联系人：张先生 电话：0451-57082669 |
| 1.1 | 合同名称：设备采购 |
| 1.2 | 招标机构名称：黑龙江省晨兴招标有限公司 地址：哈尔滨市嵩山路105号赫时大厦1808室 邮编：150000 电话：0451-51942334 货物安装地点：木兰县中医医院 |
| 1.3 | 项目概况：采购进口医疗设备。 资金性质：企业自筹。 |
| 2.2 | 合格货源国限制：凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区。 |
| 2.8 | 投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（以下简称“招标网”，网址：htt://www.chinabidding.com）成功注册（免费）及黑龙江省政府采购网（https://hljcg.hlj.gov.cn/）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。 |
| 二、招标文件 |
| 6.1 | 潜在投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止期10日以前以书面形式通知招标人或招标代理机构。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 8 | 投标的语言：中文，或中文和英文；如有冲突，以中文为准 *投标文件必须有中文译文。 |
| 10.3 | 备选方案：不允许 |
| 11.2 | 投标报价允许的缺漏项范围和比重：不允许 |
| 11.5 | 本项目总预算：人民币2800000元 |
| 11.6.1 | *投标报价（境内）：现场交货价（木兰县中医医院指定地点） 相关费用：报内陆运输费、保险费和伴随服务费及技术参数中提及的质保期内的零部件及服务；货物到达后由卖方负责商检、技术监督局检测等检测费用。 |
| 11.6.2 | *投标报价（境外）：DDP（木兰县中医医院指定地点）（含关税及其它一切税费，不接受其他报价方式或选择性报价方式） 相关费用：海关关税、增值税、内陆运输费、保险费和伴随服务费及技术参数中提及的质保期内的零部件及服务。 |
| 12.1 | *投标货币（境内）：人民币 |
| 12.2 | *投标货币（境外）：人民币（投标人须承诺投标价格不随外汇汇率进行变动） |
| 13.1 | 是否允许联合体投标：不允许 |
| *13.3 | 1、满足政府采购法第二十二条相关规定； 2、拟参加本项目投标的潜在投标人需具有有效的营业执照，且在《黑龙江政府采购网》上注册登记并备案； 3、拟参加本项目供应商如为所报设备的制造商，则须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》等证明；如为代理商或经销商，所投产品属于医疗器械第三类管理的产品，则须提供有效期内的《医疗器械经营企业许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；所投产品属于医疗器械第二类管理产品的，则须提供有效期内的《二类医疗器械的经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；所投产品属于第一类医疗器械产品，应提供《第一类医疗器械备案凭证》；（国外、境外投标人，根据该国（地区）的法律在经营所在地注册的有关证件） 4、供应商应按照《机电产品国际招标投标实施办法》第三十八条规定在中国国际招标网上注册；如为代理商投标，须提供设备制造商针对本项目出具的授权委托书或产品经销协议；如为设备制造商投标，须提供依法成立的相关证明资料。（备注：文件为非中文版，则需附中文译版并加盖投标人公章）。 5、拟参加本项目采购的潜在投标人近三年（2020年3月起至投标截止时间前）被①“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的，不得参与本项目政府采购活动；②“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目政府采购活动；③潜在投标人、法定代表人在“中国裁判文书网”网站查询近三年内有行贿犯罪记录，不得参与本项目政府采购活动。 6、是否接受联合体投标：不接受； 7、未领购招标文件是否可以参加投标：不可以。 |
| 14.3.4 | 技术规格中标注“*”号的为重要技术条款或技术参数，必须提供技术支持资料，对这些重要技术条款或技术参数的任何偏离或无技术资料支持的将导致废标；发现有虚假提供技术支持资料或篡改彩页，将导致废标。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或制造商出具的技术白皮书为准。 |
| 15.1 | 投标保证金金额：\ |
| 15.3 | 投标保证金形式：\ |
| 16.1 | 投标截止时间：2023年04月27日09时30分（北京时间） *投标有效期：投标截止之日起120日。 |
| 17.1 | 投标文件份数：黑龙江省政府采购网平台须上传电子投标文件一份 注：投标人需同时线下递交纸质文件（纸质投标文件与电子投标文件需保持一致，如出现不一致以上传至黑龙江省政府采购网平台电子版为准） 递交地点：哈尔滨市嵩山路105号赫时大厦1808室 纸质文件递交时间：与投标截止时间及开标时间一致 纸质文件数量：正本：一份，副本：四份 纸质文件装订及密封要求： 报价文件采用胶印方式装订成一册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 报价文件密封包内装报价文件正副本共一式4份。密封包上写明项目名称、项目编号、采购人名称。 密封包需注明“ 年 月 日 时 分前不得开启”字样，密封包上贴密封条或加盖公章。 供应商按上述要求密封，未完好密封的响应文件将被拒收。 |
| 17.2 | 小签内容：*(1)投标文件要有单位负责人或其授权代表的逐页小签。 （注：线上投标文件电子版与纸质版均小签，如出现不一致以上传至黑龙江省政府采购网平台电子版为准） |
| 四、投标文件的递交 |
| 18.2.1） | 1、开标当日在投标截止时间前30分钟登录黑龙江省政府采购网进行签到，选择“交易执行-开标-供应商开标大厅”参加远程开标。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标“不按规范标记导致废标的，由供应商自行承担相关责任”。 2、纸质版投标文件须在投标文件递交时间前将投标文件递交至黑龙江省晨兴招标有限公司；地址：哈尔滨市嵩山路105号赫时大厦1808室 |
| 18.2.2） | 项目名称：设备采购 项目编号：2560-234CX2023001/[[230127]CXZBGS[GK]20230001] |
| 19.1 | 投标截止时间：2023年04月27日09时30分（北京时间） 投标文件的送达地点：电子投标文件递交至“黑龙江省政府采购管理平台；纸质文件递交至哈尔滨市嵩山路105号赫时大厦1808室 |
| 21.5 | 招标机构对参加投标的投标人的投标文件概不退回。 |
| 五、开标与评标 |
| 22.1 | 开标时间：2023年04月27日09时30分（北京时间） 地 点：黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/) |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 评标货币：美元（以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币与评标货币的转换）。 |
| 24.2 | 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。 如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。 |
| 24.3 | 1.对招标文件中标注“*”号的商务条款, 投标人的任何偏离，将导致投标被否决。 2.对招标文件中无标注号的商务条款和要求的每一项偏离，将增加其投标总价的1%计入评标价。 |
| 25.1 | 评标货币：美元（以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对投标资料表中规定的评标货币的转换，以便计算评标价。） |
| 26.3 | 评标价量化因素：1）、2)、5)、7) |
| 26.4.1 | 安装现场为：木兰县中医医院。 包含内陆运输、保险及其伴随服务等所有费用。 |
| 26.4.2 | *交货期：签订合同后 15个工作日送达指定地点。(注：本项目不允许延期交货) |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：所选方案不适用 付款条件不允许偏离，任何偏离将导致投标被否决。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用： 所选方案：不适用 见技术参数中的详细规定，质保期内零部件和备品备件免费提供且免费维修，应包含在此次投标总价中。 |
| 26.4.5 | 中国关境内的备件供应和售后服务设施：以“货物需求一览表及技术规格”中要求为准。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 投标设备的性能和生产率： 所选方案：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外的评标因素和标准： 1、技术规格书中规定的关键技术参数和要求（标注“*”号），对这些关键技术参数和要求的任何负偏离，将导致投标被否决。对带“*”的技术参数必须在投标文件中提供技术支持资料，未提供的，评标时不予认可。 2、技术规格书中规定的其他一般技术参数和要求，技术指标高于要求的，不考虑降低评标价；每有一项低于技术规格中要求的，作为非实质性偏离，将增加其投标总价的1%计入评标价。 3、如果一般技术指标负偏离的数量超过5项以上（按单台设备计，含5项），将导致投标被否决。 4、投标人必须按要求的供货范围来报价，评标时将依据技术规格要求的供货范围为基准，投标方提供的货物中，超出供货范围要求的，在评标时将不考虑相应降低其评标价，如有缺漏项，则以其它有效投标中该项配置的最高报价计入其评标价格中。 5、投标人必须按要求提交详细、明确的分项报价，若在投标文件中未提交分项报价，将被视为非响应性投标而被拒绝。 |
| 26.5 | 中标候选人的数量：3名 |
| 27 | 综合评价法：不适用 |
| 六、授予合同 |
| 31.3 | 其他中标人确定办法：无 |
| 36.1 | 1.中标人须向招标代理机构按如下的标准缴纳招标服务费： （1）以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数； （2）根据国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）规定，代理服务费，采购机构代理服务收费标准：参考计价格[2002]1980号文件、发改价格[2011]534号文件及发改价格[2015]299号文 件规定向中标单位收取4万元。 中标服务费币种与中标方签订合同的币种相同，或以人民币支付（按开标日中国银行公布的汇率折算）。 中标服务费的交纳方式：中标人公示后向招标代理机构一次性缴清中标服务费。 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动 |
| 1.招标文件语言 |
| 本招标文件由中文版和英文版构成，如有冲突，以中文版为准。 |
| 2.落实政府采购相关文件政策 依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业），按最新文件执行。 |
| 3.其他 |
| 一、不见面开标（远程开标）： 1．项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2．电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的 内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至黑龙江省政府采购网的最终版指定格 式电子投标文件。 3．使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密 投标文件，投标人请自行留存。 4．投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求 参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5．开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册） 6．开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文 件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1） 投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2） 投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3） 经检查数字证书无效的投标文件； （4） 投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7．供应商必须保证在规定时间内完成已投项目的电子响应文件解密, 并在规定时间内 进行签章确认，未在规定时间内签章的，视同接受开标结果 8供应商必须保证在规定时间内将纸质文件递交至哈尔滨市嵩山路105号赫时大厦1808室 电子响应文件签字、盖章要求： 若涉及到授权委托人签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子响应文件或签字处使用电脑打字输入。 |

# 第七章  合同条款资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 合同名称：设备采购 买方名称：木兰县中医医院 买方地址：黑龙江省哈尔滨市木兰县西环路 项目现场地址：木兰县中医医院 |
| 4 | 该合同项下货物应符合最新相关国际标准 |
| *7 | 履约保证金的金额：/ 履约保证金应采用本合同货币或买方可以接受的其它货币，并采用下述方式之一提交： 1)银行保函或不可撤销的信用证。 由买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具，或由信誉良好的外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行出具。其格式采用招标文件提供的格式或其他买方可接受的格式。 2)银行本票、保兑支票。 |
| 8.3 | 任何被检验或测试的货物不能满足规格要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。 |
| 9 | 卖方应使用无任何昆虫侵害的木质包装。如果在检疫中发现昆虫侵害，在卸货港口由于熏蒸或更换包装而产生的费用应由卖方负担。 |
| 11 | 目的地：木兰县中医医院，安装地点由招标人指定。 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：1）、2）、3）、4）、5） |
| *18.2 | 质量保证期：为合同货物最终验收后的24个月 售后服务要求如下： 售后服务要求： 1、投标人应对所提供的货物提供≥24个月的免费维修服务。 2、开机率≥98 %，仪器故障要求2小时内响应，工程师24小时到达现场维修。 3、投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后维修工程师。 4、为保证设备正常运行，卖方应在中国境内设置备件库，存入所有必须的备件，并保证备件长期供应，提供400或800全国免费电话。 5、提供质保期后的保修及零配件价格明细。 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限按照技术参数执行，技术参数没有体现的为卖方收到买方通知后24小时。 |
| 19.1 | 索赔：招标文件第一册合同条款中相应条款。 |
| *20.1 | 付款方式：本项目适用首付款制，合同签订后支付30%合同款，第二年年初支付40%合同款，第三年年初支付剩余30%合同款。如中小企业中标首付款支付比例不低于合同金额的50%，小微企业中标首付款支付比例不低于合同金额的70% 剩余合同款第二年年初第三年年初分期支付。 |
| 32.2 | 仲裁机构：哈尔滨市有管辖权的人民法院。 仲裁地点：哈尔滨市。 |
| *34 | 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释 |
| 35.1 | 给买方通知送达： 地址：木兰县中医医院 电话：0451-57082669 给卖方通知送达地址：中标人 |
| 36.2 | 互惠协议的标题：“中华人民共和国和卖方所在国政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 |
| 37.2 | 如需办理出口许可证，卖方必须对其程序、时限做出说明和承诺。出口许可证将在合同中规定为买方支付货款时卖方必须先行提交的单据之一。 |
| 适用于本合同条款的额外增加的变动：签约时另定 |

# 第八章 货物需求一览表及技术规格

## 货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 主要技术参数 和要求 | 单价上限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜高清摄像系统参数 | 1台 | 1、 高清摄像系统为核心产品 *1.1摄像控制主机：数字全高清COMS芯片，分辨率至少1920×1080像素，成像链条的各环节（镜头、主机、摄像头、监视器）收集及传递为全高清图像，具备全高清图像输出功能，具有成像清晰、噪点低、功耗低等优势，实现数字化的全高清成像。 1.2摄像系统主机具备静态和动态图像采集功能。 1.3 摄像控制主机要有≥4组全高清信号输出端口，两组DVI-D输出端口、 两组HD-SDI输出端口、S-视频输出端口、BNC视频输出端口（复合视频/CVBS信号）等。 1.4 扫描：1080P逐行扫描全高清模式，扫描频率≥60HZ。 1.5 摄像头带光学变焦数码和变焦接环，具备3倍或以上数码变焦功能，2倍或以上光学变焦技术，有效焦距（景深）达14.25mm---28mm，配合摄像主机，能够精准进行手术治疗和检查诊断。 *1.6 在摄像主机显示屏上有操作模式11种或以上可选择，腹腔镜、泌尿硬软镜，关节镜、宫腔镜、胸腔镜、脑室镜、纤维镜等外科手术模式，外加根据临床需求可以自定义设置的使用模式。 1.7 系统可以兼容目镜杯卡口直径为≥32mm的不同类型光学目镜和软性纤维镜，包括但不限于10mm腹腔镜、5mm腹腔镜、宫腔镜、鼻窦镜、关节镜、电切镜、纤维膀胱镜和纤维输尿管软镜等。 1.8 摄像头可接不同品牌光学目镜，摄像头导连线≥4m，操作简单方便。 1.9主机输出≥16：9全高清模式。 1.10摄像主机带有荧光操作按键，方便手术室关灯使用。 1.11主机有中文菜单：方便客户读取讯息。 1.12摄像头控制键数量数量为不小于三个，可通过摄像头控制键调节设置包括亮度设置、饱和度、白平衡、清晰度、边缘锐利、对比度等主机菜单所有功能（遥控按键可根据用户习惯任意编程）。 1.13 摄像头和光学目镜有双重锁定装置，可锁定光学目镜，提供双重锁定安全保障。 1.14摄像头及摄像主机上均带有高清标识：Full HD。 1.15摄像系统安全认证：I类，CF级。 1.16 可通过摄像头对配套光源、主机、刻录机进行远程操作控制。 1.17全高清影像功能：具有图像亮度增强调节功能11级或以上可调、具有对比度调节功能11或以上级可调、具有边缘锐利度调节功能11级或以上可调、具有饱和度调节功能11级或以上可调。 *1.18 具有血管显影功能、去手术烟雾功能、去纤维网格化功能、降噪点功能。 1.19摄像主机应具备自动排查并修正显示噪点、坏点功能。 1.20一键调节白平衡。 1.21自动补光功能，当内窥镜位置变化时自动调节光亮度，以保证图像整体效果不变。 1.23摄像头重量不高于≤210g。 2、 进口专业彩色液晶监视器 2.1 ≥26寸彩色高清晰度。 2.2 监视器具有多种模式选择。 2.3 可按照偏好设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数。 2.4 图像输入输出具有S-VIDEO、C-VIDEO、RGB模拟信号及VGA、HD-SDI、DVI等数字接口，具有光纤输入接口，可支持远距离传输高质量图像，可满足不同摄像主机需求。 2.5支持环出功能，可通过监视器输出连接到其他同信号监视器。 2.6显示面板使用光学玻璃全贴合技术，有效避免保护面板和显示面板之间空气层所带来的折射，提升显示亮度和色彩还原性。 2.7多种显示模式：可以进行画中画、画外画、以及并排显示。 3、LED冷光源 3.1采用LED光源技术，色温约为6500K，光通量≥1400Im。 3.2具备一键待机功能安全设置避免误操作风险。 3.3光强度应连续可调，数字化控制并显示。 3.4光源使用寿命达到30000小时以上。 3.5摄像头按钮可远程自动调光，根据手术需求调节光源亮度，方便手术需要。 3.6纤维导光束：长≥300cm，直径≥4.8mm，可消毒。 3.7光源具备待机和工作两种以上工作模式。 3.8有设备远程智能控制面板，可通过面板（或摄像头遥控）控制光源各项功能，具有≥20级光亮度调节系统。 3.9主机面板可显示亮度等级，可以通过主机面板及摄像头远程控制亮度调节。 3.10具有面板控制功能及显示屏，摄像头遥控控制功能。 3.11含有自动休眠模式，光源明暗调节范围5-100% 3.12采用LED低功能热量照明技术，面板一键切换5%亮度低功耗模式，降低能耗。 4、高清腔镜目镜 4.1同生产品牌的腔镜光学视管品种齐全，有直径5mm及10mm，视角0度、30度及45度的镜子，可供选择。 4.2 广角镜面，可浸泡、气熏和高温高压、等温等离子、环氧乙烷灭菌、低温灭菌消毒，具有HD高清标识。 4.3 显色指数RA≥90。 4.4原装进口生产激光无缝焊接镜体：耐反复高温高压，保证光学元件在密封环境中拥有超长的使用寿命。 4.5 内镜配备多种光纤转接头，可兼容各品牌光纤。 4.6光学目镜采用蓝宝石末端镜面设计，高防刮伤水平。 4.7腹腔镜镜头的工作长度≥344mm。 5、高流速气腹机 *5.1最大流速≥40升/分钟 。 5.2具备气腹针模式，有效避免在使用气腹针时流速过大，损伤腔内脏器。 5.3最大压力：≥30mmHg。 *5.4具有自动加温功能, 可连接加温气腹管对气体进行加温。 5.5具有气流过压保护功能,自动泄压系统以防止压力过高。 5.6具有双压力传感安全设置。 5.7具有数字化显示功能，可显示设置及实际流量与腹压信息数。 5.8具有报警功能、气体污染或堵塞报警。 | 1600000元 |
|  | 能量平台系统 | 1台 | *主机具有大血管闭合，单极.双极，腹腔镜微创，等离子电切功能 切割功率≥360W。主机预装普外科，肝胆外科，心胸外科，妇产科，泌尿外科等术式。 2. 系统主机具有350KHZ-960KHZ 变频中央处理器提供更安全，更专业，更完美的能量输出。 *3.大血管闭合器械，单把器械具有夹持，凝闭，切割功能。大血管闭合≤7mm直径血管，器械可拆卸，可维修，可重复使用。 4. 主机面板具有至少2个单极和至少2个双极至少共4个器械插口，便于在单极手术和双极手术间同时使用。避免术中频繁在主机插拔器械干扰手术进程。 5. 主机可通过脚控开关在两个不同术式之间通过脚控切换，无需主机操作，提高手术效率，节省手术时间。 6.等离子电切具有助推脉冲模式让切割和凝血更加迅速高效，可以和不同品牌等离子电切镜连接：狼牌，史道斯，奥林巴斯等。等离子功能软件本机自带无外接配件设备。 7.负极板连接为国际通用接口可以和不同产地，不同品牌负极板连线和负极板连接。满足需求节省开支。 8. 彩色液晶显示器≥8英寸，全中文操作菜单，主机显示屏上显示最近使用过的≥6组程序。各参数调节旋钮进行快速、便捷的调节。 9. 具有可自动识别器械种类自动匹配最安全电流，功率模式。 10. 系统主机具有汉字输入法可按医生姓名或个性化需求输入编写至少100套术式，尊重临床每位术者需求。 11. 在使用小儿负极板时，各程序参数主机设定为≤30W。且不能增大参数。 12.具有负极板检测系统，负极板脱落会发出报警，负极板松脱显示屏有提示。 13.可以整合史道斯手术室一体化，狠牌手术一体化系统，无距离操控主机。 | 1000000元 |
|  | 双极等离子电切系统 | 1台 | 1、1.1视向角≥12度，工作长度≥307mm，直径≥φ4mm。 1.2光源接线柱显示理想光导束直径。 1.3可侵泡、熏蒸、高温高压消毒，能耐至少134℃、3bar高温高压。 *2、连续冲洗外鞘≥26Fr，可侵泡、熏蒸、高温高压消毒。 3、连续冲洗内鞘≥24Fr，可侵泡、熏蒸、高温高压消毒。 4、闭孔器≥24Fr，可侵泡、熏蒸、高温高压消毒。 5、转接器，最小器械孔道内径≥10.8mm。 6、双极被动开放式操作器（操作手件），匹配≥4mm内窥镜，安全性、可靠性高可浸泡、蒸熏、高温高压消毒。 7、可循环使用环状切割电极，侵泡、熏蒸、高温高压消毒。 8、吸引器，软瓶式。 9、转换头，侵泡、熏蒸、高温高压消毒。 | 200000元 |

请投标人注意：

技术规格中标注“*”号的为重要技术条款或技术参数，必须提供技术支持资料，对这些重要技术条款或技术参数的任何偏离或无技术资料支持的将导致废标；发现有虚假提供技术支持资料或篡改彩页，可能导致废标。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或制造商出具的技术白皮书为准。

非*号条款为一般条款，累计5项及以上负偏离将导致其投标被拒绝（按单台设备计，含5项）；评标价格调整计算方法，非*号条款每偏离1项，评标价格加价1%。

技术规格书中规定的其他一般技术参数和要求，技术指标高于要求的，不考虑降低评标价。

附表一

卖方人员提供服务和培训报价表

| 序号 | 内容 | 人员特长 | 人数 | 服务时间 | 服务费率 美元/人日 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附表二

设备交货计划

| 交货批次 | 交货时间 | 交货主要设备 | 大约体积 | 大约重量 | 发货港口 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件：评标方法和标准

一、评标依据

1、《机电产品国际招标投标实施办法》；

2、《中华人民共和国招标投标法》；

3、招标文件及招标补遗文件的要求。

二、评标原则

评标委员会严格按照招标文件的要求和内容进行评标。在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，以投标报价最低的投标人作为中标供应商。

三、评标组织

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

# 附件一                      初步评审内容一览表

| 符合性检查 | 评审因素 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- |
| 符合性检查 | 投标报价 | 投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。 |
|  | 投标文件规范性、符合性 | 投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响；投标承诺书。 |
|  | 主要商务条款 | 审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。 |
|  | 联合体投标 | 符合关于联合体投标的相关规定。 |
|  | 技术部分实质性内容 | 明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。 |
|  | 投标文件纸质版 | 是否按要求同时递交投标文件纸质版 |
|  | 其他要求 | 招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。 |
|  | 加注星号（“*”）的重要商务条款； | 投标文件满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求。 |
|  | 主要技术指标及参数 | 投标文件满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的重要条款（参数）要求，且对加注（“*”）的重要技术条款（参数）提供技术支持资料。（技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或制造商出具的技术白皮书为准） |
|  | 一般技术指标及参数 | 投标文件技术规格中一般参数未超出允许偏离的最大范围或最多项数（按单台设备计，超5项含5项偏离，将导致废标）。 |

# 附件二   资格证明文件

# 资格审查表

|  | 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 审 查 合 格 标 准 | 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。 |
|  | 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺（格式详见《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》附件） |
|  | 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺（格式详见《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》附件）。 |
|  | 4 | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供履行合同所必须的设备和专业技术能力情况的承诺（格式详见《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》附件） |
|  | 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按 照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）提供承诺，格式详见《黑龙江省政府采购供应商资格承诺函》附件。 |
|  | 6 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项 目（包组）投标。 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务 的供应商，不得再参与本项目投标。 投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
|  | 7 | 资质要求 | 拟参加本项目供应商如为所报设备的制造商，则须提供有效期内的《医疗器械生产企业许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》等证明；如为代理商或经销商，所投产品属于医疗器械第三类管理的产品，则须提供有效期内的《医疗器械经营企业许可证》及所投产品的《医疗器械注册证》；所投产品属于医疗器械第二类管理产品的，则须提供有效期内的《二类医疗器械的经营备案凭证》及所投产品的《医疗器械注册证》；所投产品属于第一类医疗器械产品，应提供《第一类医疗器械备案凭证》。（国外、境外投标人，根据该国（地区）的法律在经营所在地注册的有关证件） |
|  | 8 | 资质要求 | 供应商应按照《机电产品国际招标投标实施办法》第三十八条规定在中国国际招标网上注册；如为代理商投标，须提供设备制造商针对本项目出具的授权委托书或产品经销协议；如为设备制造商投标，须提供依法成立的相关证明资料。（备注：文件为非中文版，则需附中文译版并加盖投标人公章）。 |
|  | 9 | 信用记录 | 拟参加本项目采购的潜在投标人近三年（2020年3月起至投标截止时间前）被①“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的，不得参与本项目政府采购活动；②“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目政府采购活动；③潜在投标人、法定代表人在“中国裁判文书网”网站查询近三年内有行贿犯罪记录，不得参与本项目政府采购活动。 |
| 注：已取得“三证一码营业执照”的投标人，无需提供组织机构代码证副本及税务登记证副本。” |

注：在初步评审过程中，投标人未通过上述符合性检查（含资格审查）、商务评议、技术评议其中任何一项，均按废标处理。

# 附件三 对第一章投标人须知中 18.投标文件的密封和标记的补充说明

- 投标文件应有法定代表人或授权委托人签字并加盖公章，授权委托人签字的，应在投标文件中按招标文件规定的格式提供《单位负责人授权书》。

- 对招标文件中标注“*”号的商务条款, 投标人的任何偏离，将导致投标被否决。

3、对招标文件中无标注“*”号的商务条款和要求的每一项偏离，将增加其投标总价的1%计入评标价。偏离项目，投标人必须在商务偏离表中注明，否则视为无偏离完全响应招标文件的要求。