# 采购需求

一、基本技术参数

1、太阳能组件：

单晶硅太阳能电池组件采用平均转换效率在 21.6%以上的优质单晶硅太阳能电池单片，具有优良的弱光响应性能，符合IEC61215和电气保护I级标准，设计寿命为25年以上。

- 在光线暗淡的情况下，单晶电池能极大地输出电力；

- 各电池的输出与最理想的组件性能相匹配；

- 能量转换效率高，结构坚固可靠；

- 阳极氧化铝框架的厚度不大于46mm；

- 使用钢化玻璃和保护后板防止设备损坏和进水；

- 接合盒注入硅冻胶；● 使用丁基凝胶，防止进水。

工作参数：

2、电池效能参考：

| 电气特性 | 标称电压 | 2V |
| --- | --- | --- |
|  | 标称容量 | 2000Ah |
|  | 功率 | 4000Wh |
|  | 内阻 | ≤0.3mΩ |
|  | 循环寿命 | >450 cycles @0.1C 100%DOD |
| 标准充电 | 充电电压 | 2.30~2.35V |
|  | 充电电流 | ≤500A |
|  | 充电方式 | 恒流限压充电 |
| 标准放电 | 放电截止电压 | 1.8V |
| 环境特性 | 充电温度 | -10~40℃ |
|  | 放电温度 | -35~60℃ |
|  | 储存温度 | 0~40℃ |
| 机械特性 | 外壳 | ABS（使用温度：-35~60℃） |