| 黑膏药制膏机组 | 膏药熬制机 | 膏药熬制机 （一）、基本性能 适用于黑膏药生产工艺操作，药料有效成分提取、油液炼制、下丹熬制等一机一次完成，装有可视观察口，下丹过程全程可见。采用电加热元件直接加热，提高加热及降温效率；专属的搅拌设计变频调速控制；采用专用温度传感器和微电脑控制系统，温度、时间、搅拌速度、下丹速度自动控制参数可调。具有过载保护、漏电保护装置，保证设备和产品安全。整机由304不锈钢制造，符合GMP要求。 、技术参数 电源：380V三相五线制电源 产量：≥120公斤 容积： 200升 总功率：≥10KW 搅拌速度调节方式:变频调速 温度控制范围： 0-400℃ 温度控制精度: <1℃ 主机尺寸:≤940×940×1930mm |
| --- | --- | --- |
|  | 熔膏机 | 熔膏机 （一）、基本性能 适用于黑膏药生产工艺操作，是与膏药熬制机和灌装成型机配套使用设备，采用电加热元件直接加热，提高加热及降温效率；专属的搅拌设计变频调速控制；采用专用温度传感器和微电脑控制系统，温度、时间、搅拌速度自动控制参数可调。具有过载保护、漏电保护装置，保证设备和产品安全。整机由304不锈钢制造，符合GMP要求。 (二)、技术参数 电压： 380V 总功率： 12KW 搅拌转速：≤60 转/分钟 温度控制范围：0-400℃ 主机尺寸： ≤100×940×2000mm |
|  | 膏药灌装机 | 灌装成型机 （一）、基本性能 适用于黑膏药生产单贴称重、药剂成型操作，采用专业自动控制仪表，控制精度高，自动检测药皮，自动出药，自动切丝，单贴称重，厚度控制精确，膏药外观规整、干净、整洁，具有加热保护功能，超过温度阈值自动停止加热保护。整机由304不锈钢制造，符合GMP要求。 (二)、技术参数 电压：220V 容量：75L 功率：4KW 仪表精度：0.5 级 温度控制精度：<1℃ 生产效率：3-6秒/贴 称量精度：≤0.01 克 外形尺寸：≤800mm＊8300mm＊1330mm |
|  | 膏药成型机 | 膏药成型机 （一）、基本性能 膏药成型机是与灌装机配套使用的专用膏药成型设备，将摊涂完毕的膏药压制成型适于包装，简便快速，可制作圆形、方形等各种形状、大小厚度不同的膏药贴，由主机和模具两部分组成，脚踏开关，气缸活塞上下运动，压头采用活塞式，外压头先压，固定住膏药的外形，内压头压出膏药的厚度，模具精度高，304不锈钢制造，符合GMP要求。 (二)、技术参数 电压：220V 功率：0.01-0.05KW 气缸规格：100mm*50mm 压实行程：0-50cm 气源：0.4MPa 耗气量：<50L/min 外型尺寸：≤310*300*730mm |
|  | 净化器(3台） | 净化器 （一）、基本性能 适用于黑膏药生产车间空气净化，采用水幕喷淋净化方式，占地面积小，排烟彻底，无烟无味，健康环保，废气排放指标达到环保要求。设备装有液位计，方便查看液位，及时补水；净化器管道中无风机等附加装置，避免出现故障影响排烟与维护，净化排风速度可调；具有过载保护、漏电保护装置，保证设备和产品安全。易安装，维护、清洗特别方便。整机由304不锈钢制造，符合GMP要求。 (二)、技术参数 电压：220V 功率：2.2KW 净化级数：12 级 仪表精度：1.5级 环境湿度：<85% 外形尺寸：≤1200×1400×1900mm |
|  |  | 三、过滤器 （二）技术参数 1、分离/过滤器C系列 容积流量：2.4m3/min 过滤精度 ：3µ 残留油分量： 5ppm 除水率： 99% 除油污率： 40% 水分负载： 25000ppm 滤芯支数 ：1支 进气温度： <66℃ 工作压力 ：0.8Mpa 初始压降 ＜0.015 MPa 工作寿命： 8000h 2、主管路过滤器T系列 外形尺寸：φ105*295mm 主管路过滤器T系列 容积流量： 2.4m3/min 过滤精度： 1µ 残留油分量：1ppm 除水率： 100% 除油污率： 70% 水分负载： 2000ppm 滤芯支数： 1支 进气温度： <66℃ 工作压力： 0.8Mpa 初始压降： ＜0.015 MPa 工作寿命： 8000h 外形尺寸：φ105*295mm 3、高效除油过滤器A系列 容积流量： 2.4m3/min 过滤精度:0.01µ 残留油分量: 0.01ppm 除水率: 100% 除油污率: 99.999% 水分负载: 100ppm 滤芯支数: 1支 进气温度: <66℃ 工作压力: 0.8Mpa 初始压降: ＜0.015 MPa 工作寿命: 8000h 重量：2kg； 外形尺寸：φ105*295mm 4、超高效除油过滤器H系列 容积流量： 2.4m3/min 过滤精度： 0.01µ 残留油分量： 0.001ppm 除水率： 100% 除油污率： 100% 水分负载： 100ppm 滤芯支数： 1支 进气温度 ：<66℃ 工作压力： 0.8Mpa 初始压降 ＜0.015 MPa 工作寿命： 2000h 重量：2kg 外形尺寸：φ105*295mm 四、储气罐 （二）技术参数 材质：碳钢 储气量m3：1 设计压力 Mpa： 0.8 内径Mm：800 总高Mm：≤2800 |