附件  履带推土机

产品参数要求：

| 整机重量 | kg | ≥10400 |
| --- | --- | --- |
| 最大牵引力 | kN | 95 |
| 发动机型号 |  | ★LR6A3LU23/0810E |
| 发动机标定功率/转速 | kw/ r/min | ★81/2300 |
| 发动机燃油消耗率 | g/km.h | ★≤220 |
| 发动机最大扭距 | N.m | 414 |
| 前进1-4档 | km/h | ★2.6～10.4 |
| 后退1-2档 | km/h | ★3.7～6.7 |
| 履带宽度 | mm | ★450 |
| 接地比压 | kPa | 54.4 |
| 外型尺寸(长×宽×高) | mm | ≥4190×2935×3020 |
| 推土铲(宽×高) | mm | ★2935×960 |
| 铲刀最大提升高度 | mm | ★830 |
| 铲刀入土深度 | mm | 350 |
| 牵引装置/松土器(选装) |  | ★摆动式/三齿 |

其他要求：

★、≥、≤为必须满足条款，需提供产品说明书或产品配置表等证明文件。