技术要求

| 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课桌 | 整体规格 | 450mm×长600-620mm×（660-780）mm,钢木结构、可升降（高度不超过780mm,共4档）,单人课桌。1.提供塑料课桌椅符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》规定的要求的扫描件。2.提供塑料课桌椅所用塑粉符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》规定的要求的扫描件。 | 600 | 220 | 132000 |
|  | 桌面规格 的要求及附属设置 | 课桌面板采用E1级环保PP耐冲击塑料一体射出成型壁厚4.5mm以上，桌面原料添加抗老化、抗紫外线、防退色环保原料。桌面外径规格长600-620mm×宽450mm×厚25mm(不含凸条）；桌面外侧靠学生写字部位为≤25mm宽的鸭嘴边，鸭嘴边上刻有永久性0-500mm的刻度尺，桌面左上角设有直径≥70mm圆形的水杯槽，右上角设有40*60mm橡皮槽，桌面正前方设有与桌面分离注塑的笔槽长250mm*宽25mm，桌面三面设有周长≥1000mm的挡笔楞方便学生使用，最大程度满足学生需要。面板底部有強化承重设计，鑲入两支扁钢，桌面颜色为天蓝色，桌面与桌斗、桌架连接采用自攻丝定位。1.提供塑料课桌面板符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》规定的要求的扫描件。2.提供学生课桌认证标准符合CSCA21-02-2016人类功效学认证证书的扫描件。 |  |  |  |
|  | 桌斗规格 | 容积宽500mm×深330mm×前高150mm采用厚度≥0.8-1.0mmT16优质冷轧钢板经大型冲压机一次冲压拉伸成型，边沿卷有圆形加强筋，桌斗前沿下部加有10mm/20mm厚度为≥1.0mm方管增加桌口处强度，桌斗底部设有两至四道冲压加强筋，桌斗后端设有冲压加强筋，桌斗采用3面冲孔镂空设计。桌斗下增设≥20mm×20mm×1.2mm的钢管作为下撑，两端连接固定。提供塑料课桌斗符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》规定的要求的扫描件。 |  |  |  |
|  | 桌架 | 桌脚采用30*60椭圆钢管壁厚≥1.2mm，底部设有胶套防脱装置。桌下立柱采用30mm*60mm椭圆钢管壁厚≥1.2mm与上升降管20mm*50mm椭圆管壁厚≥1.2mm紧密配合。桌面下托板采用20*20mm方管壁厚≥1.2mm，两侧设有直径5mm钢筋弯置成型书包钩，书包钩不得超出桌面。提供塑料课桌产品标准和技术要求符合桌台类CTS GJC388-01《家具中有害物质限量认证证书》的扫描件。 |  |  |  |
|  | 连接 | 桌架上链接采用20mm*20mm壁厚≥1.0mm方管与左右升降管焊接牢固，下链接采用20mm*50mm壁厚≥1.2mm椭圆管与左右立柱前端焊接，要求牢固不晃动。 |  |  |  |
|  | 脚套 | 采用全新PP工程塑料一次注塑成型，采用防脱落固定，牢固耐磨桌脚底部设有≥8mm厚防滑、防噪音脚垫。 |  |  |  |
|  | 升降 | 4档升降每档30mm，采用升降管采用攻丝套扣，螺丝采用大帽圆头8mm/16mm螺杆，带有止退功能升降顺滑、无卡顿、松旷，晃动等现象。 |  |  |  |
| 课椅 | 整体规格 | 椅背≥415*350mm、椅座≥405*370mm 钢木结构、可升降、单人课椅座(高不超过450mm，共4档)。 | 600 | 146 | 87600 |
|  | 椅面规格 | 1.椅子规格；靠背宽415mm/高350mm/中间设有提手孔，背部设有横竖透气条散热。 椅面宽≥405mm/深370mm采用E1级环保高韧性PP工程塑料 经大型注塑机一次注塑而成，带有臀部坐窝，面原料添加抗老化、抗紫外线、防退色环保原料椅面、椅背设计符合人体工效学并设有散热、透气条使学生就坐更舒适，椅面颜色为浅绿色。提供学生课椅认证标准符合CSCA21-02-2016人类功效学认证证书的扫描件。 |  |  |  |
|  | 椅架 | 椅脚采用30*60椭圆钢管壁厚≥1.2mm，底部设有胶套防脱装置。桌下立柱采用30mm*60mm椭圆钢管壁厚≥1.2mm与上升降管20mm*50mm椭圆管壁厚≥1.2mm紧密配合。提供塑料课椅产品标准和技术要求符合椅凳类CTS GJC388-01《家具中有害物质限量认证证书》的扫描件。 |  |  |  |
|  | 背管 | 背管采用≥20mm×40mm椭圆管壁厚≥1.2mm。两端开口处安装有塑料制封盖。 |  |  |  |
|  | 连接 升降 | 椅架下链接采用25mm*50mm壁厚≥1.2mm椭圆管与左右立柱焊接牢固。（4档升降每档30mm，采用升降管采用攻丝套扣螺丝采用大帽圆头8mm/16mm螺杆，带有止退功能升降顺滑、无卡顿、松旷，晃动等现象。 |  |  |  |
|  | 脚套 | 采用全新PE工程塑料一次注塑成型，采用防脱落装置，牢固耐磨桌脚底部设有≥8mm厚防滑、防噪音脚垫。 |  |  |  |
|  | 工艺 | 钢材采用CO₂保护焊焊接，表层采用酸洗、磷化、或抛丸机、喷塑工艺处理，防止生锈，表面采用静电喷涂高温固化，颜色为灰白色。 |  |  |  |
|  | 外观 | 钢材表面涂层均匀牢固，无流挂、气泡等缺陷。塑料件表面平整、色彩均匀、光泽。整体着色采用亮色搭配，美观大方，符合青少年身心发展特点。塑料件颜色一致无色差。 |  |  |  |
| 合计 | 大写：贰拾壹万玖仟陆佰元整 | 小写：219,600.00 |

1.质保范围和期限要求：提供商品质保期为一年，并保证提供商品三个月内出现质量问题包换新品。

2.交货周期： 签订合同后7日内完成供货，并负责安装、调试，并交付采购单位使用。

3.售后服务要求：商品在质保期内出现质量问题，免费上门维修，在接到维修要求后保证20分钟内到达现场，2小时内解决故障，不影响采购单位正常使用。质保期内免费提供产品备品备件，如出现2小时内确实不能修复的问题产品，提供同一型号或同类型号备用产品供采购单位使用，保证采购单位工作正常。

4.其他事项：在公示期满后次日向采购单位缴纳足额履约保证金。如供应商所提供的货物达不到参数要求或在规定日期内完不成供货，采购单位有权扣除保证金并解除合同。