| 序号 | 名 称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 价格/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提篮格栅 | V=150L,材质：304不锈钢 | 台 | 1 | 2400 |  |
| 2 | 提升泵 | WQ15-20-2.2L1 Q=15m³/h H=20m P=2.2KW 电压：380V 材质：铸钢 | 台 | 2 | 8000 | 一用一备 |
| 3 | 液位浮球 | 0-5m电压：220V | 台 | 2 | 300 |  |
| 4 | 一体化智慧水务生物膜处理设备 | 处理能力：350m³/d 尺寸：L×B×H=15m×3m×3.2m 材质：Q235碳钢；外部喷涂中灰防锈漆二遍+7042交通灰一遍：内部滚涂环氧煤沥青漆二遍； | 台 | 2 | 1763600 |  |
| 5 | 外绕体加强 | 10#槽钢 材质：Q235碳钢 | 米 | 72 | 4860 |  |
| 6 | 外立筋加强 | 尺寸：L×B=100×8mm扁钢 材质：Q235碳钢 | 米 | 192 | 7680 |  |
| 7 | 内顶板加强 | 10#槽钢 材质：Q235碳钢 | 米 | 60 | 4050 |  |
| 8 | 内支柱加强 | DN80钢管 材质：Q235碳钢 | 米 | 60 | 4500 |  |
| 9 | 座板 | 尺寸：L×B×H=150×150×10mm 材质：Q235碳钢 | 块 | 40 | 800 |  |
| 10 | 立体弹性填料 | φ150维纶丝 材质：聚丙烯 | m³ | 54 | 10800 |  |
| 11 | 填料支架托架 | 5#角钢 材质：Q235碳钢 | 米 | 36 | 900 |  |
| 12 | 填料支架 | φ14mm螺纹钢 材质：Q235碳钢 | 米 | 360 | 3060 |  |
| 13 | 空气搅拌管组 | Φ32 压力1.0MPa 材质：UPVC | 套 | 1 | 3000 |  |
| 14 | 曝气盘 | Ø215 材质：EPDM | 个 | 125 | 10000 |  |
| 15 | 曝气管组 | Φ63 压力1.0MPa材质：UPVC | 套 | 2 | 13800 |  |
| 16 | MBBR 填料 | Ø25×10mm 材质：聚乙烯 | m³ | 36 | 86400 |  |
| 17 | 填料筛板 | 1000×3000×6mm 材质：Q235碳钢 | 件 | 2 | 6000 |  |
| 18 | 空气吹扫管 | Φ32 压力1.0MPa L=2.7m 材质：UPVC | 根 | 2 | 2000 |  |
| 19 | 硝化液回流泵 | WQ25-10-1.5L1 Q=25m³/h H=10m P=1.5KW 电压：380V 材质：铸钢 | 台 | 2 | 7000 |  |
| 20 | 竖流筒 | Φ273 L=1800mm 材质：Q235碳钢 | 套 | 1 | 2940 |  |
| 21 | 反射板 | Φ350 H=60mm 材质：Q235碳钢 | 套 | 1 | 600 |  |
| 22 | 集泥斗 | V=10m³ H=1000mm 材质：Q235碳钢 | 套 | 1 | 8340 |  |
| 23 | 污泥回流泵 | WQ25-10-1.5L1 Q=25m³/h H=10m P=1.5KW 电压：380V 材质：铸钢 | 台 | 2 | 7000 |  |
| 24 | 出水堰板 | B×H=250×250mm L=3000mm 材质：Q235碳钢 | 套 | 1 | 3600 |  |
| 25 | 设备内管阀件 | 管阀件、支撑架等 材质：Q235碳钢/UPVC | 批 | 1 | 26400 |  |
| 26 | 罗茨风机 | SR125 Q=6.2m³/min 升压39.2KPa P=7.5KW，设备包含：风机主机、电机、通用底座、V型皮带、皮带轮、弹性软接、单向阀、压力表、安全阀、进出口消音器、地脚螺栓 | 台 | 2 | 45000 | 一用一备 交替使用低噪音 |
| 27 | 过滤提升泵 | WQ15-20-2.2L1 Q=15m³/h H=20m P=2.2KW 电压：380V 材质：铸钢； | 台 | 2 | 8000 | 一用一备 |
| 28 | 多介质过滤器 | 尺寸：Ø1400×H3000mm 材质：Q235碳钢；外部喷涂中灰防锈漆二遍+7042交通灰一遍：内部滚涂环氧煤沥青漆二遍； | 台 | 1 | 64000 |  |
| 29 | 外置管组 | DN80管组材质； 材质：Q235碳钢； | 件 | 2 | 6580 | 进、出水/排泥、空/反冲进出水 |
| 30 | 手动蝶阀 | DN80 法兰式手动蝶阀 压力：1.0MPa 材质：碳钢 | 件 | 4 | 2000 |  |
| 31 | 排空阀 | DN50 法兰式 压力：1.0MPa 材质：铸钢 | 件 | 1 | 200 |  |
| 32 | 鹅卵石 | 粒径Φ8-12mm | m³ | 0.23 | 345 |  |
| 33 | 石英砂 | 粒径Φ4-6mm | m³ | 0.23 | 345 |  |
| 34 | 石英砂 | 粒径Φ2-4mm | m³ | 0.30 | 480 |  |
| 35 | 活性炭 | 粒径Φ1-3mm | m³ | 0.46 | 1380 |  |
| 36 | 滤板 | Φ1400×10mm 材质：Q235碳钢 | 块 | 1 | 1860 |  |
| 37 | 滤板加强 | 6.3#槽钢 材质：Q235碳钢 | 米 | 3 | 120 |  |
| 38 | 长柄滤帽 | Φ70mm Q=0.5m³/h 材质:ABS | 个 | 70 | 1120 |  |
| 39 | 视窗 | φ200型 材质：Q235+有机玻璃 | 付 | 2 | 800 |  |
| 40 | 压力表 | 范围：0-1.0MPa 材质：不锈钢外壳、铜机芯、铜接头；接口DN15 | 件 | 1 | 100 |  |
| 41 | 排气阀 | DN25 1.0MPa 材质：铸钢 | 件 | 1 | 100 |  |
| 42 | 反冲泵 | 65-200AG Q=23.5m³/h H=44m P=5.5KW 电压：380V 材质：铸钢； | 台 | 1 | 8240 |  |
| 43 | 二氧化氯投加器 | 制备量200g/h 电压220V 材质:PP 含计量泵1台60KW | 台 | 1 | 11200 | 自动恒温 |
| 44 | 电控柜 | PLC自控+触摸屏控制，含DCS远程接口及超远程模块控制接入智慧水务系统 | 台 | 1 | 45000 |  |
| 45 | 工艺安装 | Q235/UPVC 1.0MPa | 套 | 1 | 126000 |  |
| 46 | 电气安装 | 电缆：国标电缆，额定电压：450/750V；穿线管：φ25-φ40镀锌穿线管；桥架线槽：100×50喷塑槽式 | 套 | 1 | 96000 |  |
| 合计 | 小写：2406900元整 大写：贰佰肆拾万零陆仟玖佰圆整 |