技术参数

| 1 | 室内全彩色LED显示屏 | LED显示屏：1套 ★1、显示屏含边框面积≥6.03平米，为确保统一显示产品安装效果，整屏物理分辨率要求宽度≥1600像素，高度≥880像素。 2、LED灯珠采用SMD RGB三合一表贴封装。 ★3、显示产品要求： 模组尺寸≥320mm*160mm 点间距≤2mm 亮度≥800cd/㎡ 亮度均匀性≥98%（校正后） 最大功耗≤260W/㎡ 供电方式支持电源均流DC4.2V～DC5V 视角≥170° 对比度≥9000:1 70%亮度时灰度≥16bit 色温白平衡6500K±5% （提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或相关证明材料） ★4、刷新率≥3840Hz ▲5、支持HDR高动态光照渲染技术。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或相关证明材料） ▲6、视觉舒适度（VICO指数）：范围在0-1级。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或相关证明材料） 7、换帧频率：≥50Hz、≥60Hz、≥120Hz、≥240Hz。 ▲8、发光点中心距偏差≤1%。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或相关证明材料） ▲9、投标产品PCB采用FR-4材质，灯驱合一，电路及表面处理采用OSP工艺。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或相关证明材料） 10、要求所投产品色域空间LED显示屏Color Space覆盖率≥120% YIQ及覆盖率≥170% YUV。 ▲11、要求所投产品画面延迟≤500ns。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或相关证明材料） ▲12、要求所投产品画面信噪比≥60dB。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或相关证明材料） 13、要求所投产品拼接相对偏差符合SJ/T11141-2017标准C级； ▲14、要求所投产品基色主波长误差符合SJ/T 11141-2017标准 C级；△λD≤5。（提供相关检测项第三方权威检测机构出具的检测报告复印件或相关证明材料） ★15、提供显示板生产厂家针对本项目的产品合法渠道来源证明文件及售后服务承诺函（加盖厂家公章） 二、显示屏开关电源：19台 1、直流电压：≥5V 2、额定电流：≥40A 3、电流范围：0～40A 4、额定功率：≥200W 5、纹波与噪声：≥150mVp-p 6、电压精度：±2.0% 7、线性调整率：±0.5% 8、负载调整率：±2% 9、启动、上升时间：≥2000ms，50ms/230VAC 负载100% 10、保持时间（Typ）：20ms/230VAC 负载100% 11、电压范围：176～264VAC 12、频率范围：47～63HZ 13、功率因数 （Typ）：PF≥0.5 14、效率（Typ）：≥78% 15、浪涌电流（Typ：≥60A/230VAC 16、泄漏电流：<1mA/230VAC 17、过负载：110～150% rated 18、短路输出端短路后电源保护，消除短路后可自动恢复输出 19、过电压：限压型，额定电压的110%～140% 20、工作温度：-20℃～+50℃ (AC 230V) 21、工作湿度：20～90%RH不凝固 22、温度系数：±0.03%/℃（0～50℃） 三、LED控制系统接收卡：10块 1、单卡≥12个75E接口，输出≥24组RGB数据。 2、单卡最大支持512×512像素带载。 3、支持高灰高刷、低亮高灰显示，可消除某行偏暗、低灰偏 红、鬼影等细节问题。 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰 显示效果。 5、支持各种PWM芯片、双锁存芯片、逐点检测芯片及通用芯 片。 6、支持静态屏、1/2~1/64扫之间的任意扫描类型。 7、支持一键回读所有配置文件信息。 8、支持一键修复功能，更换卡时无需重新调试。 9、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测。 10、为保证产品后续升级的安全性，程序升级支持断电保护 功能。 12、支持电源反接保护。 13、支持色彩还原技术，使人显示屏颜色更真实。 14、支持任意倍频技术，有效消除手机拍摄时出现的扫描线。 四、视频控制器：1套 1、标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏。 ★2、支持视频信号输入： DVI×1，HDMI×1，VGA*1，最大支持分辨率为1920×1080； ★3、支持视频信号输出： LAN(RJ45)×4，整机最大支持分辨率≥260万像素，支持自定义分辨率，最宽3840像素，最高1920像素。 4、支持USB(TYPE B)，RJ45(RS232)控制端口； 5、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 6、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题。 7、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 8、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 9、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 10、支持一键黑屏/蓝屏。 11、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 12、支持导航设置 。 13、支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换特效。 14、支持按键锁定，防止误操作。 15、设备可以一键恢复接收卡，更换接收卡不用重新调试。 16、设备可以通过接收卡一键恢复，更换设备不用重新调试。 17、支持硬件调屏，无需计算机，可直接使用箱体文件进行屏幕配置，快速点亮屏幕； 五、播放控制软件：1套 ★1、三画面播控软件，支持8K超高清视频硬件解码，降低电脑CPU占用率； 2、具有编辑渲染/丢帧渲染等渲染方式；支持软解/硬解解码方式，输出图像帧率1-60Hz任意调整； 3、支持多级抗锯齿处理，消除图像输出边缘凹凸锯齿现象。 4、支持流媒体/网页/office/等多种文件播放管理；Word/PPT实现自动翻页滚动播放。 5、支持画布显卡设置、屏幕设置、缩放，颜色调整, 节目支持添加播放命令、添加图层、插入图层、图层设置、节目编辑等功能 ★6、支持CPU、内存、GPU、显存、磁盘容量占比显示 7、支持多格式视频信号采集播放； ▲8、支持图像的分割重组，完成不同角度的拼接显示；（提供功能证明材料并加盖厂家公章） ▲9、支持视频图片、网页、PPT等文件0-360°任意旋转、含X Y轴调节，左右上下任意翻面，可任意调节播放内容坐标轴轴；（提供功能证明材料并加盖厂家公章） 10、支持多文件列表播放，单文件循环播放等多种播放方式； ▲11、支持场景预存、读取和自动轮巡，不限制场景保存数量；（提供功能证明材料并加盖厂家公章） 12、支持场景/画面的淡入淡出无缝切换，无黑屏、花屏、闪屏等不良现象； 13、支持素材可独立播放预览，确保播放无失误。 ▲14、支持素材标签管理，可根据不同应用场景对素材进行分类管理；（提供功能证明材料并加盖厂家公章） 15、 具有屏幕管理系统，任意设定屏幕大小和数量，可视化编播管理，所见即所得； 16、支持一键锁定，防止误操作； 17、支持串口控制和UDP协议下的远程指令控制； ▲18、支持画面裁剪/透明度/羽化/亮度/对比度调整（提供产品满足功能截图盖章） ▲19、支持与视频拼接处理器的联动控制，实现场景统一切换；（提供功能证明材料并加盖厂家公章） 20、可视化管理，本地操作不影响大屏显示，同时无需外接显示器进行实时回显。 ★21、接收卡、视频控制器、播控软件提供设备生产商针对本项目的产品合法渠道来源证明文件及售后服务承诺函（加盖厂家公章）。 六、电源管理器：1套 1、总输出电流：≥78A； 2、通道输出电流：≥18A； 3、显示方式：LED显示屏+LED指示灯； ▲4、显示功能：实时电源电压动态精准显示（提供第三方证明材料）； 5、控制功能：单机控制、多机联机控制、串口控制、远程控制； 6、保护功能：带有空气开关漏电保护功能； ▲7、报警功能：带有欠压报警功能，当电源电压超过安全范围电压显示会闪烁（提供第三方证明材料）； 8、通道按键：每一路输出电源带独立控制按键； 9、通道指示：每一路输出电源带独立LED指示灯； 10、延时时间：0-10s； ★11、控制接口：RS232控制接口≥1路、短路控制接口≥1路、级联控制接口≥2路（提供第三方证明材料）； ★12、电源接口：DC12V/1.5A供电接口≥5路、万能插座（220V/20A）≥13路、USB接口≥1路（提供第三方证明材料）； 七、前维护框架结构：1套 LED显示屏框架结构，单边宽≤4.5厘米。 八、安装调试 含线材，设备安装调试。 | 1套 |
| --- | --- | --- | --- |