| 序号 | 采购内容 | 技术参数 | 数量 | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆草捆打捆机 | 1、重量：3500kg 2、捡拾：2.1米高效捡拾-5行弹齿 3、切割装置：15组切刀- 65毫米切割长度 4、转子：重型转子 5、解除卡草：驾驶室内控制液压降落底板 6、控制面板：Wizard Plus操控系统 7、打捆室：18个驱动成型辊配置密封 8、缠网调节：手动 9、轮胎：500/50/-17(标准） | 1 | 38 |
| 2 | 圆捆机 | 1、草捆直径（米）：1.25 2、草捆宽度（米）：1.2 3、体积（立方米）：1.47 4、草捆重量（千克）：密度可调，最大800 5、作业幅宽（米）：2 6、弹齿数/杆数：112/4 7、条铺护板：板式，带弹齿 8、捡拾器保护：剪切螺栓 9、草捆成型系统形式：辊子和滚动条板系统 10、辊数量：1底辊*1起动辊 11、喂入形式：喂入辊 12、搅龙数：2 13、喂入辊宽度（米）：1.4 14、可接合的切刀数：15 15、切割系统接合方式：电子控制器控制 16、长*宽*高（米）：4*2.69*2.4 17、重量：2685 | 3 | 105 |
| 3 | 方草捆捡拾压捆机 | 1、捡拾宽度：2240 mm 2、成捆率：≥98% 3、草捆横截面尺寸：360×460mm 4、草捆长度：300~1300mm 5、草捆密度：110~180kg/m3 6、仿形轮：2个（每边一个） 7、活塞往复次数：100次/分 8、工作行程长度：550mm 9、打结器数量：2个 10、捆绳箱容积：6捆 11、配套拖拉机动力输出轴转速：540r/min 12、配套动力：35kW以上拖拉机 | 1 | 9 |
| 4 | 秸秆捡拾车 | 外形尺寸（长×宽×高）mm：9800×3400×3900 配套动力：180-220马力 配套动力输出轴转速：760r/min 结构型式：牵引式 作业速度：≥1.5m/s 作业幅宽：3m 收集器型式：锤爪式 输送器形式：螺旋横向输出 抛送器形式：风机 集草箱容积：56m³ 集草箱卸料方式：链条刮板输送 轮胎规格：10-16-900 轮胎数量：2条 机构轮距：1950mm | 2 | 18 |

注：以上技术参数涉及数值均为≥。